Открытое акционерное общество

“ Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ”

# Заказ № 261

Арх. №     /2009

Экз. №

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

Савинское  сельское поселение,

# Новгородский район, Новгородская область

# Заказчик:  Савинское сельское поселение

# Том 1  Общая пояснительная записка

261 - ОПЗ

Генеральный директор							В. О. Букетов

Главный инженер института						С. А. Здорнов

Начальник мастерской							Н. Л. Винокурова

Руководитель проекта							М. В. Варламова

Главный архитектор проекта						А. А. Воликов

Главный инженер проекта				             		Е. П. Потанина

# Великий Новгород

2009 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ОПЗ | Общая пояснительная записка | Том 1 |
| ГП | Графическая часть | Том 2 |
|  | 1. Схема планировочной организации территории поселения. Схема расселения. | М 1:150 000 |
|  | 2.Схема современного состояния и использования территории поселения. | М 1:25 000 |
|  | 3. Схема комплексной оценки территории. | М 1:25 000 |
|  | 4. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. | М 1:25 000 |
|  | 5. Схема развития транспортной инфраструктуры в границах поселения. | М 1:25 000 |
|  | 6. Схема развития инженерной инфраструктуры в границах поселения. | М 1:25 000 |
|  | 7. Схема размещения объектов культурного наследия. | М 1: 25 000 |

| ГАП | Воликов |  |  | 0ПЗ- 261 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГИП | Потанина |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Гл.сп. Э | Витоль |  |  |  | ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАН-ПРОЕКТ» |
| Гл.сп. ОВ | Демин |  |  |  |  |
| Рук.гр. ВК | Зарецкий |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 4. 5. | Введение ………………………………………………………………………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории………………………………….. Проблемы и направления ее комплексного развития. Общие сведения ………..… Градостроительная ситуация …………………………………………………………. Новгородская область ……………………………………………………..…..……… Новгородский муниципальный район ………………………………….......……….. Краткая характеристика природных условий …………………................................. Земельный фонд. Структура земель по целевому назначению и использованию…………………..……………………………………….................… Социально-экономическое состояние территории …………………………….... Производство ………………………………………………………………………….. Объекты культурного наследия…………….………..……………………….……..... Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции ………... Жилищное строительство и жилищная обеспеченность ……………………….…... Социальное обслуживание населения …………………………………...…………... Современная архитектурно-планировочная организация территории………. Расселение и система населенных мест ………………………………..……………. Транспортная инфраструктура ………………………………………………………. Инженерная инфраструктура ………………………………………………………… Водоснабжение…………………………………………………………………..…….. Водоотведение……………………………………………………………….………… Электроснабжение…………………………………………………………………..… Теплоснабжение……………………………………………………………….………. Газоснабжение……………………………………………………………….………… Связь…………………………………………………………………………….……… Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности…………………………………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации……………………………………………………………………………. | 4 5 5 5 5 6 6 12 15 15 16 17 26 31 35 37 37 37 38 39 40 40 40 40 40 41 |
| --- | --- | --- |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. СХЕМА РАССЕЛЕНИЯ. Схема 1……………………………………………………………………………. СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. Схема 2. Масштаб 1:25 000 …………………...……………………………………… СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ. Схема 3. Масштаб 1:25 000 …………………...……………………………………… | Лист 1 Лист 2 Лист 3 |
| 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 7.5.4. 7.5.5. 7.6. 7.6.1. 7.6.2. 7.6.3. 8. | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Цели и задачи территориального планирования Савинского сельского поселения ……………………………………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения………………………………………………. Принципы территориального планирования……………………………………..…. Население (демографическая ситуация)………………………………………….….. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность……………………..…….. Социальное обслуживание населения ……………………………………………….. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения ………..…….... Электроснабжение ……………………………………………………………………. Водоснабжение и водоотведение …………………………………………………….. Газоснабжение ………………………………………………………………………… Теплоснабжение ………………………………………………………………………. Связь …………………………………………………………………………………… Основные планировочные ограничения ……………………………………………. Охрана окружающей среды …………………………………………………………... Охрана объектов историко-культурного наследия …………………………………. Санитарная очистка территории……………………………………………………… Основные технико-экономические показатели …………...…………………….. | 43 44 44 46 50 52 55 55 56 69 69 69 70 70 71 71 73 |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Схема 4. Масштаб 1:25 000………………………………………………..…… СХЕМА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ. Планируемое размещение объектов. Схема 5. Масштаб 1:25 000 ………………………………………………………...… СХЕМА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ. Планируемое размещение объектов. Схема 6. Масштаб 1:25 000 ………………………………………………………....… СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. Схема 7. Масштаб 1:25 000……………………………………………………………. | Лист 4 Лист 5 Лист 6 Лист 7 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Савинского сельского поселения (далее – Генплан) разработан в 2009 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект».

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Генплан является муниципальным нормативным правовым актом и, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории сельского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан действует на территории Савинского сельского поселения (далее – Савинское СП) в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки Савинского СП (далее - Правила).

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

Генплан состоит из обобщенных схем по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории Савинского П, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Ввиду отсутствия полноценных и достоверных данных по среднемноголетнему уровню воды в водных объектах, а также ввиду отсутствия необходимых инженерных изысканий на их берегах, все береговые  линии (границы  водных объектов), а вследствие этого - береговые полосы и  водоохранные зоны на чертежах Генерального плана показаны условно и не подлежат применению в правовых отношениях  по землеустройству.

Предоставление земельных участков, примыкающих к береговой полосе должно производиться только после установления местоположения береговой линии на основании данных, полученных в ходе проведения  комплексных инженерных изысканий, а также с учетом ширины прибрежной защитной полосы водных объектов и после утверждения их в установленном законом порядке.

Кроме этого необходимо обеспечивать свободный доступ к береговой полосе, который должен предусматриваться  соответствующими проектами планировки территорий в соответствии с Водным Кодексом РФ.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Новгородской области» (2009г.) и другие источники информации.

Проект Генерального плана состоит из текстового, графического материалов и электронной версии.

Разработка графического материала выполнялась на подоснове, переданной заказчиком в  программе Автокад, представляющей собой  оцифрованный топографический материал 1980г.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

1.       Анализ существующего состояния территории.

1.1.    Проблемы и направления ее комплексного развития.

# Общие сведения.

Савинское СП входит в состав Новгородского муниципального района (далее – Новгородский  МР).

Площадь поселения – 35710 га.

Располагается  в непосредственной близости к территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Савинского СП установлена областным  законом  от 17 января 2005 года № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров» и проходит:

- на севере – от реки Волхов на административно-территориальной границе Чудовского района до границы квартала 149 Волховского лесничества ФГУ «Новоселицкое ОЛП»;

-  на востоке – по границе кварталов 149, 155, 166, 171, 178, 185, 189, 192, 26, 35, 44, 54, 63, 71, 79, 88, 96, 106, 115, 124, 131, 138, 139, 140 Волховского лесничества ФГУ «Новоселицкое ОЛХ», далее по полевой дороге, по руслу реки Вишера, по границе кварталов 115, 128, 138, 19, 27, 36 Пригородного лесничества ФГУ «Новоселицкое ОЛХ», по оси  автодороги Санкт-Петербург – Москва, по Вишерскому каналу, пересекает автодорогу Москва – Санкт-Петербург, по ручью Мутницкий, по руслу реки Мшанка до реки Мста;

-  на юге – по руслу реки Мста, далее по Сиверскому каналу до озера Дедовское;

- на западе – по берегу озера Дедовское, далее по канаве, по берегу озера Виловатое, по границе кварталов 167, 166, 157, 72 пригородного лесничества ФГУ «Новоселицкое ОЛХ», по оси автодороги  Москва – Санкт-Петербург, по границе земель ЗАО «Колос», по руслам рек Вишера, Малый Волховец и Волхов до административно-территориальной границы Чудовского района.

В состав Савинского СП входят 18 населенных пунктов: Волынь, Губарево, Новониколаевское, Робейка, Савино,  Слутка,   Мшага,  Вылеги,  Городок,  Дубровка,   Змейско,  Кирилловка,  Русса, Ситно, п.Ситно,  Сперанская Мыза,  Шевелево,  Пахотная Горка.

Административным центром поселения является д. Савино.

Численность населения Савинского СП на 01.01.2009 – 2113 человек, что составляет 0,32 % от общего населения области и 3,7 % от общего населения Новгородского МР.

1.2.      Градостроительная ситуация.

1.2.1.   Новгородская область.

Территория Савинского СП расположена в восточной части территории Новгородского МР Новгородской области.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2008 года — 652,4 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная Приильменская низменность. На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299 м), на северо-востоке - Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озера: Ильмень, Валдайское, Велье, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены Валдайский национальный парк и Рдейский заповедник.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений. Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

1.2.2.   Новгородский муниципальный район.

Новгородский МР расположен на северо-западе Новгородской области. На западе район граничит с Батецким и Шимским районами, на востоке — с Маловишерским и Крестецким районами, на севере Новгородский район граничит с Чудовским районом, на юге — со Старорусским и Парфинским районами, а на северо-западе с Ленинградской областью: к западу с Лужским и к северу c Тосненским районами.

Демография. Численность населения района по годам:

- по состоянию на 1 января 1991 года – 56 200 чел;

- по состоянию на 1 января 1996 года – 58 000 чел;

- по состоянию на 1 января 2001 года – 59 100 чел;

- по состоянию на 1 января 2007 года – 56 400 чел.

Согласно данным проекта «Схемы территориального планирования Новгородской области» численность населения  на 01.01.2008г.:

по области – 652437 чел. (из них сельского населения – 191181 чел. (29,3%));

по Новгородскому МР 57 000 чел. ( из них 38 500 чел. –  сельское население, 18 500 чел. – городское население), что составляет: 8,7 % - от общего населения области ( 4 % - от общего числа городского населения области и 20 % - от общего числа сельского населения области);

Через район проходят три основных железнодорожных пути:

1. Новгород – ст. Чудово;

2. Новгород – Санкт-Петербург;

3. Новгород – Луга.

По территории района проходят: автомагистраль «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, автомобильные дороги Новгород – Луга, Новгород – Шимск.

На территории района находятся многочисленные зоны рекреации вдоль рек и озер.

1.3.   Краткая характеристика природных условий.

В геоморфологическом отношении территория Савинского СП приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м, с отдельными холмистыми возвышениями, достигающими 30-35м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Главным гидрологическим объектом, влияющим на микроклиматический режим, является р. Волхов. Площадь водосбора с бассейном оз. Ильмень равняется 80 230км2, длина реки Волхов от оз. Ильмень до Ладожского озера 224км, ширина русла  220-240м. Скорость течения при любых уровнях менее 1м/с. Из-за малого уклона на реке иногда наблюдается обратное течение.

Волхов принадлежит к восточно-европейскому типу рек, при котором основное питание составляют атмосферные осадки, а на грунтовые воды приходится только 10-20%.

Водный режим Волхова определяют озера Ильмень и Ладожское, а также Волховская ГЭС. Годовой сток р. Волхов в Ладожское озеро составляет 17км3. Средний расход воды в истоке реки 460м3/с, а максимальный и минимальный, возможные один раз в 100 лет 2920  и 25 м3/с  соответственно.

Годовой ход колебаний уровня р. Волхов у города В. Новгород показывает, что средний весенний подъем воды около 3м. При катастрофически высоком уровне в г. В. Новгороде были затоплены улицы на отм. 23м и ниже.

Продолжительность наводнений (1966г) наблюдалась с 22 апреля по 15 июля. Большие наводнения на р. Волхов отмечены в 1889,  1903,  1924, 1926г.г.

Половодье длится обычно с апреля по июль. Спад воды (летняя межень) продолжается по сентябрь, после чего наблюдается небольшой осенний подъем до января, затем – зимняя межень, а затем вновь наступает весенний подъем.

Средняя дата вскрытия реки - 4 апреля, ранняя – 26 февраля, поздняя – 27 апреля. Ледоход длится обычно 10 – 20 дней. Первым идет речной лед, а в третьей декаде апреля – ильменьский. Подо льдом Волхов находится в среднем 130 дней.

Осенние ледовые образования появляются в среднем 11 ноября (самая ранняя дата 18 октября, самая поздняя – 14 декабря). Средняя дата начала ледостава 25 ноября (самая ранняя – 29 октября, самая поздняя – 18 января).

Зимой под влиянием теплых придонных вод оз. Ильмень и в некоторой степени стока промышленных вод на реке (в черте города) почти постоянно наблюдается полынья – промоина. В теплые зимы река Волхов не замерзает совсем.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10о. Этот период составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность безморозного периода в составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140,  при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м.

Отрицательной стороной климата является ряд неблагоприятных климатических факторов, а именно:

  - наблюдается :          ● до 15 дней в году с сильным ветром;

● до 50 дней с туманами;

● до 35 дней с метелью;

● до 25 дней с грозой.

2) Для сельского хозяйства опасны ранние и поздние заморозки, которые наблюдаются во второй половине сентября и середине мая. В целом же природно-климатические условия района благоприятны для возделывания многих сельскохозяйственных культур средней полосы Европейской части РФ (в т.ч. зерновых культур, льна, овощей).

Гидрографическая сеть района Савинского СП представлена реками Волхов, Мста, Пестова, Вишера, ручьями и т.д.

Площадь водосбора с бассейном оз. Ильмень равняется 80 230км2, длина реки Волхов от оз. Ильмень до Ладожского озера 224км, ширина русла в городе 220-240м. Скорость течения при любых уровнях менее 1м/с. Из-за малого уклона на реке иногда наблюдается обратное течение.

Волхов принадлежит к восточно-европейскому типу рек, при котором основное питание составляют атмосферные осадки, а на грунтовые воды приходится только 10-20%.

Водный режим Волхова определяют озера Ильмень и Ладожское, а также Волховская ГЭС. Годовой сток р. Волхов в Ладожское озеро составляет 17км3. Средний расход воды в истоке реки 460м3/с, а максимальный и минимальный, возможные один раз в 100 лет 2920  и 25 м3/с  соответственно.

Годовой ход колебаний уровня р. Волхов у города В. Новгород показывает, что средний весенний подъем воды около 3м. При катастрофически высоком уровне в г. В. Новгороде были затоплены улицы на отм. 23м и ниже.

Продолжительность наводнений (1966г) наблюдалась с 22 апреля по 15 июля. Большие наводнения на р. Волхов отмечены в 1889,  1903,  1924, 1926г.г.

Половодье длится обычно с апреля по июль. Спад воды (летняя межень) продолжается по сентябрь, после чего наблюдается небольшой осенний подъем до января, затем – зимняя межень, а затем вновь наступает весенний подъем.

Средняя дата вскрытия реки - 4 апреля, ранняя – 26 февраля, поздняя – 27 апреля. Ледоход длится обычно 10 – 20 дней. Первым идет речной лед, а в третьей декаде апреля – ильменьский. Подо льдом Волхов находится в среднем 130 дней. Осенние ледовые образования появляются в среднем 11 ноября (самая ранняя дата 18 октября, самая поздняя – 14 декабря). Средняя дата начала ледостава 25 ноября (самая ранняя – 29 октября, самая поздняя – 18 января).

Зимой под влиянием теплых придонных вод оз. Ильмень и в некоторой степени стока промышленных вод на реке (в черте города) почти постоянно наблюдается полынья – промоина. В теплые зимы река Волхов не замерзает совсем.

В тектоническом плане описываемый район принадлежит к наиболее крупному элементу дочетвертичной поверхности – главному Девонскому полю.

В геологическом отношении территория расположена в пределах северо-западной части Русской платформы. Сложена ее территория в основании породами кристаллического фундамента (гранитно-гнейсами и гранодиоритами архейского и протерозойского возраста), которые перекрываются мощной толщей осадочных пород верхнепротерозойского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного времени.

На подчетвертичную поверхность выходят только образования верхнего девона.

Девонские отложения расчленяются на три литологически различные толщи: нижнюю песчаниковую, среднюю карбонатную и верхнюю пестроцветную.

Девонские отложения перекрываются четвертичными образованиями. Последние имеют повсеместное распространение, и мощность их колеблется от нескольких до 60 м.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

Наиболее широко распространены осадки последнего валдайского оледенения.

Образования ледниковой формации подразделены на несколько типов: ледниковые отложения, озерно-ледниковые, флювиогляциальные, межморенные и отложения камов и озов.

Морена имеет почти повсеместное распространения. Представлена морена валунными суглинками, глинами, супесями, реже песками с неравномерным содержанием гравийно-галечного материала. Мощность морены от нескольких до 10-15 м.

Флювиогляциальные отложения представлены разнозернистыми песками мощностью 1-5 м.

Несколько большую мощность (до 15 м) имеют флювиогляциальные отложения, образующие озы. Песчано-гравийный материал, слагающий озы, имеет очень невыдержанный гранулометрический состав.

Озерно-ледниковые отложения широко распространены и приурочены к низменным участкам рельефа. В литологическом отношении они представлены ленточными глинами и суглинками. Тонко и мелкозернистыми песками и супесями.

Современные отложения представлены озерно-аллювиальными, озерными, аллювиальными и болотными отложениями.

Озерно-аллювиальные и озерные отложения имеют ограниченное распространение. Первые развиты в дельтах и поймах рек, представлены песками тонко и мелкозернистыми, глинами и суглинками с прослоями торфа. Мощность не превышает 5 м.

Озерные отложения развиты в прибрежной полосе озер, мощность до 1 м. Представлены разнозернистыми песками с прослоями супесей, глин с включением органики.

Аллювиальные отложения слагают пойменные и первые надпойменные террасы многочисленных рек и представлены мелко и среднезернистыми песками с гравием и галькой, с прослойками супесей, суглинков, глин  и торфа. Мощность современного аллювия не более 5 м.

Болотные отложения представлены торфом. Мощность 2-4 м, на отдельных участках 7-10 м.

Новгородская область в гидрогеологическом плане относится к Ленинградскому артезианскому бассейну.

Подземные воды содержатся почти во всех стратиграфических горизонтах, как коренных пород, так и четвертичных отложений. Образуя водоносные горизонты и комплексы.

В четвертичных отложениях подземные воды приурочены к песчаным и супесчаным разностям озерно-аллювиальных, озерно-ледниковых, флювиогляциальных и ледниковых отложений. Общим для подземных вод четвертичных отложений является: неглубокое залегание от 0,5-1,0 м до 8,0 м; характер циркуляции – воды порово-пластовые со свободной поверхностью; источник питания – атмосферные осадки; дренаж водоносных горизонтов, осуществляемый всей речной сетью области; незначительная водообильность отложений – максимальный дебит колодцев не превышает 1 л/сек; уровенный режим, подверженный сезонным колебаниям и зависящий от количества выпадающих атмосферных осадков. Годовая амплитуда колебания уровня подземных вод четвертичных отложений составляет 1-2,5 м.

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной способностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются условия для загрязнения вод с поверхности.

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности водоносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

Равнинный характер рельефа способствует застою вод и образованию обширных болотных массивов с мощными торфяными залежами. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних  горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительности и постепенному накоплению торфа.

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста : суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

На отдельных  небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

По совокупности природных факторов рассматриваемая территория является неравноценной для освоения городской застройкой. Здесь выделяются территории, неблагоприятные и ограниченно благоприятные для строительства. Кроме того, по соображениям планировочного характера выделяются территории, непригодные для застройки.

Район, ограниченно благоприятный для строительства, включает в себя участки моренной и озерно-ледниковой равнины, приуроченные к понижениям рельефа, замкнутым бессточным котловинам. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 10 до 100 м. Уклоны незначительные, до 2 % или отсутствуют.

Наиболее плоским рельефом отличаются участки равнины, сложенные ленточными глинами. Они расположены вдоль рек Волхова с притоками.

Сложен район мореной, которая перекрывается позднеледниковыми озерно-ледниковыми ленточными глинами, суглинками, супесями и песками средней мощностью 4-5 и современными отложениями (торфом).

Ленточные глины и суглинки обладают преимущественно мягкопластичной, реже тугопластичной консистенцией и относятся к средне и сильносжимаемым грунтам. Нормативное давление на них в зависимости от влажности составляет 1,25-2,0 кг/см2. При промерзании они подвержены вспучиванию.

При строительстве на грунтах с малой несущей способностью в качестве основания под сооружения необходимо глубокое заложение фундаментов или устройство свайных оснований.

В пределах района широкое развитие имеют заболоченные территории. Район становится благоприятным для градостроительного освоения при условии осушения заболоченных территорий и понижения уровня грунтовых вод.

Инженерно-геологический район, неблагоприятный для строительства, включает в себя озерные и озерно-аллювиальные равнины, болота с залежью торфа мощностью от 2 до 10 м, затапливаемые в периоды паводков прибрежные территории, поймы рек.

Поверхность плоская, местами слабо волнистая, повсеместно заболоченная, с абсолютными отметками от 20 до 45 м. долины рек выработаны плохо, превышение над окружающей равниной 0,5-7 м.

Отложения отличаются пестротой литологического состава и невыдержанностью отдельных слоев как по мощности, так и по простиранию. Грунтовые воды залегают на глубине от 0,0 до 2,0 м, а в весеннее и осеннее время – у поверхности земли.

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

При необходимости градостроительного освоения района потребуется проведения сложных инженерных мероприятий.

К территориям, не подлежащим застройке по планировочным соображениям относятся:

-  санитарно-защитные зоны от промпредприятий, очистных сооружений канализации, кладбищ, электроподстанций;

-    санитарно-водоохранные зоны от хозяйственно-питьевых водозаборов;

-    коридоры ЛЭП 330, 110 Квт;

- зона санитарно-технического разрыва от АГРС и магистрального газопровода.

1.4.   Земельный фонд.

# Структура земель по целевому назначению и использованию.

На территории  Савинского СП имеются земли следующих категорий:

# Баланс земель при градостроительном  зонировании территории

# Савинского СП (существующее положение)

# Таблица 1

|  | Савинское сельское поселение | Новгородский муниципальный район |
| --- | --- | --- |
| Наименование | га | % | га | % |
| Земли населенных пунктов | 1221,0 | 3,41 | 13039,0 | 2,84 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 8626,0 | 24,15 | 108368,0 | 23,58 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 220,0 | 0,61 | 4605,0 | 1,0 |
| Земли особоохраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| Земли лесного фонда | 24620,0 | 68,94 | 264248,0 | 57,49 |
| Земли водного фонда | 450,0 | 1,3 | 43964,0 | 9,56 |
| Земли запаса | 573,0 | 1,6 | 25436,0 | 5,53 |
| ИТОГО: | 35710,0 | 100 | 459660,0 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 1, графически можно представить следующим образом:

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Савинском СП с содержанием землеустроительного баланса Новгородской области по основным категориям земель выявляет, что при общей площади земель в границах Новгородской области - 5450,1 тыс.га, и в границах Савинского СП – 35, 71 тыс. га:

Таблица 2

| п/п | Категория земель (наименование зон) | Новгородская область | Савинское СП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь (га) | % | площадь (га) | % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 958900 | 17,59 | 8626,0 | 24,15 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 158600 | 2,91 | 1221,0 | 3,41 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 44500 | 0,81 | 220,0 | 0,61 |
| 4. | Земли особоохраняемых территорий и объектов | 196600 | 3,6 | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 3878400 | 71,16 | 24620,0 | 68,94 |
| 6. | Земли водного фонда | 109100 | 2,0 | 450,0 | 1,3 |
| 7. | Земли запаса | 103800 | 1,9 | 573,0 | 1,6 |
|  | Итого общая площадь земель: | 5450100 | 100 | 35710 | 0,66 |

Данные, приведенные в таблице 2, графически можно представить следующим образом:

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы   сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

Особо охраняемые природные территории   в Савинском СП отсутствуют.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса РФ.

2    Социально-экономическое состояние территории.

2.1. Производство.

Промышленный комплекс в основном представлен сельскохозяйственными производствами:

1. Новгородское ДРПЭ – «Асфальтовый завод». Количество рабочих – 15 человек. Территория, занимаемая предприятием,  – 3 га.

2. Фермы ЗАО «Савино»:

а)  в д.Савино 4 фермы,  общее количество голов КРС – 455;

б) в д.Слутка 1 ферма,   количество голов КРС – 207;

в) д. Николаевское 1 ферма,  количество голов КРС – 196 голов.

Производимая продукция – молоко, картофель, зерно, сено, мясо.

3. Ферма СПК «Дубровка» в д. Дубровка, количество голов КРС – 100, количество лошадей – 3.

Производимая продукция – молоко.

4. ООО «Городок-Плюс».

5. Пилорама в д. Савино.

Кроме того, в д. Дубровка и д. Савино имеются стоянки сельхозтехники.

Предприятий, намечаемых к строительству или выносу из поселения, нет.

Кроме того, в черте поселения имеются склады и базы:

- в д. Савино склад минеральных удобрений площадью 100 м2, комбикормов площадью 200 м2, картофелехранилище площадью 500 м2, склад запчастей площадью 100 м2, зернохранилище площадью 1000 м2;

- в д. Дубровка склад запчастей площадью 100 м2, комбикормов площадью 100 м2;

- в д. Городок овощехранилище площадью 1000 м2 и склад запчастей площадью 100 м2.

2.2.   Объекты культурного наследия

На территории Савинского СП находятся многочисленные объекты культурного наследия:

1. Городище I. Датировка – VIII-XV вв. Место расположения: д. Городок, северная часть, правый коренной берег р. Волхов;

2. Городище II. Датировка – VIII-X вв. Место расположения: д. Городок, 0,4 км к юго-западу, на мысу при впадении р. Городенки в р. Волхов, на территории кладбища;

3. Селище I. Датировка – VIII-XV вв. Место расположения: д. Дубровка, северная часть деревни, по обе стороны дороги Савино-Селищи;

4. Селище II. Датировка – VIII-XV вв. Место расположения: д. Дубровка, 0,2 км севернее, правый берег р. Волхов;

5. Селище III. Датировка – XI-XV вв. Место расположения: д. Дубровка, 1,1 км к северо-востоку, по обе стороны дороги Савино-Селищи;

6. Группа сопок (2 насыпи). Датировка – VIII-X вв. Место расположения: д. Змейско, западная окраина, правый берег р. Волхов;

7. Селище. Датировка – VIII-X вв. Место расположения: д. Змейско, западная окраина, к югу от сопок;

8. Сопка. Датировка – VIII-X вв. Место расположения: д. Кирилловка, восточная окраина, в 0,2 км восточнее дороги Савино-Селищи;

9. Жальник. Датировка – XII-XV вв. Место расположения: д. Кирилловка, восточная окраина, к северо-востоку от сопки;

10. Селище. Датировка – VIII-X вв. Место расположения: д. Муравьи, к северо-западу от деревни, правый берег р. Волхов;

11. Селище. Датировка – VIII-XIII вв. Место расположения: д. Сперанская Мыза, 1 км северо-восточнее;

12. Городище «Холопий Городок». Датировка – VIII-X вв. Место расположения: д. Робейка, 1 км северо-западнее, на правом берегу р. Волхов;

13. Селище I. Датировка – VIII-X вв. Место расположения: д. Робейка, 1 км северо-восточнее, восточнее городища;

14. Селище II. Датировка – VIII-XIII вв. Место расположения: д. Робейка, 0,2 км западнее;

15. Сопка I. Датировка – VIII-X вв. Место расположения: д. Савино, 3 км южнее, у лесной дороги;

16. Сопка II. Датировка – VIII-X вв. Место расположения: д. Савино, 0,4 км юго-восточнее Сопки I;

17. Сопка III. Датировка – VIII-X вв. Место расположения: д. Савино, 0,4 км южнее Сопки II;

18. Руины Савво-Вишерского монастыря. Датировка – XV вв. Место расположения: д. Савино, 30 м восточнее дороги в д. Селищи, правый коренной берег р. Вишеры, у моста;

19. Селище. Датировка – VIII-XIII вв. Место расположения: д. Ситно, 0,6 км юго-западнее, у дороги Ситно-Дубровка;

20. Селище. Датировка – XI-XIII вв. Место расположения: д. Слутка, в деревне, у впадения р. Робейки в р. Волхов.

21. Усадьба Сперанского, парк 8,5 га( XIX в.). Место расположения: д. Сперанская Мыза.

22. Кладбище советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения: д. Волынь, 0,5 км к северо-западу от деревни.

23. Кладбище советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения: 3,8 км к юго-востоку от деревни Волынь.

24. Братская могила советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения: д. Городок, гражданское кладбище.

25. Братская могила советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения: д. Дубровка.

26. Кладбище советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения: д. Змейско.

27. Кладбище советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения: д. Мшага.

28. Братская могила советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения: д.Савино.

29. Обелиск в честь воинов 448 артиллерийского полка, погибших за освобождение (1941 г.). Место расположения: д.Савино.

30. Кладбище советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения: д. Савино, местность «Дубки».

31. Братская могила советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения: д.Слутка.

32. Кладбище советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения: д. Шевелево.

2.3. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции.

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоoхpaнeния, низкого уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Новгородской области на начало 2008 года составила 652,4 тыс.чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными 1991 года она уменьшилась на 13,2%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

В отличие от всех муниципальных районов Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1991-2008гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения) в Новгородском МР численность населения (как сельского, так и городского) даже незначительно увеличилась (в сравнении с данными 1991г. на  1,4 %).

В настоящее время вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем жизни - крайне актуален.

В Савинском СП в сравнении с данными 2006 года также наблюдается тенденция незначительного увеличения численности населения. Численность населения Савинского СП на начало 2009 года составила 2113 чел. (по сравнению с данными 2006 года она увеличилась на 135 чел. 6,8%).

Динамика численности населения Новгородской области, Новгородского МР и Савинского СП представлены в табл. 3 и рис. 1.

Табл. 3. Динамика численности населения Новгородской области, Новгородского МР и Савинского СП, чел.

| Муниципальные образования | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 01.01.2001 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710 300 | 657 600 | 652 400 | - |
| Новгородский МР | 56200 | 58000 | 59100 | 56400 | 57000 | - |
| Савинское СП | - | - | - | 1978 | 2081 | 2113 |

Характеристика структуры общей численности населения поселения по состоянию на начало 2009г. (по всем населенным пунктам входящих в его состав) представлена в табл. 4.

Табл. 4. Структура общей численности населения Савинского СП по населённым пунктам на начало 2009г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Савинское СП | 2113 | 100,00 |
| 1. | д. Волынь | 39 | 1,9 |
| 2. | д. Вылеги | 9 | 0,4 |
| 3. | д. Губарево | 30 | 1,4 |
| 4. | д. Городок | 19 | 0,9 |
| 5. | д. Дубровка | 266 | 12,6 |
| 6. | д. Змейско | 38 | 1,8 |
| 7. | д. Кирилловка | 9 | 0,4 |
| 8. | д. Мшага | 75 | 3,5 |
| 9. | д. Новониколаевское | 81 | 3,8 |
| 10. | д. Пахотная горка | 4 | 0,2 |
| 11. | д. Робейка | 29 | 1,4 |
| 12. | д. Русса | 13 | 0,6 |
| 13. | д. Савино | 961 | 45,5 |
| 14. | д. Слутка | 367 | 17,4 |
| 15. | д. Сперанская Мыза | 9 | 0,4 |
| 16. | д. Ситно | 25 | 1,2 |
| 17. | п. Ситно | 80 | 3,8 |
| 18. | д. Шевелево | 59 | 2,8 |

Самым крупным населенным пунктом является д.Савино (961 чел.), численность которого составляет 45,5% от всего населения Савинского СП.

Наиболее крупными населенными пунктами (с численностью населения более 100 чел.) являются:

- Деревня Слутка (367 человек);

- Деревня Дубровка (266 человек).

В состав поселения входят населенные пункты, имеющие численность населения менее 10 чел.:

- Деревня Пахотная Горка (4 человека);

- Деревня Вылеги (9 человек);

- Деревня Кирилловка (9 человек);

- Деревня Сперанская Мыза (9 человек).

Естественная убыль населения Новгородской области – основной фактор снижения численности населения региона – на начало 2008 года составила 9,4 промилле (на начало 2007 года – 11,7), при среднероссийском показателе – 4,8 промилле. Естественная убыль населения сформировалась еще в начале 1980-х годов, и к настоящему времени область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.

Отсутствие отрицательной динамики общей численности населения Савинского СП за последние годы обуславливается не естественным, а механическим приростом населения. Механический прирост населения за период 2007-2009гг. составляет: 82 чел./год (или 3,99%).

Убыль населения за период 2007-2009гг. составляет   -14,5 чел./год (или -0,71%) за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рис. 2).

За период 2007-2009гг. наблюдается отрицательная динамика численности населения:

- Коэффициент смертности составил: 19,2 умерших на 1 тыс. чел., а коэффициент рождаемости: 12,2 родившихся на 1 тыс. чел.

- Рождаемость составляет 25 чел./год, смертность – 39,5 чел/год.; смертность превышает рождаемость в 1,6 раза.

Динамика прироста населения Савинского СП за период 2007–2009гг. представлена в табл.5 и рис 3.

# Табл. 5 - Динамика прироста/убыли населения Савинского СП за период 2007–2009 гг.

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Численность населения всего | Реорганизация поселения | 1978 | 2081 | 2113 |
| Родилось |  | - | 31 | 19 |
| Умерло |  | - | 34 | 45 |
| Естественный прирост |  | - | - 3 | - 26 |
| Механический прирост |  | - | 106 | 58 |

Таким образом, прирост населения за период 2007-2009гг. составляет 67,5 чел./год (или 3,28%), в том числе за счёт:

- Механического прироста 82 чел./год (или 3,99%);

- Естественной убыли  -14,5 чел./год (или  -0,71%).

Основной причиной механического прироста населения Новгородского МР и Савинского СП (на фоне естественной убыли населения: Новгородской области, Новгородского МР, Савинского СП) является миграционная ситуация.

В переходный период (вплоть до 2000г.) Новгородская область имела положительное сальдо миграции (миграции из стран СНГ и северных регионов России).

В последние годы сальдо миграции в регионе приближается к нулю.

Положительное сальдо миграции в среднем за последние три года, имеют лишь шесть муниципальных образований Новгородской области, в число которых входит и Новгородский МР. И только в Новгородском МР (на фоне естественной убыли населения  Новгородской области в целом, и Новгородского МР в частности) общая численность населения имеет положительную динамику.

Новгородский МР удобен для проживания тем, что находится в непосредственной близости к областному центру – (г.В.Новгороду, где гораздо больше возможностей найти подходящую и более высокооплачиваемую работу, чем в других муниципальных районах Новгородской области; лучше развита социально-культурная сфера и пр. инфраструктура) – и одновременно имеет более низкую стоимость жилья по сравнению с г.В.Новгородом.

Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Новгородского МР, Савинского СП) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в худшем 1999г.) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000г. возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше среднеокружного уровня. В результате в 2006г. доля бедных в области оказалась значительно выше средней по стране.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения.

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так и в Савинском СП в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения.

Возрастные группы населения в Савинском СП по годам представлены в табл.6 и рис. 4.

Табл. 6 - Структура населения Савинского СП по основным возрастным группам по годам

| Наименование показателей | Годы. |
| --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Всё население | 1978 | 100,00 | 2081 | 100,0 | 2113 | 100,0 |
| В том числе: ● Моложе трудоспособного возраста | 227 | 11,48 | 275 | 13,21 | 344 | 16,28 |
| ● В трудоспособном возрасте | 1262 | 63,80 | 1285 | 61,75 | 1212 | 57,36 |
| ● Старше трудоспособного возраста | 489 | 24,72 | 521 | 25,04 | 557 | 26,36 |

Демографическая нагрузка в Савинском СП, в последние годы, является достаточно высокой, и в перспективе она будет расти из-за дисбаланса между численностью уходящих на пенсию и гораздо меньшим "входом" молодежи в трудоспособный возраст, обусловленным длительно низкой рождаемостью.

Демографическая нагрузка также не является оптимальной и из-за растущего процента в структуре населения Савинском СП людей старше трудоспособного возраста и снижающегося процента  людей, находящихся в трудоспособном возрасте.

Достаточно высокий удельный вес в возрастной структуре когорты населения в трудоспособном возрасте, расцениваемый с социально-экономических позиций в целом положительно, таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения. Преобладание средней когорты населения в современной возрастной структуре населения не отражает внутренней возрастной структуры трудоспособного населения, значительная часть которого находится в возрасте, близком к пенсионному.

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в регионе.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации поселения можно сказать, что  в Савинском СП  существует доля трудоспособного населения, не занятого в экономике (Табл. 7 и рис. 5).

# Табл. 7 - Структура населения Савинского СП в трудоспособном возрасте по годам

| Наименование показателей | Годы. |
| --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население в трудоспособном возрасте всего | 1262 | 100 | 1285 | 100 | 1212 | 100 |
| В том числе: Работающие | 1020 | 80,82 | 1045 | 81,32 | 914 | 75,41 |
| Не работающие | 242 | 19,18 | 240 | 18,68 | 298 | 24,59 |

Доля неработающего населения Савинского СП в трудоспособном возрасте (около 20,8 % в разные годы) достаточно высока и не может не сказываться отрицательно на социально-экономической сфере поселения.

Более того, из числа работающего населения значительная доля работает за пределами самого поселения (в г.Великий Новгород): 64,18 % в 2008 году (табл.8 и рис.6).

Это говорит о том, что в поселении существует нехватка рабочих мест. А это ведет в, свою очередь, к тому, что бюджет Савинского СП недополучает денежные средства, которые формируются за счет поступления  от НДФЛ, занятых в организациях поселения работающих.

Табл. 8 - Структура работающего населения Савинского СП по месту расположения работы по годам

| Наименование показателей | 01.01.2009 |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающее население | 914 | 100 |
| Работающие в самом поселении | 416 | 45,51 |
| Работающие за пределами поселения | 498 | 54,49 |

В отраслевой структуре занятости доминирует сельское хозяйство (41,83%), образование (16,59 %) и  предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (18,75%). Другие виды экономической деятельности в Савинском СП представлены в малом объеме (табл. 9 и рис.7).

Табл. 9. – Структура занятости населения Савинского СП по видам экономической деятельности по годам

| Наименование показателей | 01.01.2009 |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающие в самом поселении | 416 | 100 |
| В том числе: Образование | 69 | 16,59 |
| Здравоохранение, предоставление социальных услуг | 12 | 2,88 |
| Гос. управление | 8 | 1,92 |
| Оптовая и розничная торговля | 42 | 10,10 |
| Прочие услуги (коммунальные, социальные, персональные) | 78 | 18,75 |
| Транспорт, связь | 8 | 1,92 |
| Строительство | 25 | 6,01 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 174 | 41,83 |

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Савинского СП, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

2.4.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Савинского СП.

В соответствии с данными, представленными администрацией Савинского СП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2009г. составляет 55 929 м2.

В Савинском СП преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 74,57% всего жилищного фонда поселения); значительно меньше составляет доля жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности – 25,43%; государственный жилищный фонд в поселении отсутствует.

Структура жилищного фонда Савинского СП по формам собственности  представлена в табл. 10 и рис. 8.

# Табл. 10 - Жилищный фонд Савинского СП по формам собственности на 01.01.2009 г.

| Жилищный фонд всего | Форма собственности |
| --- | --- |
| м2 | % | Частная | Государственная | Муниципальная |
|  |  | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 55929 | 100 | 41704 | 74,57 | - | - | 14225 | 25,43 |

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным  фондом.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилообеспеченность Савинского СП на 01.01.2009 г. составила 26,47 м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда Савинского СП является крайне низким (табл. 11 и рис. 9) и, в целом по поселению (разными видами инженерного оборудования), он не превышает 26 %. Таким образом, 3/4 жилищного фонда поселения не удовлетворяет население своими качественными характеристиками.

Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: (25,93%) - водопроводом, канализацией, ванными и центральным отоплением.

# Табл. 11 - Уровень благоустройства жилищного фонда Савинского СП на 01.01.2009 г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 14500 | 25,93 |
| Канализацией | 14500 | 25,93 |
| Центральным отоплением | 14500 | 25,93 |
| Горячим водоснабжением | 13700 | 24,50 |
| Газом | 13700 | 24,50 |
| Ваннами (душем) | 14500 | 25,93 |
| Напольными электрическими плитами | - | 0 |

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда Савинского СП в зависимости от формы собственности (табл. 12 и рис. 10), то благоустройство муниципального жилья поселения является достаточно низким и составляет 41,48 %.  Частный же жилищный фонд поселения благоустроен еще меньше: не более 20,62 %.

Табл. 12 - Уровень благоустройства жилищного фонда Савинского СП по формам собственности на 01.01.2009 г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Форма собственности |
| --- | --- |
|  | Частная | Государственная | Муниципальная |
|  | М 2 жилья | % | М 2 жилья | % | М 2 жилья | % |
| Водопроводом | 8600 | 20,62 | - | - | 5900 | 41,48 |
| Канализацией | 8600 | 20,62 | - | - | 5900 | 41,48 |
| Центральным отоплением | 8600 | 20,62 | - | - | 5900 | 41,48 |
| Горячим водоснабжением | 7800 | 18,70 | - | - | 5900 | 41,48 |
| Газом | 7800 | 18,70 | - | - | 5900 | 41,48 |
| Ваннами (душем) | 8600 | 20,62 | - | - | 5900 | 41,48 |
| Напольными электрическими плитами | - | 0 | - | - | - | 0 |

Основная доля существующего жилищного фонда Савинского СП представлена малоэтажной застройкой (которая составляет 75,61% от общей площади всего жилищного фонда поселения). Значительно меньшую долю составляет многоэтажная застройка: 19,16%. На долю же домов средней этажности приходится всего 5,23 % (табл.13 и рис.11).

# Табл. 13 - Структура жилищного фонда Савинского СП по этажности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего | Малоэтажная застройка | Средняя этажность | Многоэтажная застройка |
| --- | --- | --- | --- |
| м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % |
| 55929 | 100 | 42288,5 | 75,61 | 2925,8 | 5,23 | 10714,7 | 19,16 |

В Савинском СП  преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 53,23 % от общей площади всего жилищного фонда поселения. Немного меньше (46,11%) жилищный фонд поселения представлен каменными (в том числе кирпичными, крупнопанельными, блочными) домами. На долю же домов из прочих материалов приходится всего 0,66 % (табл. 14 и рис. 12).

Табл.14 - Структура жилищного фонда Савинского СП по материалу стен на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего | Деревянные дома | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) | Прочие дома |
| --- | --- | --- | --- |
| м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % |
| 55929 | 100 | 29772 | 53,23 | 25787,1 | 46,11 | 369,9 | 0,66 |

Современный жилищный фонд Савинского СП характеризуется значительным преобладанием доли (74,27%) частного жилищного фонда (с низкой степенью комфортности: не более 20,62 %) и значительно меньшей доли (25,43 %) муниципального жилья (также с не высокой степенью комфортности: не более 41,48 %). Таким образом в поселении складывается тяжёлая ситуация с качественным жилищным фондом (особенно частным).

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

2.5.   Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и пр.

представлена в табл. 15.

Табл.15 – Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Савинского СП Новгородского МР

| Учреждения | Единицы измерения | 01.01.2009 | Необходимо по нормати-вам | % Обеспе-чен-ности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 90 | 124,6 | 72,3 | Детский сад МАОУ Савинской СОШ (в д.Савино) |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 50,6 | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 460 | 166 | 277,1 | МАОУ Савинская СОШ (в д.Савино) |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 277,1 | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| II.Учреждения здравоохранения: 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 42 | 37,9 | 110,8 | НММУ ЦРП подразделения: Савинская амбулатория (д.Савино)–18пос./смена; ФАП (д.Слутка)-10пос./смена; ФАП (д.Дубровка)-8пос./смена; ФАП (п.Ситно)-6пос./смена. |
|  | на 1000 насел. | 19,9 | 17,96 |  |  |
| 2. Аптека | объект на поселение | - | 1 | 0 | По заданию на проектирование |
| III.Физкультурно-спортивные учреждения: 1. Спортивные залы | м2 | 120 | 739,6 | 16,2 | Спортивный зал в МАОУ Савинской СОШ (в д.Савино) |
|  | на 1000 насел. | 56,8 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 800 | 19017 | 4,2 | Стадион в МАОУ Савинской СОШ-500м2 (в д.Савино); 3 спортивных площадки -300м2 (в д.Савино) |
|  | на 1000 насел. | 378,6 | 9000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| IV.Учреждения культуры: 1. Учреждения культурно- досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 3 (550) | (317) | 173,5 | Пролетарский МЦКД, филиалы: МУП Савинский СДК -300 мест (в д.Савино); МУП Дубровский СДК -150 мест (в д.Дубровка); МУП Слуцкий ЦД -100 мест (в д.Слутка). |
|  |  |  |  |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
|  | на 1000 насел. | 260,3 | 150 |  |  |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 22000 | 11622 | 189,3 | МУК межпоселенческая центральная библиотека, Савинский филиал № 24 (в д.Савино); Дубровский филиал № 12 (в д.Дубровка); Слутский филиал № 22 (в д.Слутка); |
|  | на 1000 насел. | 10412 | 5500 |  | СНиП 2.07.01-89 |
|  | мест | 22 | 9,5 | 231,6 | СНиП 2.07.01-89 |
|  | на 1000 насел. | 10,42 | 4,5 |  |  |
| 3. ДМШ | мест | 0 | 17 | 0 | СНиП 2.07.01-89 |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 0 | 10 |  |  |
| V. Учреждения бытового и комму- нального обслуживания: 1. Бани | мест | 40 | 14,8 | 270,3 | СНиП 2.07.01-89 |
|  | на 1000 насел. | 18,92 | 7 |  |  |
| VI.Административно-хозяйственные учреждения: 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | - | 1 | 0 | По заданию на проектирование |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |
| 5. Пожарные депо | кол-во (машины) | - | 1депо (на 2 машины) | 0 | «Нормы пожарной безопасности 101-95» введенные в действие приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994г. №36 |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети детских дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 70% , (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест).

В Савинском СП в составе МАОУ Савинская СОШ имеется детский сад на 90 мест (при необходимых 125). В связи с этим по Савинскому СП, на 01.01.2009г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 50,6 %,  что является значительно ниже нормативного уровня (на 19,4 %).

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

Нормативная численность здания МАОУ Савинская ООШ рассчитано на 460 мест (при необходимых 166). Таким образом, охват детей школьного возраста в поселении составляет 277,1%, что значительно превышает нормативный уровень.

На территории поселения располагается детский оздоровительный лагерь «Волынь» (нормативная вместимость: 450чел.).

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в амбулаторный.

Амбулаторно-поликлинические учреждения Савинского СП представлены четырьмя подразделениями НММУ ЦРП:

- Савинская амбулатория (д.Савино) – 18 пос./смена;

- ФАП (д.Слутка) – 10 пос./смена;

- ФАП (д.Дубровка) – 8 пос./смена;

- ФАП (п.Ситно) – 6 пос./смена.

Эти учреждения суммарно рассчитаны на 42 посещения в смену, при необходимых для поселения - 38. Соответственно, данные медицинские учреждение обеспечивают обслуживание населения Савинского СП в 100 %-ном объеме.

# Стационары на территории Савинского СП отсутствуют.

Обеспеченность населения спортивными объектами является крайне низкой, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Обеспеченность населения Савинского СП спортивными сооружениями составляет:

- спортивными залами – 16,2% (спортивный зал в МАОУ Савинская СОШ: 120м2 при норме в 739,6м2).

- плоскостными сооружениями – всего 4,2% (Стадион в МАОУ Савинская СОШ и три спортивных площадки в  д. Савино общей площадью: 800 м2 при норме в 19017м2).

  - Обеспеченность же населения Савинского СП учреждениями культуры является намного  выше нормативного уровня. Учреждения культуры в поселении представлены:

- тремя филиалами Пролетарского МЦКД с общим количеством посадочных мест: 550 (МУП Савинский СДК-300 мест (в д.Савино); МУП Дубровский СДК-150 мест (в д.Дубровка); МУП Слутский ЦД-100 мест (в д.Слутка)) и

- тремя филиалами межпоселенческой центральной библиотеки с общим количеством книжного фонда в размере 22000 ед.хранения и 22 посадочных мест (Савинский филиал №24  (в д.Савино); Дубровский филиал № 12  (в д.Дубровка); Слутский филиал № 22  (в д.Слутка))

Обеспеченность населения Савинского СП учреждениями культуры составляет:

- учреждениями культурно-досугового типа (ДК и пр.) – 173% (550 посадочных мест вместо необходимых 317);

- библиотеками – в части количества единиц хранения: на 189,3%; в части количества читательских мест на 231,6 %;

- детскими учреждениями дополнительного образования (ДМШ; ДШИ и пр.) население Савинское СП не обеспечено вовсе (вместо нормативных 10% от общей численности детей поселения школьного возраста).

Из приведенных выше  показателей следует:

- По учреждениям образования - в части ДДУ: обеспеченность населения Савинского СП ниже нормативного уровня; - в части общеобразовательных учреждений: обеспеченность значительно превышает нормы.

- По учреждениям здравоохранения количественная обеспеченность превышает нормативный уровень, но качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров.

- По объектам физической культуры и спорта обеспеченность крайне низкая и является намного ниже нормативного уровня.

- По учреждениям культуры – и в части культурно-досуговых учреждений (ДК), и в части библиотек, - обеспеченность значительно выше нормы.

- Из учреждений бытового и коммунального обслуживания в Савинском СП имеются только бани, обеспеченность которыми значительно превышает нормы и составляет 270,3%.

Отсутствие услуг прачечных, во многом связано с развитием индивидуальной бытовой техники, так современные стиральные машины достаточно легко решают проблему домашней стирки.

- Такие учреждения как: аптеки, сберегательные кассы, пожарные депо в Савинском СП отсутствуют.

- Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены: опорным пунктом охраны порядка, отделением связи, администрацией Савинского СП.

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового и коммунального обслуживания) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них не нормируется и их развитие определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

3.   Современная архитектурно-планировочная организация территории.

3.1.   Расселение и система населенных мест.

Исторически система расселения на территории Савинского СП складывалась вдоль  транспортных путей, по берегу р. Волхов. Эта система в целом сохранилась. Структура расселения сельского поселения отличается большой отдаленностью расположения населенных пунктов. Максимальное расстояние от сельских населенных пунктов (далее -  СНП) до центра поселения составляет 36,7 км, минимальное – 2,9 км.

По состоянию на 01.01.2009 г. на территории Савинского СП расположены 18 СНП, которые группируются по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население):

Табл. 17

| Порядковый номер | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | СНП с населением до 200 жителей |  |
|  | Волынь Вылеги Губарево Городок Змейcко Кирилловка Мшага Новониколаевское Пахотная горка Робейка Русса Сперанская Мыза д. Ситно п. Ситно Шевелево | 39 9 30 19 38 9 75 81 4 29 13 9 25 80 59 |
| 2 | СНП с населением до 1000 жителей |  |
|  | Дубровка Савино Слутка | 266 961 367 |

Анализируя сельское расселение Новгородской области, Новгородского МР и Савинского СП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Табл. 18

| NN пп | Наименование показателей | Территория |
| --- | --- | --- |
|  |  | Новгородская обл. | Новгородский МР | Савинское СП |
| 1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 6. 7. | Территория, тыс.га Население (всего), тыс.чел. в т.ч. сельское население Плотность населения (всего), чел./кв.км Количество СП Средняя численность населения в СП, чел. Количество СНП Средняя численность населения СНП, чел. | 5 450.0 652,4 191,1 12,0 202 3 229 3 726 175,1 | 459,66 57 18,5 12,4 22 2590 203 280,8 | 35,710 2,113 - 5,9 - 2113 18 117,39 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории Савинского СП в 2,03 раза ниже, чем среднеобластная и в 2,10 раза ниже, чем в Новгородском МР.

3.2.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного  транспорта.

Общая протяженность уличной сети по территории Савинского СП составляет: всего –  40,0 км; общая площадь уличной сети – 40 тыс. кв.м.

Протяженность улиц с твердым покрытием – 65,3 км.

Основные автотранспортные направления на территории Савинского СП:

- федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия» II категории;

- южный подъезд к г. В. Новгород II категории.

- Савино - Мшага, протяженность 6,0 км.

- Пахотная горка – Волынь, протяженность 9,0 км.

- Савино - Городок,  протяженность 40,0 км.

- Савино - Сперанская Мыза, протяженность 2,3 км.

- Савино – Губарево, протяженность, 5,0 км V категории.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями:

- мост в д. Савино через канал, протяженность 40 м, ширина проезжей части 8 м. Состояние моста неудовлетворительное;

- мост в д. Савино через р. Вишера, протяженность 80 м, ширина проезжей части 15 м;

- мост в д. Кирилловка, протяженность 40 м, ширина проезжей части 15 м;

- мост в д. Городок, протяженность 100 м, ширина проезжей части 15 м.

Автозаправочные станции на территории Савинского СП находятся:

- д. Савино (на производственной базе), складская площадь 50,0 м2;

- д. Дубровка (рядом с гаражом в конце деревни Дубровка по дороге Савино – Селищи справа), складская площадь 30,0 м.

В Савинском  СП на территории СНП Савино имеются 4 гаражных комплекса:

- гаражный комплекс № 1. Территория, занимаемая комплексом – 1,3 га. Вместимость/тип – 40 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 2. Территория, занимаемая комплексом – 0,9 га. Вместимость/тип – 34 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 3. Территория, занимаемая комплексом – 0,5 га. Вместимость/тип – 15 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 4. Территория, занимаемая комплексом – 0,5 га. Вместимость/тип  - 15 мест/боксовые.

В большинстве СНП организованы пригородные автобусные маршруты.

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Речной транспорт отсутствует.

3.3   Инженерная инфраструктура.

3.3.1.  Водоснабжение.

Источником водоснабжения  д. Савино   является  река Вишерка и две скважины. Дебит каждой скважины составляет 100 м3/сут. В скважинах установлены насосы ЭЦВ4-2,5-60 и ЭЦВ6-6,5-60.  Вода из реки Вишерка и из двух скважин  насосами КМ-65-50-160 (3 шт.), установленными в насосной станции I подъёма,  по двум водоводам Ø150 подаётся на водопроводные очистные сооружения, производительностью 400,00 м3/сут. После очистки вода обеззараживается хлорированием и поступает в резервуары чистой воды (2 шт.) Емкость резервуаров 150 м3 и 250 м3. Из резервуаров вода насосами 3К-6 и 3КМ-6, установленными в насосной станции 2 подъёма (1 рабочий, 1 резервный) по трубопроводу Ø160 из полиэтиленовых труб поступает в сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Савино.

Давление воды в сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 3,0-3,2кгс/см2.

Водоводы 2Ø150 из чугунных труб от насосной станции 1 подъёма (водозабор) до водопроводных очистных сооружений (ВОС) длиной 2,5 км имеют износ 80 % и требуют замены.

Участок водовода от ВОС до д. Савино, уложенный из чугунных труб,  имеет износ 80 %.

Вода хозяйственно-питьевого водопровода д. Савино соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

На сети хозяйственно-питьевого водопровода д. Савино установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение кроме пожарных гидрантов в д. Савино имеется один пожарный водоём.

Отбор воды населением  частного сектора  производится частично через водоразборные колонки, установленные на тупиковых участках водопроводных сетей. Частично дома частного сектора подключены к наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Источником водоснабжения д. Новониколаевское является артезианская скважина с насосом ЭЦВ4. Отбор воды осуществляется непосредственно из скважины включением насоса по месту от кнопки.

Источником водоснабжения д. Слутка является артезианская скважина с насосом. Насос подаёт воду в водонапорную башню, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Отбор воды из водопровода осуществляется населением через водоразборные колонки (11шт.).

На сети хозяйственно-питьевого водопровода д. Слутка установлены пожарные гидранты -6шт.

Источником водоснабжения д. Дубровка является артезианская скважина с насосом ЭЦВ-6. Насос подаёт воду в водонапорную башню, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода Ø90. Отбор воды из водопровода осуществляется населением через водоразборные колонки (11шт.).

На сети хозяйственно-питьевого водопровода д. Дубровка установлены пожарные гидранты -6шт.

Водопроводные сети д. Савино, Новониколаевское, Слутка, Дубровка относятся к Филиалу «Водоканал Новгородского района».

В остальных населенных пунктах Савинского сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.

3.3.2.   Водоотведение.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Савино самотеком по закрытой системе канализации поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции (КНС), из которой стоки по одному напорному трубопроводу из чугунных труб Ø150 перекачиваются на модульные очистные сооружения биологической очистки БИО-200.

Производительность очистных сооружений составляет 260,00м3/сут.

В КНС установлено два насоса СМ100-60-250/4 (1 рабочий, 1 резервный)

Износ одного насоса 100% и требуется его замена.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки самотёком по трубопроводу Ø150 сбрасываются через русловой выпуск  в р. Вишерка

Частично жилые дома частного сектора д. Савино к централизованной сети бытовой канализации не подключены; они оборудованы надворными уборными.

В настоящее время в остальных населенных пунктах Савинского сельского поселения сетей канализации не имеется. Жилые дома оборудованы надворными уборными.

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение населенных пунктов Савинского сельского поселения выполняется от сетей ОАО «Новгородэнерго» Ильменьских электрических сетей, Новгородской подстанции ПС «Савино», ПС «Подберезье», через РП «Дубровка» и по линии Л-10 от ПС «Новоселицы» - второе питание котельной «Савино» и д.Мшага.

Большая часть воздушных линий выполнена проводами марки А, сечением 35мм2 и 50 мм2.

Замене подлежат провода А-35 на провод А-70 или АС-35 или СИП-3, длина заменяемых линий – 35,5 км.

Замене подлежат провода А-50 на провод А-70 или АС-50,  длина  заменяемых линий – 7,4км.

Линии, питающие Савинское сельское поселение:

- Л-1 ПС «Савино» питает ТП в п.Савино №1 и №2 – 2х250 кВа – школа и детский сад, ТП котельной – 2х400 кВа, резервное питание ТП школы и ТП детского сада выполняется от Л-7 ПС «Савино».

- Л-2 ПС «Савино» питает ТП №5 (зерноток, АВМ) – 400 кВА, ТП №6 «Савино» (мастерские) – 250 кВа и ЗТП №7 – 2х400 кВА (скотный двор), резервное питание ЗТП №7 – Л7 ПС «Савино».

- Л-4 ПС «Савино» питает две ТП Сперанская  Мыза мощностью 10 кВА и 2,5 кВА,  далее питание Волотовского сельского поселения.

- Л-3 ПС «Савино» питает две ТП №4 Слутка «Зерноток» - 250 кВА и №5 Слутка (зернохранилище, жилая зона) – 400 кВА; три ТП д. Пахотная Горка : №1 картофелехранилище – 250 кВА, №3 д. Пахотная Горка – 160 кВА и №2  сады Пахотная Горка – 100 кВА, Новгородское ДРПЭ «Асфальтовый завод» – 400 кВ; шесть ТП д.Волынь: ТП дачи – 63 кВА, Волынь – 1 жилая зона – 160 кВА; Волынь - 2 жилая зона, скотный двор – 100 кВА ; Волынь-3 – 100 кВА; 3ТП Волынь №5 детский лагерь – 250 кВА.

- Л-6 ПС «Савино» питает три ТП д.Новониколаевское: №1 магазин – 63 кВА; №2 – скотный двор, баня – 160 кВА; №3 быт. – 63 кВА; ТП д.Воробейка №1 – 25 кВА; ТП д.Слутка  №2 (школа, мастерские, баня) – 250 кВА; №1 (скотный двор, жилая зона) – 160 кВА.

- Л-7 ПС «Савино» питает 15 подстанций д.Савино, общей мощностью – 1673 кВА; 5 подстанций д.Губарево общей мощностью – 426 кВА; 2 подстанции Шарматово общей мощностью – 350 кВА.

Распределительный пункт «Дубровка»: Л-1 РП «Дубровка» питает

- 3 подстанции общей мощностью – 660 кВА д.Дубровка;

- 4 подстанции д. Ситно общей мощностью – 386 кВА;

- 1 подстанция д. Русса – 63 кВА;

- 1 подстанция д. Змейско – 250 кВА;

- 8 подстанций д. Шевелево общей мощностью – 725 кВА;

- 2 подстанции д. Вылеги общей мощностью – 260 кВА;

- 2 подстанции д. Городок общей мощностью – 260 кВА;

РП «Дубровка» питается от ПС «Подберезье».

3.3.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Савинского сельского поселения осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (пятиэтажная застройка) от существующей газовой котельной №26 производительностью 3,09 Гкал/час.

3.3.5. Газоснабжение.

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы Серпухово-Ленинград и Белоусово-Ленинград.

Централизованное газоснабжение природным газом обеспечивает отопительная котельная №26 и пятиэтажные дома на нужды пищеприготовления от АГРС Савино.

На нужды пищеприготовления используется также газ сжиженный от индивидуальных газовых баллонов.

3.3.6. Связь.

Сети телефона с вводами в общественные здания и многоэтажные дома имеются в д. Савино, также на территории Савинского СП имеются сети сотовой связи.

Почтовое отделение связи  имеется на территории поселения в деревнях Савино, Дубровка.

4.    Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные дороги и магистральные газопроводы.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог II категории – 100 м, III и IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами городских служб.

Ответственность за проведение мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в пойме рек;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП;

- На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки;

- На территории Савинского СП подразделения пожарной охраны (пожарные депо) в настоящее время отсутствуют; с учетом требований прибытия подразделений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут (не более) к объектам возгорания, Генпланом и Концепцией развития пожарной охраны Новгородской области планируется на территории Савинского СП размещение подразделения пожарной охраны в СНП Дубровка.

5.    Перечень мероприятий по территориальному планированию.

# Обоснование предложений по территориальному планированию. Этапы их реализации.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Савинского сельского поселения относятся:

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории Савинского СП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- Развитие объектов лечебно-оздоровительного и спортивно-оздоровительного функционального назначения, природоохранного и рекреационного назначения; создание новых спортивно-рекреационных зон и объектов отдыха и туризма;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории Савинского СП, в том числе и объектов внешнего транспорта;

- Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании Савинского СП.

Обоснование предложений по территориальному планированию смотри в Части второй: Положения о территориальном планировании.

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2030 год и 1-я очередь – 2015 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Савинского СП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Савинского СП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Савинского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Савинского СП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

6.  Цели и задачи территориального планирования Савинского сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане сельского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Савинского сельского поселения являются:

- сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения;

- обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- частичное сохранение зон сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства, так как часть этих земель переходит в жилую зону, зону производственных предприятий;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории,

- сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены следующие временные сроки его реализации:

- Расчетный срок реализации – 2030 год;

- Первая очередь реализации – 2015 год.

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Савинского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

7.      Перечень мероприятий по территориальному планированию и  последовательность их выполнения.

7.1.   Принципы территориального планирования.

При территориальном планировании распределение земель по основным категориям представлено в таблице 19.

# Табл. 19.  Баланс земель при территориальном планировании Савинского СП

|  | Савинское сельское поселение (перспектива) | Новгородский муниципальный район |
| --- | --- | --- |
| Наименование | га | % | га | % |
| Земли населенных пунктов | 1577,1 | 4,42 | 13039,0 | 2,84 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 8149,3 | 22,81 | 108368,0 | 23,58 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 515,3 | 1,44 | 4605,0 | 1,0 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 28,8 | 0,08 | - | - |
| Земли лесного фонда | 24426,5 | 68,38 | 264248,0 | 57,49 |
| Земли водного фонда | 450 | 1,26 | 43964,0 | 9,56 |
| Земли запаса | 573 | 1,61 | 25436,0 | 5,53 |
| ИТОГО: | 35720 | 100 | 459660,0 | 100 |

В Генплане Савинского СП выделены следующие территориально-функциональные зоны (подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

| СХ СХ-1 СХ-2 СХ-3 Ж Ж-1 Ж-2 ОД П (П + ТР ТР-1 ТР-2 ЛФ В С С-1 ОО ОО-1 Р ОО-2 З | - зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: - зона сельскохозяйственных угодий; - зона огородничества, садоводства, дачного хозяйства, ЛПХ; - зона прочих угодий (древесно-кустарниковая растительность, водные объекты и др.); - жилые зоны (земли сельских населенных пунктов с Ж-1 по Ж-3); в том числе: - зона индивидуальной жилой застройки до 3 этажей; - зона малоэтажной смешанной жилой застройки до 5 этажей; - общественно-деловая зона; КС) - зона производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных (производственные и коммунально-складские зоны); - зоны инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе: - зона автомобильного транспорта; - зона трубопроводного транспорта; - зона земель лесного фонда; - зона земель водного фонда; - зоны территорий специального назначения, в том числе: - зоны кладбищ; (ОО+ЛФ+В+Р)- зоны особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: - зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ); - зоны рекреационного назначения; - зоны историко-культурного назначения; - зоны запаса. |
| --- | --- |

# Баланс земель при градостроительном зонировании территории

# Савинского СП (перспективное развитие)

| NN пп | Категория земель (наименование зон) | Площадь га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: Сельскохозяйственные угодья Коллективное садоводство, дачное хозяйство и др. Прочие угодья (древесно-кустарниковая растительность и др.) Земли жилых зон в сельских населенных пунктах Земли производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных Земли инженерно-транспортной инфраструктуры Земли лесного фонда Земли водного фонда Земли специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов (рекреационные территории) Земли запаса | 8149,3 7849,3 200,0 100,0 1577,1 86,7 428,6 24426,5 450,0 28,8 573,0 | 22,8 21,96 0,56 0,28 4,42 0,24 1,21 68,38 1,27 0,08 1,60 |
| 10. | Общая площадь (в границах СП) | 35720,0 | 100,0 |

В соответствии с перспективным территориальным планированием Савинского СП сельские населенные пункты Дубровка, Савино, Слутка являются групповыми центрами обслуживания сельских агломераций, а д. Савино – локальным центром местного обслуживания. Кроме того, д. Савино является также административным центром Савинского СП.

Как отмечалось ранее (см. пункт 2.3), население Савинского СП в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 2050 и 1338 человек.

Соответственно, сохраняется население во всех рассматриваемых СНП.

Незначительно изменяются площади СНП:

- Савино с 150 га до159,3 га (прирост – 9,3 га),

- Дубровка с 126,9 га до 189,2 га (прирост – 62,3 га),

- Губарево с 36 га до 82,2 га (прирост – 46,2 га),

- Сперанская Мыза с 18 га до 48 га (прирост – 30 га),

- Пахотная Горка с 34. га до 86,9 га (прирост – 52,9 га),

- Кирилловка с 80 га до 134,9 га (прирост – 54,9 га),

- Шевелево с 82 га до 315,2 га (прирост – 233,2 га),

- Ситно с 65,1 га до 118,5 га (прирост – 53,4 га),

- Волынь с 101 га до 230,5 га (прирост – 129,5 га).

Новые площади в СНП Генпланом планируются под жилые зоны с перспективой строительства преимущественно малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения СНП в 28,50 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 кв.м/чел. на расчетный срок.

Во всех рассматриваемых СНП при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки до 3 этажей (Ж-1), малоэтажной смешанной жилой застройки до 5 этажей (Ж-2) с размещением как индивидуальных жилых  домов с участками и блокируемых домов, так и домов квартирного типа не выше 5 этажей; зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ) коммунально-складская зоны (КС).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что СНП должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями (подробнее см. пункт 7.4.).

Часть СНП  Савинского сельского поселения имеют в настоящее время газа-, тепло -, электро - и канализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются  и расширяется с учетом развития СНП).

Объекты на территории СНП имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения. Газоснабжение природным газом этих СНП на расчетный срок планируется (подробнее см. пункт 7.5.3).

7.2.   Население (демографическая ситуация).

Большинство экспертов в области народонаселения линейно и пессимистично оценивают демографические перспективы РФ на ближайшее время. Существуют 2 подхода к развитию демографической ситуации — экстраполяционный (пессимистический) и конструктивный (оптимистический). Первый построен на принципах экстраполяции современных тенденций и линейном развитии, второй — на конструктивном вмешательстве органов государственной власти и нелинейном развитии. В первом подходе не предсказывается даже возможность преодоления нынешних тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности, а второй такую возможность дает. Различия в целеполагании и определяют созидательный (или не созидательный) характер этих двух типов. Два типа сценариев, построенные на основе этих подходов, можно условно назвать инерционными и инновационными, так как они отражают принципы развития демографической системы: инерцию или инновацию

От базы на начало 2007 года Росстатом произведен расчет прогнозной численности населения Новгородской области и Новгородского муниципального района, в частности, до 2026 года. Федеральная служба государственной статистики, учитывающая только естественное движение населения, дает почти линейный пессимистический прогноз, по которому численность населения обречена на постоянное сокращение.

Реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015г., в результате чего численность населения к 2020г. вновь возрастет, а к 2030г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 660 тыс.чел.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Савинскому СП, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 2050 чел., а на расчетный срок уменьшится до 1338 чел. (табл.20 и рис.13). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения и миграция.

# Табл. 20 - Динамика численности населения Савинского СП, чел.

| Муниципальное образование | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Савинское СП | 2113 | 2050 | 1338 |

Сокращение численности сельского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (табл. 21 и рис.14).

Табл. 21 - Возрастная структура населения Савинского СП (на начало года)

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего | 2113 | 100 | 2050 | 100 | 1338 | 100 |
| в том числе: Дети 1-6 лет | 178 | 8,4 | 172 | 8,4 | 133 | 9,9 |
| Дети 7-15 лет | 166 | 7,9 | 162 | 7,9 | 126 | 9,4 |
| Трудоспособного возраста | 1212 | 57,3 | 1072 | 52,3 | 686 | 51,3 |
| Старше трудоспособного возраста | 557 | 26,4 | 644 | 31,4 | 393 | 29,4 |

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные цели, задачи и приоритеты демографического развития Российской Федерации сформулированы в «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденной Указом президента РФ от 09.10.2007 №1351.

К числу основных задач демографической политики Российской Федерации отнесены следующие:

- сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных (страдающих хроническими заболеваниями) и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В Савинском СП возможно успешно решать демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств, планировании развития социальной сферы.

Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Задачу снижения смертности Стратегией предлагается решать преимущественно за счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, обеспечения максимального уровня занятости).

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

7.3.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемы Савинского СП в этой сфере, требующие решения.

Рассматривая ближайшую перспективу – 28м2 на человека в 2015 году – необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 57400м2 общей площади, а значит построить нового жилья, как минимум, в размере 1471м2 общей площади.

Следовательно, (и в Новгородском районе, и в Савинском СП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

В Новгородском районе (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства.

В генеральном плане отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разноэтажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

Потребность Савинского СП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в табл. 22.

# Табл. 22 – Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2113 | 2050 | 1338 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 28 | 46 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 55929 | 57400 | 61548 |
| Сносимый жилищный фонд | м2 | - | - | - |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | 1471 | 5619 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 26,47 | - | - |

7.4. Социальное обслуживание населения.

Существующее положение социальной инфраструктуры было рассмотрено выше.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Выполнен расчет потребности населения в объектах социально – бытового обслуживания в разрезе двух периодов:

- на конец первой очереди реализации генерального плана (2015 г.),

- на конец расчетного срока (2030 г.).

Размещение открытых спортивных сооружений (спортивных площадок) предусматривается Генеральным планом этапами и на первую очередь, и на расчетный срок по мере развития населенных пунктов.

Проектное предложение по всем населенным пунктам Савинского сельского поселения: благоустройство улично-дорожной сети в полосе отвода. Устройство остановочных павильонов, электроосвещение.

Табл. 23

| Учреждения | Единицы измерения | Требуемая мощность | В том числе | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сохраняемая | намечаемая к строительству |  |
|  |  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |  |
| I. Учреждения образования: 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 120 | 93 | 90 | 90 | - | - | Сохраняемые: здание Детского сада МАОУ Савинской СОШ (в д.Савино). |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 162 | 126 | 460 | 460 | - | - | Сохраняемые: здание МАОУ Савинская СОШ (в д.Савино). |
| II.Учреждения здравоохранения: 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 36,8 | 24 | 42 | 42 | - | - | Сохраняемые: помещения Подразделений НММУ ЦРП: Савинская амбулатория (в д.Савино); Слутский ФАП (в д.Слутка); Дубровский ФАП (в д.Дубровка); Русский ФАП (в п.Ситно). |
| 2. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | - | - | 1 | - | Намечаемые к строительству: аптека в д.Савино |
| III.Физкультурно-спортивные учреждения: 1. Спортивные залы | м2 | 718 | 468 | 120 | 120 | 348 | - | Сохраняемые: Спортивный зал в МАОУ Савинская СОШ (в д.Савино). Намечаемые к строительству: Спортивный зал в д.Дубровка |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 18450 | 12042 | 800 | 800 | 11242 | - | Сохраняемые: Стадион в МАОУ Савинская СОШ (в д.Савино); 3 спортивных площадки (в д.Савино) Намечаемые к строительству: Стадион и спорт площадки в д.Дубровка |
| IV.Учреждения культуры: 1. Учреждения культурно- досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 308 | 201 | 550 | 550 | - | - | Сохраняемые: здания Филиалов МУК Пролетарский МЦКД: Савинский СДК; Дубровский СДК; Слутский ЦД. |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 12300 | 8028 | 22000 | 22000 | - | - | Сохраняемые: помещения Филиалов МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»: № 24 (в д.Савино); № 12 (в д.Дубровка); № 22 (в п.Слутка). |
|  | мест | 10 | 7 | 22 | 22 | - | - |  |
| 3. ДМШ | мест | 16 | 13 | - | - | - | - | Размещение возможно в здании СОШ |
| V. Учреждения бытового и коммуналь- ного обслуживания: 1. Бани | мест | 14 | 9 | 40 | 40 | - | - | Сохраняемые: Баня ЖКХ (в д.Савино); баня ЗАО «Савино» (в д.Новониколаевское). |
| VI.Административно-хозяйственные учреждения: 1. Административно-хоз.здание | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: Здание администрации Савинского СП (в д.Савино). |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | - | - | 1 | - | Намечаемые к строительству: в д.Савино |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: в здании администрации Савинского СП (в д.Савино). |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: в здании администрации Савинского СП (в д.Савино). |
| 5. Пожарные депо | кол-во (машины) | 1депо (на2 машины) | 1депо (на2 машины) | - | - | 1депо (на2 машины) | - | Намечаемые к строительству: в д.Дубровка |

7.5.      Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

7.5.1.   Электроснабжение.

Большая часть воздушных линий выполнена проводами марки А, сечением 35мм2 и 50 мм2.

Замене подлежат провода А-35 на провод А-70 или АС-35 или СИП-3, длина заменяемых линий – 35,5 км.

Замене подлежат провода А-50 на провод А-70 или АС-50,  длина  заменяемых линий – 7,4км.

В соответствии с материалами филиала «Севзапэнергосетьпроект» 2007 год, коэффициент  существующих нагрузок составляет 2%.

Табл.  24

| №№ п/п | Наименование линий | Расчетная нагрузка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок |
| 1. | Л1 ПС «Савино» 4 трансформатора К=0,85 | 1105 | 1326 |
| 2. | Л2 ПС «Савино» 4 трансформатора К=0,85 | 1232 | 1478 |
| 3. | Л2 ПС «Савино» 10 трансформаторов К=0,8 | 1506 | 1807 |
| 4. | Л4 ПС «Савино» 2 трансформатора | 12,5 | 12,5 |
| 5. | Л6 ПС «Савино» 6 трансформаторов К=0,8 | 577 | 692 |
| 6. | Л7 ПС «Савино» 15 трансформаторов К=0,75 | 1836 | 2203 |
| 7. | Л1 РП «Дубровка» 21 трансформатор К=0,7 | 1823 | 2187 |
|  | ИТОГО: | 8091 | 9705 |
|  | В том числе: - коммунально-бытовая нагрузка на шинах ПС при населении 2113 чел. | 942 |  |
|  | - на расчетный срок население 1338 чел. |  | 715 |
|  | - на новых участках 3102 чел. |  | 1526 |
|  | - база отдыха на 600 мест на участке Пахотная Горка (потребитель 2 категории) |  | 339 кВт |
|  | - база отдыха на 60 мест в д. Волынь |  | 22 кВт |
|  | - база отдыха на 600 мест в д. Волынь (потребитель 2 категории) |  | 339 кВт |
|  | - инвестиционная площадка в районе д. Пахотная Горка (потребитель 1 и 2 категории) со строительством РП на участке и необходимого количества трансформаторных подстанций |  | 2000 кВт |
|  | - инвестиционная площадка в районе д. Шевелево (потребитель 1 и 2 категории). В связи с тем, что участок находится на большом расстоянии от центров питания, необходима проработка схемы электроснабжения, возможно со строительством линии 110 кВ и ПС 110/10 кв |  | 1400 кВт |

Переносимые сельхозпредприятия вместо существующих в СНП Савино и Новониколаевское:

- ферма на 600 голов – 103,2 кВт,

- ремонтные мастерские – 82 кВт,

- картофелехранилище на 2000 т – 362,4 кВт,

- пилорама – 20 кВт.

Всего – 567,6 кВт

Для подключения указанных нагрузок необходимо построить трансформаторные подстанции с 2-мя трансформаторами по 630 кВА на участках СНП Савино и Новониколаевское.

Нагрузки на центр питания ПС «Савино» не изменятся, так как эти нагрузки существующие и должны быть перенесены на новые участки с обязательным получением новых технических условий.

По материалам филиала «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгородэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена подстанций, выработавших свой нормативный срок или их реконструкция.

7.5.2.   Водоснабжение и водоотведение.

Водопотребление проектируемой застройки Савинского сельского поселения составляет:

1149,86 м3/сут,104,25 м3/час

- том числе на полив  158,60 м3/сут

- хозяйственно-питьевые нужды 626,46м3/сут., 78,89м3/час

- производственные нужды 364,80м3/сут., 25,36м3/час

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*.

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 5 тыс. составляет – 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 10л/сек.

Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении  приняты в соответствии с СНиП 2.04.02-84* табл. 5.

Расходы по водоснабжению проектируемой застройки приведены в таблице № 25.

Водоснабжение потребителей проектируемой застройки д. Савино предусматривается от существующих кольцевых сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

При необходимости предусматриваются новые сети с подключением их к существующим и установкой на них пожарных гидрантов.

Необходимо заменить водоводы 2Ø150 из чугунных труб от насосной станции 1 подъёма (водозабор) до водопроводных очистных сооружений (ВОС) длиной 2,5 км, так как они имеют износ 100%.

Также необходимо переложить участок водовода от ВОС до д. Савино, уложенный из чугунных труб, находящийся в аварийном состоянии.

Для обеспечения водой ферм крупного рогатого скота (КРС) на 600 голов в районе д. Савино и д. Новониколаевское предусматриваются скважины.

Водоснабжение потребителей проектируемой застройки в СНП Кирилловка, Волынь, Шевелёво, Губарёво, Сперанская Мыза, Дубровка, Пахотная Горка Савинского поселения предусматривается из проектируемых шахтных колодцев. При этом необходимо выпонить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей проектируемой застройки возможно осуществлять из колодцев. Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

Для обеспечения водой баз отдыха, располагаемых в районе д. Пахотная Горка и д. Волынь и инвестиционных площадок в районе д. Шевелёво и д. Пахотная Горка предусматриваются скважины.

Водоснабжение потребителей проектируемой застройки деревень Губарево и Шевелёво предусматривается частично из шахтных  колодцев и частично из проектируемых артезианских скважин.

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».

В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.

При недостаточном дебите скважины необходимо после очистки предусмотреть резервуары чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной двух суточному водопотреблению.

Подача воды из РЧВ в проектируемую сеть хозяйственно-питьевого водопровода проектируемого поселения предусматривается насосами с регулируемыми приводами.

Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Для берегового водозабора согласно СНиП 2.04.02-84* установлены границы первого пояса зоны санитарной охраны:

- вверх по течению – 200м;

- вниз по течению – 100м;

- по прилегающему к водозабору берегу – 100м от уреза воды при летне-осенней межени

в направлении к противоположному берегу – вся акватория и противоположный берег шириной 50м от уреза воды при летне-осенней.

Границы второго пояса зоны водотока надлежит устанавливать:

- вверх по течению, включая притоки, -исходя из скорости течения воды, усреднённоё по ширине и длине водотока или на отдельных его участках и времени протекания воды от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды летне-осенней межени 95% обеспеченности не менее 3 сут для климатического района II В.

- вниз по течению – не менее 250м.

- боковые границы – на расстоянии от уреза воды при летне – осенней межени при равнинном рельефе -500м.

Границы третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны быть вверх и вниз по течению водотока такими же, как и для второго пояса; боковые границы – по водоразделу, но не более 3-5 км от водотока.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84* и СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» предусматриваются следующие мероприятия:

- территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть спланирована, ограждена и озеленена;

- высота ограждения должна быть не более 2,0м;

- тип ограждения – колючая проволока.

Сетка и проволока, применяемые для ограждений, должны иметь антикоррозионное покрытие.

Подземные части оград следует изолировать от воздействия воды и влаги.

Граница акватории первого пояса зоны обеспечиваются предупредительными наземными знаками и буями.

Над затопленными водоприёмниками водозабора, расположенными в несудоходной части водотока должны устанавливаться буи с освещением.

Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязнённых поверхностных сточных вод и др.;

- принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоёмы, отвечающую требованиям «Основ водного законодательства» и «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами»;

- производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса;

На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия аналогичные второму поясу зоны поверхностного источника водоснабжения.

На территории первого пояса зоны:

- запрещаются все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- запрещается размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- запрещается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- запрещается выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учётом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот.

- должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

- допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса;

Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- запрещается добыча песка и гравия из водотока, а также дноуглубительные работы;

- запрещается в прибрежной полосе шириной не менее 300 м расположение пастбищ.

На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия аналогичные второму поясу зоны поверхностного источника водоснабжения.

Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

Границы второго пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 сут.

Границы третьего пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями

- при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории третьего пояса зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- выявление тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м;

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра;

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Для обеспечения противопожарных требований во всех деревнях (в д. Савино - при необходимости) предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров в радиусе 150-200м от обслуживаемых зданий.

Места расположения пожарных водоёмов и резервуаров решается при рабочем проектировании.

На территории Савинского сельского поселения находятся следующие значимые водные объекты:

* р. Волхов, протяжённость – 224км.

* р. Малый Волховец, протяжённость – 17км

* р. Вишера, протяжённость – 64км.

* р. Вишерка, протяжённость – 54км.

Водоотведение от Савинского поселения (от проектируемой застройки) составляет 901,71м3/сут.

Расходы по водоотведению от проектируемой застройки приведены в таблице №26.

Проектом развития д. Савино сброс сточных вод от проектируемой застройки предусматривается в существующие самотечные канализационные сети поселения.

В связи с увеличением расходов потребляемой воды, предусматривается реконструкция насосного оборудования существующей КНС.

Для жилых домов д.д. Дубровка, Шевелёво, Губарево, оборудованных водопроводом, канализацией и газовыми нагревателями, предусматривается строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) для очистки бытовых стоков.

Для очистки стоков от проектируемых баз отдыха и инвестиционных площадок также предусматриваются ЛОС.

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации, оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

Навоз с ферм по подвесным дорогам транспортируется за пределы зданий в навозохранилища, располагаемые на территориях ферм.

Жидкая фракция от навоза из зданий ферм  и дождевые воды с выгульных площадок, загрязнённые навозом, накапливаются в жижесборниках с последующим вывозом на сельскохозяйственные поля для удобрения под запашку при наличии разрешения территориальных органов Роспотребнадзора и в соответствии с санитарными правилами и нормами. Так как навоз  в свежем виде запрещается использовать в качестве удобрения, необходимо разработать мероприятия по производству компоста из навоза в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Водопотребление Савинского сельского   поселения                 Таблица №25

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. часовой неравно- мерности | Расчет-ный часовой расход м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| д. Савино (перспективное развитие) |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 0,154 | 230.00 | 35,42 | 1,2 | 42,50 | 1,2 | 4,0 | 4,80 | 8,50 | 2,36 |
| 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | 3,54 | - | 4,25 | - | - | - | 0,85 | 0,24 |
| Итого с неучтенными |  |  | 38,96 | - | 46,75 | - | - | - | 9,35 | 2,60 |
| 3. Ферма крупного рогатого скота на 600 голов |  | 120 | 72,00 | - | 72,00 | 1,3 | - | 1,30 | 3,90 | 1,10 |
| 3.1 Неучтённые расходы (20%) |  |  | 14,40 |  | 14,40 |  |  |  | 0,78 | 0,22 |
| Итого по поз. 3 |  |  | 86,40 |  | 86,40 |  |  |  | 4,68 | 1,32 |
| 4.Полив | 0,154 | 50 | 7,70 | - | 7,70 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 133,06 | - | 140,85 | - | - | - | 14,03 | 3,92 |
| д. Кирилловка (перспективное развитие) |
| 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,252 | 50 | 12,60 | 1,2 | 15,12 | 1,20 | 3,25 | 3,90 | 2,45 | 0,68 |
| 2.Неучтенные расходы (10%) | - | - | 1,26 | - | 1,51 | - | - | - | 0,25 | 0,07 |
| Итого с неучтенными | - | - | 13,86 | - | 16,63 | - | - | - | 2,70 | 0,75 |
| 3.Полив | 0,252 | 50 | 12,60 | - | 12,60 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 26,46 | - | 29,23 | - | - | - | 2,70 | 0,75 |
| д. Волынь (перспективное развитие) |
| 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,396 | 50 | 19,80 | 1,2 | 23,76 | 1,20 | 2,75 | 3,3 | 3,27 | 0,91 |
| 2.Неучтенные расходы (10%) | - | - | 1,98 | - | 2,38 | - | - | - | 0,33 | 0,1 |
| Итого с неучтенными | - | - | 21,80 | - | 26,14 | - | - | - | 3,60 | 1,01 |
| 3. База отдыха на 60 мест |  | 150 | 9,00 |  | 9,00 | 1,30 | - | 1,30 | 0,50 | 014 |
| 4. База отдыха на 600 мест |  | 150 | 90,00 |  | 90,00 | 1,30 |  | 1,30 | 4,90 | 1,35 |
| Итого по поз 3-4 |  |  | 99,00 |  | 99,00 | 1,30 |  | 1,30 | 5,40 | 1,49 |
| 5.Полив | 0,396 | 50 | 19,80 | - | 19,80 |  |  |  |  |  |
| Всего с поливом; |  |  | 140,60 | - | 144,94 | - | - | - | 9,00 | 2,50 |
| д. Шевелево (перспективное развитие) |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 0,48 | 230 | 110,40 | 1,2 | 132,48 | 1,20 | 2,60 | 3,12 | 17,22 | 4,80 |
| 2.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,724 | 50 | 36,20 | 1,2 | 43,44 | 1,20 | 2,19 | 2,63 | 4,76 | 1,32 |
| Итого по поз. 1-2: | 1,204 |  | 146,60 | 1,2 | 175,92 |  |  |  | 21,98 | 6,12 |
| 3.Неучтенные расходы (10%) | - | - | 14,66 | - | 17,60 | - | - | - | 2,20 | 0,61 |
| Итого с неучтенными | - | - | 161,26 | - | 193,52 | - | - | - | 24,18 | 6,73 |
| 4. Инвестиционная площадка 12,4Га. |  |  | 79,00 |  | 79,00 |  |  |  | 6,60 | 1,80 |
| 5.Полив | 1,204 | 50 | 60,20 | - | 60,20 |  |  |  |  |  |
| Всего с поливом; |  |  | 300,46 | - | 332,72 | - | - | - | 30,78 | 8,53 |
| д. Губарево (перспективное развитие) |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 0,170 | 230 | 39,10 | 1,20 | 46,92 | 1,20 | 3,80 | 4,56 | 8,91 | 2,48 |
| 2.Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,254 | 50 | 12,70 | 1,20 | 15,24 | 1,20 | 3,25 | 3,90 | 2,48 | 0,69 |
| Итого по поз. 1-2: | 0,424 |  | 51,80 | 1,20 | 62,16 |  |  |  | 11,39 | 3,17 |
| 3.Неучтенные расходы (10%) | - | - | 5,18 | - | 6,22 | - | - | - | 1,14 | 0,32 |
| Итого с неучтенными | - | - | 56,98 | - | 68,38 | - | - | - | 12,53 | 3,49 |
| 4.Полив | 0,424 | 50 | 21,20 | - | 21,20 |  |  |  |  |  |
| Всего с поливом; |  |  | 78,18 | - | 89,58 | - | - | - | 12,53 | 3,49 |
| д. Сперанская мыза (перспективное развитие) |
| 1.Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,102 | 50 | 5,10 | 1,2 | 6,12 | 1,20 | 4,50 | 5,40 | 1,40 | 0,38 |
| 2.Неучтенные расходы (10%) | - | - | 0,51 | - | 0,61 | - | - | - | 0,14 | 0,04 |
| Итого с неучтенными | - | - | 5,61 | - | 6,73 | - | - | - | 1,54 | 0,42 |
| 3.Полив | 0,102 | 50 | 5,10 | - | 5,10 |  |  |  |  |  |
| Всего с поливом; |  |  | 10,71 | - | 11,83 | - | - | - | 1,54 | 0,42 |
| д. Дубровка (перспективное развитие) |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 0,156 | 230 | 35,88 | 1,20 | 43,06 | 1,20 | 4,00 | 4,80 | 8,61 | 2,39 |
| 2.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,234 | 50 | 11,70 | 1,20 | 14,04 | 1,20 | 3,27 | 3,92 | 2,30 | 0,64 |
| Итого по поз. 1-2: | 0,390 |  | 47,58 | 1,20 | 57,10 |  |  |  | 10,91 | 3,03 |
| 3.Неучтенные расходы (10%) | - | - | 4,76 | - | 5,71 | - | - | - | 1,10 | 0,30 |
| Итого с неучтенными | - | - | 52,34 | - | 62,81 | - | - | - | 12,01 | 3,33 |
| 4.Полив | 0,390 | 50 | 19,50 | - | 19,50 |  |  |  |  |  |
| Всего с поливом; |  |  | 71,84 | - | 82,31 | - | - | - | 12,01 | 3,33 |
| д. Пахотная горка (перспективное развитие) |
| 1.Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,250 | 50 | 12,50 | 1,2 | 15,00 | 1,20 | 3,25 | 3,90 | 2,44 | 0,68 |
| 2.Неучтенные расходы (10%) | - | - | 1,25 | - | 1,50 | - | - | - | 0,24 | 0,07 |
| Итого с неучтенными | - | - | 13,75 | - | 16,50 | - | - | - | 2,68 | 0,75 |
| 3. База отдыха на 600мест |  | 150 | 90,00 |  | 90,00 | 1,30 |  | 1,30 | 4,90 | 1,35 |
| 4. Инвестиционная площадка 17,60Га |  |  | 113,00 |  | 113,00 |  |  |  | 9,40 | 2,62 |
| 5.Полив | 0,250 | 50 | 12,50 | - | 12,50 |  |  |  |  |  |
| Всего с поливом; |  |  | 229,25 | - | 232,00 | - | - | - | 16,98 | 4,72 |
| д. Новониколаевское (перспективное развитие) |
| 1. Ферма крупного рогатого скота на 600 голов |  | 120 | 72,00 | - | 72,00 | 1,30 | - | - | 3,90 | 1,10 |
| 1.1 Неучтённые расходы (20%) |  |  | 14,40 |  | 14,40 |  |  |  | 0,78 | 0,22 |
| Итого: |  |  | 86,40 | - | 86,40 | 1,30 |  |  | 4,68 | 1,32 |
| Всего по Савинскому поселению на хоз-питьевые нужды | 3,172 |  | 553,56 | - | 626,46 | - | - | - | 78,89 | 21,92 |
| Производственные нужды |  |  | 364,80 |  | 364,80 |  |  |  | 25,36 | 7,06 |
| Всего на полив: |  |  | 158,60 | - | 158,60 |  |  |  |  |  |
| Всего по Савинскому поселению с поливом |  |  | 1076,96 | - | 1149,86 | - | - | - | 104,25 | 28,98 |

Водоотведение Савинского сельского  поселения                                                  Таблица №26

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Савино (перспективное развитие) |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 0,154 | 230.00 | 35,42 | 1,2 | 42,50 |
| 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 1,77 | - | 2,12 |
| Итого по поз 1-2: | 0,154 |  | 37,19 |  | 44,62 |
| 3. Ферма крупного рогатого скота на 600 голов |  | 120 | 72,00 | - | 72,00 |
| 3.1 Неучтённые расходы (20%) |  |  | 14,40 |  | 14,40 |
| Итого по поз. 3 |  |  | 86,40 |  | 86,40 |
| Всего: |  |  | 123,59 | - | 131,02 |
| д. Кирилловка (перспективное развитие) |
| 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,252 | 25 | 6,30 | 1,2 | 7,56 |
| 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,32 | - | 0,38 |
| Всего: |  |  | 6,62 | - | 7,94 |
| д. Волынь (перспективное развитие) |
| 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,396 | 25 | 9,90 | 1,2 | 11,88 |
| 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,50 | - | 0,60 |
| Итого по поз. 1-2: |  |  | 10,40 |  | 12,48 |
| 3. База отдыха на 60 мест |  | 150 | 9,00 |  | 9,00 |
| 4. База отдыха на 600 мест |  | 150 | 90,00 |  | 90,00 |
| Итого по поз. 3-4: |  |  | 99,00 |  | 99,00 |
| Всего: |  |  | 109,40 | - | 111,48 |
| д. Шевелево (перспективное развитие) |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 0,48 | 230 | 110,40 | 1,2 | 132,48 |
| 2.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,724 | 25 | 18,10 | 1,2 | 21,72 |
| Итого по поз. 1-2: | 1,204 | - | 128,50 | 1,2 | 154,20 |
| 3.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 6,43 | - | 7,71 |
| 4. Инвестиционная площадка 12,40Га |  |  | 79,00 |  | 79,00 |
| Всего: |  |  | 213,93 | - | 240,91 |
| д. Губарево (перспективное развитие) |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 0,17 | 230 | 39,10 | 1,2 | 46,92 |
| 2.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,254 | 25 | 6,35 | 1,2 | 7,62 |
| Итого по поз. 1-2: | 0,424 | - | 45,45 | 1,2 | 54,54 |
| 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,27 | - | 2,73 |
| Всего: |  |  | 47,72 | - | 57,27 |
| д. Сперанская мыза (перспективное развитие) |
| 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,102 | 25 | 2,55 | 1,2 | 3,06 |
| 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,13 | - | 0,15 |
| Всего: |  |  | 2,68 | - | 3,21 |
| д. Дубровка (перспективное развитие) |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 0,156 | 230 | 35,88 | 1,2 | 43,06 |
| 2.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,234 | 25 | 5,85 | 1,2 | 7,02 |
| Итого по поз. 1-2: | 0,390 | - | 41,73 | 1,2 | 50,08 |
| 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 2,09 | - | 2,50 |
| Всего: |  |  | 43,82 | - | 52,58 |
| д. Пахотная горка (перспективное развитие) |
| 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,250 | 25 | 6,25 | 1,2 | 7,50 |
| 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 0,31 | - | 0,40 |
| Итого по поз. 1-2: | 0,250 |  | 6,56 |  | 7,90 |
| 3.База отдыха на 600 мест |  | 150 | 90,00 |  | 90,00 |
| 4. Инвестиционная площадка 17,60Га |  |  | 113,00 |  | 113,00 |
| Всего: |  |  | 209,56 | - | 210,90 |
| д. Новониколаевское (перспективное развитие) |
| 1. Ферма крупного рогатого скота на 600 голов |  | 120 | 72,00 | - | 72,00 |
| 1.1 Неучтённые расходы (20%) |  |  | 14,40 | - | 14,40 |
| Всего: |  |  | 86,40 | - | 86,40 |
| Всего по Савинскому поселению | 3,172 | - | 843,72 | - | 901,71 |
| В том числе стоки от ферм: |  |  | 172,80 |  | 172,80 |

7.5.3.   Газоснабжение.

Природным газом обеспечиваются все населенные пункты поселения.

Существующая ГРС «Савино» переносится на другой участок, так как в санитарно-защитной зоне ГРС находится жилая застройка д. Савино.

Перспективные межпоселковые газопроводы планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к сетям природного газа деревень Губарево, Волынь и Сперанская Мыза, Мшага от ГРС «Савино» и остальных населенных пунктов поселения от ГРС «Новгород-2».

Также планируется подключение к природному газу ряда объектов отдыха, соцкультбыта и инвестиционных площадок.

На межпоселковых газопроводах в населенных пунктах устанавливаются ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям низкого давления потребителям природного газа.

Теплоснабжение и пищеприготовление Савинского сельского поселения предполагается осуществлять на природном газе с использованием в коттеджной и малоэтажной застройке 2-х контурных газовых котлов на нужды отопления и горячего водоснабжения.

На ряду с природным газом сохраняется обеспечение населенных пунктов и сжиженным газом.

Разработанная схема газификации позволит осуществить вышеперечисленные мероприятия по газоснабжению поселений.

Табл. 27

| № п/п | Наименование | Обозначение | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 10518 | 115474 |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в газоснабжении | млн.м3/год | 1,706 | 16,088 |

7.5.4.   Теплоснабжение.

В перспективе существующая котельная в д. Савино не предполагается к расширению.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием систем отдыха, в рекреационных зонах, при развитии новых производственных зон и инвестиционных площадок.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) частных домов и коттеджной застройки предлагается перевести на 2-х контурные газовые котлы, централизованным теплоснабжением будет обеспечен существующий многоквартирный (пятиэтажная застройка) жилой фонд от  существующей котельной №26.

Максимальный часовой расход тепла составит 37,0 Гкал/час, в том числе 10,2 Гкал/час на теплоснабжение всего существующего фонда.

7.5.5.   Связь.

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняются отделения почтовой связи в сельских населенных пунктах.

7.6.      Основные планировочные ограничения.

7.6.1.   Охрана окружающей среды.

Ввиду отсутствия полноценных и достоверных данных по среднемноголетнему уровню воды в водных объектах, а также ввиду отсутствия необходимых инженерных изысканий на их берегах, все береговые  линии (границы  водных объектов), а вследствие этого - береговые полосы не показаны, а  водоохранные зоны на чертежах Генерального плана показаны условно и не подлежат применению в правовых отношениях  по землеустройству.

Предоставление земельных участков, примыкающих к береговой полосе должно производиться только после установления местоположения береговой линии на основании данных, полученных в ходе проведения  комплексных инженерных изысканий, а также с учетом ширины прибрежной защитной полосы водных объектов и после утверждения их в установленном законом порядке.

Кроме этого необходимо обеспечивать свободный доступ к береговой полосе, который должен предусматриваться  соответствующими проектами планировки территорий в соответствии с Водным Кодексом РФ.

Формирование природно-экологического каркаса территории Савинского СП возможно с учетом следующих положительных факторов:

- Перспективное сохранение земель лесного фонда  как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки;

- Наличие на территории водного фонда рек (Волхов, Вишера, Мста, ручьев и прочих) с созданием соответствующих водоохранных зон и прибрежных защитных полос, и развитие в поймах этих рек перспективных природно-рекреационных зон;

- Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной жилой структуры, что обеспечивает высокий процент озеленения территорий СНП;

- Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон от существующих сельскохозяйственных производственных предприятий и от объектов иного назначения с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду;

- Увеличение на расчетный срок до 100% автодорог с твердым покрытием; устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки.

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос (территории общего пользования) водных объектов определяются согласно ст. 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территориях, подверженных затоплению необходимо соблюдать требования ст. 67 Водного кодекса РФ, а именно: размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

7.6.2.   Охрана объектов историко-культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» и законом Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

7.6.3.   Санитарная очистка территории.

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производится в соответствии с Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года № 155, и нормативными актами Администрации сельского поселения.

Санитарная очистка населенных пунктов должна выполняться регулярно.

В процессе жизнедеятельности поселения образуются следующие виды отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

- отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

- жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности.

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные). [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Вместимость контейнера равна 0,75 м3 согласно по ТУ МПП ЖКХ.

Средняя плотность отходов 0,3 т/м3. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Норматив образования жидких бытовых отходов принят равным 1,5 м3/год на одного жителя. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Вывоз отходов от предприятий обслуживания, следует производить не реже одного раза в два дня.

Твердые бытовые и другие отходы необходимо вывозить на полигон ТБО, содержание, текущее техническое обслуживание которого осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения работ по утилизации, складированию, размещению, захоронению уничтожению бытовых и иных отходов (кроме радиоактивных) при заключении договора с данной организацией.

С территории поселения мусор вывозится на полигон, находящийся в 1 км от д. Дорожно Пролетарского городсокго поселения. Степень заполнения полигона – 50 %, общая площадь – 3 га. На расчетный срок планируется использование этого же полигона для вывоза мусора, либо иного другого полигона, планируемого на территории Новгородского МР. Размещение нового полигона будет определяться на дальнейших стадиях проектирования.

Крупногабаритные отходы складируются на специально оборудованных площадках или вывозятся на полигон ТБО.

Сбор, хранение и захоронение отходов, содержащих радиоактивные вещества, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Удаление твердых бытовых отходов с собственных и прилегающих территорий гаражно-строительных (гаражно-эксплуатационных) комплексов, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан осуществляется по договору со специализированной организацией.

Для осуществления санитарной очистки населенных пунктов необходимо выполнять следующие условия:

- своевременно заключать договор со специализированной организацией на вывоз и захоронение отходов;

- осуществлять сбор отходов в контейнеры-мусоросборники, установленные на специально оборудованных площадках. Запрещается закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю, засыпать их в недействующие шахтовые колодцы;

- обеспечить установку на обслуживаемой территории достаточного количества контейнеров-мусоросборников. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов и зданий, детских учреждений, детских спортивных и хозяйственных площадок, а также от мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 метров;

- на территориях, прилегающих к зданиям, не имеющим канализации, оборудовать выгребные ямы для хранения жидких отходов и стационарные мусоросборники для твердых бытовых отходов. Обеспечить их правильную эксплуатацию (выгребные ямы должны иметь надежную гидроизоляцию, исключающую загрязнение окружающей среды жидкими отходами);

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

- обеспечивать содержание в исправном состоянии несменяемых контейнеров и других мусоросборников для жидких и твердых бытовых отходов;

- обеспечивать свободный проход и проезд к контейнерным площадкам.

В случае срыва графика вывоза твердых отходов ликвидацию образовавшийся свалки мусора производит специализированная организация, осуществляющая сбор и транспортировку твердых отходов.

8.      Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ (населенных пунктов) |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах застройки | га | 35720 | 35720 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | 711,39 | 876,09 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 1,99 | 2,45 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | 179 | 179 |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 709,6 | 715,7 |
|  |  | % | 1,99 | 2,00 |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | 14,6 | 36,8 |
|  |  | % | 0,04 | 0,10 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | 14,6 | 36,8 |
|  |  | % | 0,04 | 0,10 |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | производственная зона | га | 6,1 | 6,1 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | 6,1 | 6,1 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | 12,3 | 15,3 |
|  |  | % | 0,03 | 0,04 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | 0,5 | 0,5 |
|  |  | % | 0,001 | 0,001 |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | 11,8 | 14,8 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |
| 1.4.3 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | 201,35 | 266,35 |
|  |  | % | 0,56 | 0,75 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | 37,04 | 51,94 |
|  |  | % | 0,10 | 0,15 |
| 1.5.2 | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | 164,31 | 214,41 |
|  |  | % | 0,46 | 0,60 |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 307,1 | 423,2 |
|  |  | % | 0,86 | 1,18 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | 300,0 | 416,1 |
|  |  | % | 0,84 | 1,16 |
| 1.6.2 | зона охраны памятников | га | 1,8 | 1,8 |
|  |  | % | 0,005 | 0,005 |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | 5,3 | 5,3 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 5,2 | 5,2 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | зона ритуального назначения | га | 5,2 | 5,2 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
| 1.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.3 | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.11 | зона гослесфонда | га | 24620 | 24426,5 |
|  |  | % | 68,92 | 68,38 |
| 1.12 | зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2113 | 1338 |
|  |  | % роста (убыли) от существующей численности постоянного населения | - | 36,68 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 16,9 | 26,7 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 344 | 259 |
|  |  | % | 16,3 | 19,3 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1212 | 686 |
|  |  | % | 57,3 | 51,3 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 557 | 393 |
|  |  | % | 26,4 | 29,4 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 26,5 | 46,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 55929 | 61548 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 145905 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | 160,88 |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 55929 | 55929 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | 100 | 100 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  |  |  |
| 3.5.1 |  | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 550 | 550 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | посещ./в смену | 42 | 24 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения | - |  |  |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | 920 | 12510 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | кол-во мест в зале | 550 | 550 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | - | - | - |
| 4.7 | Объекты общественного питания | - | - | - |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | - | 1 |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания | объект на поселение | - | - |
| 4.11 | Объекты связи | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.12 | Объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 75,3 | 99,4 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 111,5 | 156,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 46,3 | 61,2 |
|  | - главных улиц в населенном пункте | км | 40,7 | 47,4 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в населенном пункте | км | 24,5 | 47,9 |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | - | 1,150 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,626 |
|  | - на производственные нужды и полив | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,523 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | 1,150 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | - |
|  | в том числе |  | - | - |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | - |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 29,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,902 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,729 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,173 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 5,2 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 4,793 | 12,562 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 2268 | 2712 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | - | - |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  | ПС «Савино» 2х2,5 ПС «Подберезье» 2х10 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | 10518 | 95014 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 10518 | 97870 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | 17604 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 3,096 | 10,396 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час | 3,096 | 10,396 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 1,3 | 29,96 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 95 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 1,706 | 16,088 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 1,706 | 13,882 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | 2,206 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 58,0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера |  |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | - | - |