ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» Л.В. Морякова Руководитель проекта Т.В. Лисова Великий Новгород, 2013 г.

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | главный архитектор проекта - руководитель проекта инженер | Лисова Т.В. Кравцова А.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Обоснование проекта изменений генерального плана. Том 2 |
| Картографические материалы. |
| Генеральный план |
| 1 | Карта границ населенных пунктов Савинского сельского поселения. М 1:25 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Савинского сельского поселения. М 1:25 000 |
| 3 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения. М 1:25 000 |
| 4 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Губарево. М 1:5 000 |
| 5 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Кирилловка. М 1:5 000 |
| 6 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Новониколаевское. М 1:5 000 |
| 7 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Пахотная Горка. М 1:5 000 |
| 8 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Русса. М 1:5 000 |
| 9 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Слутка. М 1:5 000 |
| 10 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Сперанская Мыза. М 1:5 000 |
| 11 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Савино. М 1:5 000 |
|  | Электронная версия проекта на CD |

Содержание.

Введение.	5

1. Цели и задачи территориального планирования	6

1.1. Задачи территориального планирования	7

1.1.1. Задачи пространственного развития	7

2.Перечень мероприятий по территориальному планированию.	8

2.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	8

2.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Савинского  сельского поселения.	8

2.1.2. Базовый прогноз численности населения.	9

3. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	10

3.1. Земельные ресурсы.	11

3.1.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	12

3.1.2. Земли населенных пунктов.	12

3.1.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	14

3.1.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов	15

3.1.5. Земли лесного фонда	16

3.1.6. Земли водного фонда.	16

3.1.7. Земли запаса.	16

4. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.	16

4.1. Развитие планировочной структуры деревни Губарёво.	17

4.2. Развитие планировочной структуры деревни Кирилловка.	18

4.3. Развитие планировочной структуры деревни Новониколаевское.	20

4.4. Развитие планировочной структуры деревни Пахотная Горка.	22

4.5. Развитие планировочной структуры деревни Русса.	23

4.6. Развитие планировочной структуры деревни Слутка.	25

4.7. Развитие планировочной структуры деревни Сперанская Мыза	27

4.8. Развитие планировочной структуры деревни Савино	29

4.9. Развитие планировочной структуры остальных населенных пунктов Савинского сельского поселения.	30

4.10. Основные задачи Савинского сельского поселения, обусловленные увеличением территории населенных пунктов	30

5. Жилой фонд и развитие жилых зон.	30

6. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.	31

7. Баланс территории Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.	32

8. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	36

8.1. Водоснабжение и водоотведение	36

8.2. Теплоснабжение	36

8.3. Электроснабжение	37

8.4. Газоснабжение.	38

9. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	39

10. Заключение	40

# Введение.

Предыдущий генеральный план Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области  был  разработан в 2009 году ОАО «Институт  Новгородгражданпроект» (г.Великий Новгород) и   утвержден 06.03.2012 г. Постановлением №8 Совета депутатов Савинского сельского поселения. Однако, за последний  год концепция развития поселения претерпела существенные изменения. Так, были приняты решения об использовании части территории Савинского сельского поселения для жилищного строительства в рамках решения проблем обеспечения населения не только Савинского поселения, но и Новгородского района и города Великий Новгород благоустроенным жильем.  Для решения этой задачи предусматривается изменение категорирования земель поселения, выделения участков земли населению для индивидуального жилищного строительства, создание необходимой инфраструктуры – инженерной и общественно-бытовой – для комфортабельно проживания населения. Предусматриваемые при этом объемы жилищного строительства будут сопровождаться заметным ростом численности населения, которому  должны быть обеспечены все условия для проживания в рамках современных требований. В этой связи возникла необходимость весьма кардинальной переработки ранее разработанного генерального плана.

Настоящий  Генеральный план Савинского  сельского поселения разработан в 2013 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород).

Необходимо отметить, что новый  генеральный план не изменяет принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а вносит уточнения и дополнения ряда положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Савинского сельского поселения  и уточненных перспектив развития этого муниципального образования. В частности, возникла необходимость включения в границы населенных пунктов нескольких земельных участков, примыкающих к д. Слутка (с кадастровым номером 53:11:1500202:305), к д. Пахотная Горка (с кадастровым номером 53:11:1500101:114), к д. Сперанская Мыза (с кадастровыми номерами 53:11:1500303:143, 53:11:1500303:144, 53:11:1500303:145, 53:11:1500303:146, 53:11:1500303:147), к д. Губарево (с кадастровыми номерами 53:11:1500307:203, 53:11:1500307:204, 53:11:1500307:208, 53:11:1500307:207,), к д. Новониколаевское (с кадастровыми номерами 53:11:1500301:23, 53:11:1500301:29, 53:11:1500206:124, 53:11:1500206:126, 53:11:0000000:347), к д. Кирилловка (с кадастровыми номерами 53:11:0600208:5, 53:11:0600208:6), к д. Русса (с кадастровыми номерами 53:11:0600114:8, 53:11:0600114:9, 53:11:0600114:10) и к.д.Савино (с кадастровыми номерами 53:11:1500307:184, 53:11:1500307:185, 53:11:1500307:201, 53:11:1500307:202).

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года № 244).

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования «Савинского сельское поселение» подготовлены в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования «Савинское  сельское поселение» Новгородского  района Новгородской области.

- Положения о территориальном планировании включают в себя:

- 1) цели и задачи территориального планирования;

- 2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенных пунктов;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны административного центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенных пунктов;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки.

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана)  Савинского сельского поселения связана с необходимостью уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Савинского сельского поселения  и уточненных перспектив развития поселения, в частности, в связи с включением в состав земель населенных пунктов нескольких земельных участков, непосредственно прилегающих  к населенным пунктам: д. Слутка, д. Пахотная Горка,  д. Сперанская Мыза, д. Губарево,  д. Новониколаевское, д. Кирилловка, д. Русса  и д.Савино. Одновременно с этим рассмотрены вопросы корректировки границ населенных пунктов. В связи с предполагаемым значительным жилищным строительством на  включаемых в состав населенных пунктов землях предусматривается приток населения из-за пределов Савинского сельского поселения, что также потребовало дополнительной проработки вопросов развития общественной инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

- Генеральный план разработан на период до 2033 года (20 лет).

Документы территориального планирования выполнены при организационном и творческом участии администрации Савинского сельского поселения.

# 1. Цели и задачи территориального планирования

- Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

- Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

- Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

# 1.1. Задачи территориального планирования

# 1.1.1. Задачи пространственного развития

- Задачи пространственного развития

- Первой и основной задачей пространственного развития территории поселения является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

- Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения для создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы;

- Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства

- Транспортная инфраструктура

- Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- развитие базовых объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих внешние транспортные связи;

- повышение качества транспортных связей за счет совершенствования как всей дорожной сети, так и отдельных ее элементов.

- Инженерная инфраструктура

- Предоставление качественных услуг по электро- и газоснабжению поселения за счет создания новых и модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры, а также развития систем инженерных коммуникаций.

- Задачи по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

- Восстановление и сохранение объектов культурного наследия на территории поселения, создание историко-культурной привлекательности поселения для развития туристических программ различных направлений.

- Задачи по улучшению экологической обстановки и охраны окружающей среды

- Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию.

- Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды:

- -     атмосферного воздуха;

- -     поверхностных и подземных вод;

- -     земель, недр, почв;

- -     лесов, растительности и животного мира.

- Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

# 2.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

# 2.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

# 2.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Савинского  сельского поселения.

Савинское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района и располагается  в непосредственной близости к территории областного центра г. Великий Новгород.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления границ развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями развития территориального планирования Савинского сельского поселения   являются:

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения Савинского сельского поселения  (с ориентацией на обеспечение среднеевропейских стандартов качества жизни);

- формирование Савинского сельского поселения, как   многофункционального поселения, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства;

- создание на территории поселения зоны комфортабельного коттеджного строительства для проживание жителей поселения;

- развитие индустрии отдыха и туризма, а также системы дачного отдыха  на территории поселения.

Территориальное планирование Савинского сельского поселения  базируется на:

- повышении качества жизни жителей Савинского сельского поселения с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей Савинского сельского поселения  жилищным фондом;

- увеличении количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.);

- стабильном развитие экономики Савинского сельского поселения, увеличении объемов производства   и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

- сохранении многофункционального профиля экономики Савинского сельского поселения  как основы его устойчивого развития, основу которого составляют промышленность, транспорт, туризм, наука, подготовка квалифицированных кадров, а также коммерческо-деловая сфера (оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом , связь) с приоритетным развитием объектов, прежде всего инновационных видов деятельности, наиболее эффективно использующих потенциал Савинского сельского поселения, с постепенной диверсификацией к 2025 году структуры экономики в сторону повышения значения сферы оказания коммерческих услуг как для населения Савинского сельского поселения, так и для функционирования и развития рынка;

- обеспечении потребностей Савинского сельского поселения  в рабочей силе   на основе сочетания использования трудовых ресурсов населения Савинского сельского поселения  и временных трудовых мигрантов;

- усилении потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса Савинского сельского поселения  за счет обновления основных производственных фондов, ускоренного развития наукоемких и высокотехнологичных производств; увеличение объемов промышленного производства;

- превращении Савинского сельского поселения  в центр туризма и отдыха;

- развитии объектов коммерческо-деловой сферы   на базе строительства новых бизнес-центров, технопарков, модернизации существующих офисных зданий и развитии необходимой для их обслуживания инфраструктуры с увеличением занимаемых ими площадей;

- развитии медицинских учреждений, оказывающих высококвалифицированные медицинские услуги как жителям Савинского сельского поселения;

- создании   спортивных сооружений;

- развитии санаторно-курортных учреждений, обеспечивающих возможности отдыха и лечения как жителей Савинского сельского поселения, так и гостей Савинского сельского поселения, на базе комплексного использования рекреационных ресурсов Савинского сельского поселения;

- увеличении объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения Савинского сельского поселения, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда Савинского сельского поселения.

Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, полноценных, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития расположенных и вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства;

# 2.1.2. Базовый прогноз численности населения.

При разработке изменений генерального плана учитывалось, что демографическая ситуация по Савинскому сельскому поселению до 2013 года принципиально не изменилась по сравнению с генеральным планом 2009 года, согласно которому «развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации  населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Савинскому сельскому поселению, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 2050 человек, а на расчетный срок уменьшится до 1338 человек. Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения и миграция».

| Муниципальное образование | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Савинское сельское поселение | 2113 | 2050 | 1338 |

Вместе с тем в последние три года в Савинском сельском поселении отмечается рост числа жителей зарегистрированных по месту жительства (с 2113 до 2237 человек), а принятые решения о развитии ряда населенных пунктов поселения будут сопровождаться  миграционным притоком населения, так как на новых территориях жилищного строительства может проживать около  4,4 тысяч человек, что приведет не к уменьшению численности жителей (как прогнозировалось по генплану 2009 года), а к существенному росту. Следует учитывать и тот факт, что при интенсивном развитии поселения в целом должна произойти и стабилизация численности даже не развиваемых населенных пунктов. Поэтому в прогнозе численности населения  на расчетный срок численность населения этих деревень (не развиваемых)  взята равной численности по состоянию на 2012 год. При прогнозировании численности населения на расчетный срок учитывалось, что в поселении кроме постоянно зарегистрированных жителей большое количество людей  имеют временную регистрацию  (на уровне 13,6% от численности постоянных жителей). Реально такая ситуация сохранится и на расчетный срок. Таким образом, при реализации  на расчетный срок предложений по развитию населенных пунктов поселения численность жителей оценивается в 6674 человека (без учета временно проживающих – около 900 человек).  Следует также учитывать, что часть планируемого для строительства жилья можно оказаться вторым жильем для части населения (особенно, на территориях, планируемых для VIP застройки). В этом случае часть населения не будет оформлять постоянную регистрацию, а сохранит ее на территории Великого Новгорода, что может сказаться на прогнозируемой численности жителей (в сторону уменьшения). Прогнозируемая численность населения по населенным пунктам Савинского сельского поселения представлена ниже:

| Населенный пункт | Численность жителей, зарегистрированных по месту жительства, |
| --- | --- |
|  | По состоянию на 2012 год | На расчетный срок |
| д. Волынь | 63 | 63 |
| д. Вылеги | 1 | 1 |
| д. Городок | 12 | 12 |
| д. Губарево | 52 | 361 |
| д. Дубровка | 262 | 262 |
| д. Змейско | 37 | 37 |
| д. Кирилловка | 34 | 175 |
| д. Мшага | 90 | 90 |
| д. Новониколаевское | 94 | 715 |
| д. Пахотная Горка | 9 | 813 |
| д. Робейка | 21 | 21 |
| д. Русса | 17 | 218 |
| д. Савино | 1011 | 1302 |
| д. Ситно | 16 | 16 |
| пос. Ситно | 74 | 74 |
| д. Слутка | 390 | 534 |
| д. Сперанская Мыза | 12 | 1938 |
| д. Шевелево | 42 | 42 |
| Всего по поселению | 2237 | 6674 |

# 3. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

- В основу Генерального плана Савинского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

- Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Савинскому сельскому поселению.

- Градостроительная стратегия направлена на формирование Савинского сельского поселения как развитого социально-экономического центра Новгородской области. Стратегической целью развития Савинского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

- Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Савинского сельского поселения и его населенных пунктов.

- Основой для определения направления территориального развития Савинского сельского поселения являются следующие факторы и ограничения:

- Для развития части населенных пунктов территории в их границах недостаточно.

- Границы населенных пунктов не утверждены в установленном законом порядке.

- Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Савинское сельское поселение, границы населенных пунктов, входящих в состав Савинское сельского поселения, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

# 3.1. Земельные ресурсы.

Территория Савинского сельского поселения расположена в восточной части территории Новгородского муниципального района Новгородской области и занимает общую площадь 35 710 га.

По данным, представленным администрацией Новгородского муниципального района, на территории Савинского сельского поселения имеются земли следующих категорий:

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 347,86 | 0,97 | 386,42 | 1,08 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 7968,25 | 22,31 | 7626,21 | 21,36 |
| III | Земли водного фонда | 908,52 | 2,54 | 908,52 | 2,54 |
| IV | Земли лесного фонда | 24601,04 | 68,89 | 24601,04 | 68,89 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VII | Земли запаса | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VIII | Земли населенных пунктов | 1884,29 | 5,28 | 2187,77 | 6,13 |
|  | Всего: | 35709,96 | 100 | 35709,96 | 100 |

Перераспределение земельного фонда Савинского сельского поселения.

По результатам реализации генерального плана 2009 года (за 2009-2012 годы) в Савинском сельском поселении были проведены работы по изменению категорий земель: увеличилась площадь земель населенных пунктов и промышленности, уменьшилась площадь земель сельскохозяйственного назначения, были уточнены вопросы по землям особо охраняемых территорий, землям запаса и землям водного фонда. Современное использование земель показано выше в таблице.

На расчетный срок генерального плана Савинского сельского поселения площадь земельного фонда поселения останется без изменений, однако, будут проведены дальнейшие структурные изменения площади земель по категориям.

# 3.1.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со статьей 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Савинского сельского поселения по состоянию на 2009 год составляла 8623,2 га (24,07% от общей площади земель поселения). Часть  земли этой категории в последнее время не обрабатываются и теряют свои свойства (зарастают кустарником, заболачиваются и т.п.). Общие посевные площади в поселении составляли порядка 3500 га, то есть около 40% от всех земель сельскохозяйственного назначения. Учитывая близость поселения к областному центру (транспортная доступность  основных населенных пунктов поселения 20-30 минут), восстребованность данной территории под жилищное строительство весьма значительна. С учетом этого генеральным планом 2009 года предусматривался перевод  671,7 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Фактически на 2012 год переведено 654,95 га. В настоящее время площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 7968,25 га.

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения

На расчетный срок предусматривается дальнейший перевод земель данной категории в земли населенных пунктов, вследствие этого площадь земель сельхозназначения уменьшится еще на 303,48 га. Предусмотрен также перевод 38,56 га в земли промышленности. Таким образом,  на расчетный срок площадь земель сельскохозяйственного назначения составит  и составит 7626,21 га (21,36%).

# 3.1.2. Земли населенных пунктов.

В соответствии со статьей 83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы   сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования (ст.84 Земельного кодекса РФ).

В процессе выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (генерального плана) Савинского сельского поселения в 2009 году выявилась необходимость изменения (расширения) границ целого ряда населенных  пунктов поселения, в том числе: Савино с 150 га до159,3 га (прирост – 9,3 га), Дубровка с 126,9 га до 189,2 га (прирост – 62,3 га), Губарево с 36 га до 82,2 га (прирост – 46,2 га), Сперанская Мыза с 18 га до 48 га (прирост – 30 га), Пахотная Горка с 34. га до 86,9 га (прирост – 52,9 га), Кирилловка с 80 га до 134,9 га (прирост – 54,9 га), Шевелево с 82 га до 315,2 га (прирост – 233,2 га), Ситно с 65,1 га до 118,5 га (прирост – 53,4 га), Волынь с             101 га до 230,5 га (прирост – 129,5 га). Площадь остальных населенных пунктов сохранялась без изменения.

Данная необходимость вызвана намерением Администрации поселения изменить разрешенное использование земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения и допустить иное разрешенное использование земельных участков. Чтобы изменить разрешенное использование данных земельных участков необходимо включить их в состав земель населенных пунктов и установить разрешенное использование согласно Правилам землепользования и застройки Савинского сельского поселения.

Выше описанные изменения приводили к увеличению земель населенных пунктов  на 671,7 га, то есть земли этой категории увеличивались с 1221,0 га до 1892,7 га. Перевод такого количества земель в категорию земель населенных пунктов к 2013 году был практически завершен. По состоянию на текущий момент площадь земель населенных пунктов в Савинском сельском поселении составляет 1884,29 га (5,28% от площади земель поселения).

Перераспределение земель населенных пунктов

В настоящее время возникла потребность в дальнейшем увеличении площади земель населенных пунктов. Изменения затрагивают  следующие населенные пункты:  д. Губарёво (увеличение с 81,76 га до  124,73 га, прирост – 42,97 га), д. Кирилловка (с 139,16 га до 147,92 га, прирост – 8,76 га),  д. Новониколаевское с 57,46 га до  96,10 га, прирост – 38,64 га), д. Пахотная Горка  (с 86,26 га до 131,53 га, прирост – 45,27 га), д. Русса (с 42,24 га до 54,26 га, прирост – 12,02 га),  д. Слутка (с 143,86 га до 154,88 га, прирост – 11,02 га), д. Сперанская Мыза (с 34,71 га до 141,89 га, прирост – 107,18 га),  д. Городок (с 74,13 га до 83,63 га, прирост – 9,5 га), д. Савино  (с 163,76 га до 191,10 га, прирост – 27,34 га). Суммарное увеличение земель населенных пунктов составит 302,70 га. Увеличение земель населенных пунктов предусматривается как за счет включения в территорию населенных пунктов новых земельных участков, так и за счет корректировки границ населенных пунктов.

Сводная информация о площадях населенных пунктов Савинского сельского поселения по состоянию на настоящий момент и на расчетный срок представлены ниже:

Информация о площадях населенных пунктов Савинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное использование, га | Расчетный срок, га |
| 1 | д. Волынь | 237,39 | 237,39 |
| 2 | д. Вылеги | 20,81 | 20,81 |
| 3 | д. Губарево | 81,40 | 123,99 |
| 4 | д. Городок | 74,13 | 83,63 |
| 5 | д. Дубровка | 188,52 | 188,52 |
| 6 | д. Змейско | 85,01 | 85,01 |
| 7 | д. Кирилловка | 139,16 | 147,92 |
| 8 | д. Мшага | 45,47 | 45,47 |
| 9 | д. Новониколаевское | 57,46 | 96,10 |
| 10 | д. Пахотная Горка | 86,26 | 131,53 |
| 11 | д. Робейка | 24,45 | 24,45 |
| 12 | д. Русса | 42,24 | 54,26 |
| 13 | д. Савино | 163,76 | 192,26 |
| 14 | д. Слутка | 143,86 | 154,88 |
| 15 | д. Сперанская Мыза | 34,71 | 141,89 |
| 16 | д. Ситно | 28,98 | 28,98 |
| 17 | п. Ситно | 116,95 | 116,95 |
| 18 | д. Шевелево | 313,73 | 313,73 |
|  | ИТОГО: | 1884,29 | 2187,77 |

Общая площадь земель населенных пунктов Савинского сельского поселения на расчетный срок составит 2187,77 га или  6,13 % от всех земель поселения. Увеличение площади земель населенных пунктов предусмотрено за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Основой формирования включаемых в населенные пункты территорий являются земельные участки, расположенные по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Савинское сельское поселение:

- д. Слутка (земельный участок с кадастровым номером 53:11:1500202:305);

- д. Пахотная Горка (земельный участок с кадастровым номером 53:11:1500101:114);

- д. Сперанская Мыза (земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:1500303:143, 53:11:1500303:144, 53:11:1500303:145, 53:11:1500303:146, 53:11:1500303:147);

- д. Губарево (земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:1500307:203, 53:11:1500307:204, 53:11:1500307:207, 53:11:1500307:208);

- д. Новониколаевское (земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:1500301:23; 53:11:1500301:29, 53:11:1500206:124, 53:11:1500206:126, 53:11:0000000:347);

- д. Кирилловка (земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:0600208:5, 53:11:0600208:6).

- д. Русса (земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:0600114:8, 53:11:0600114:9, 53:11:0600114:10);

- д.Савино (земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:1500307:184, 53:11:1500307:185, 53:11:1500307:201, 53:11:1500307:202).

Перечень включаемых в состав населенных пунктов участков земель и их характеристики представлены по каждому населенному пункту в разделе 4 «Развитие планировочной структуры некоторых населенных пунктов Савинского сельского поселения. Функциональное зонирование территории».

# 3.1.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения муниципального образования Савинского сельского поселения составляла в 2009 году 220,0 га и в соответствии с генпланом 2009 года должна была увеличиться  на 295,3 га и на расчетный срок должна была составить 515,3  га  (1,44%).  Фактически в настоящее время земли промышленности увеличились на 127,86 га и составляют 347,86 га (0,97%).

Перераспределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

На расчетный срок генерального плана площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения будет увеличиваться (на 38,56 га) и    составит 386,42 га (1,08%). Генеральным планом предусматривается перевод в земли промышленности нескольких земельных участков с кадастровыми номерами:

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь участка , га |
| --- | --- |
| 53:11:1500203:36 | 1,016 |
| 53:11:1500203:26 | 6,536 |
| 53:11:1500203:25 | 6,356 |
| 53:11:1500203:24 | 6,356 |
| 53:11:1500203:23 | 6,356 |
| 53:11:1500203:39 | 4,773 |
| 53:11:1500203:35 | 6,244 |
| 53:11:1500203:37 | 0,176 |
| 53:11:1500203:38 | 0,746 |
| Всего | 38,56 |

На выше указанных земельных участках предусматривается строительство АЗС, логистических центров, СТО и т.д.

# 3.1.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

На территории Савинского сельского поселения генпланом 2009 года было определено, что площадь земель особо охраняемых территорий невелика и составляет 28,8 га (0,08% от всех земель поселения).

В число ООПТ на территории Савинского сельского поселения  входит территория заказника, территориально расположенная к югу от трассы Москва - Великий Новгород, и дубравы около сельских населенных пунктов  Волынь, Мшага, Савино. В связи с этим режим использования памятников природы распространяется на данное сельское поселение.

Особоохраняемые природные территории регионального значения, частично расположенные на территории Савинского сельского поселения, образованы Постановлением Новгородской  областной Думы от 29.07.96 № 409-од:

- Волынские дубравы (участок дубовых лесов на северной окраине ареала, представляет собой дубняки- черничники и кисличники, с примесью сосны и березы. Доля дуба от 3 до 10 единиц, возраст 40-60 лет, высота 10-17 м, диаметр 14-22 см. Располагается в границах: западная граница по р.Сосница, северная по границе квартала 11, восточная и южная по р.Вишера, у деревни Волынь).

- Савинские дубравы (участок дубовых лесов на северной окраине ареала, приуроченный к реке Вишере, представленный дубом черешчатым. В выделенных кварталах древостои с дубом  занимают значительные площади, от 3 до 10 единиц доли участия. В травяном покрове  присутствуют обильно ландыш, вероника дубравная, герань лесная, есть эфемероиды. Живописны, легкопроходимы. Активно используются для кратковременного отдыха и в учебных целях. Располагается в границах: квартала 69,71,72 Новоселицкий ОЛХ, Новоселицкое лесничество, АОЗТ «Савино» Волховское лесничество квартал 29).

При проработке этого вопроса установлено, что выше описанные природные территории представляют лесные массивы и находятся на землях лесного фонда и не выделены в категорию земель особо охраняемых территорий.

Перераспределение земель особо охраняемых территорий

На расчетный срок генерального плана площадь земли  особо охраняемых территорий останутся  неизменными и будут учтены в составе земель лесного фонда.

# 3.1.5. Земли лесного фонда

Общая площадь земель лесного фонда Савинского сельского поселения в соответствии с генпланом 2009 года на расчетный срок составит   24601,04  га (68,89% от общей площади поселения).

Перераспределение земель лесного фонда

В рамках настоящих изменений на расчетный срок генерального плана площадь земель лесного фонда не изменится.

# 3.1.6. Земли водного фонда.

Общая площадь земель водного фонда на территории Савинского сельского поселения составляет 908,52  га.

Перераспределение земель водного фонда

На расчетный срок генерального плана площадь земель водного фонда останется без изменений.

# 3.1.7. Земли запаса.

Генпланом 2009 года определено, что на территории Савинского сельского поселения земли запаса составили 573,0 га. Проведенное в 2009-2012 годах перекатегорирование земель привело к тому, что в настоящее время земель запаса на территории поселения нет. Не планируется выделение этой категории земель и на расчетный срок.

# 4. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.

- Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

- В настоящем разделе рассматриваются в основном  населенные пункты: д. Слутка, д. Пахотная Горка, д. Сперанская Мыза, д. Губарево, д. Новониколаевское, д. Кирилловка и д. Русса, д.Савино. Развитие остальных населенных пунктов поселения предусматривается в соответствии с генеральным планом 2009 года.

Архитектурно-планировочная организация территории деревень д. Слутка, д. Пахотная Горка, д. Сперанская Мыза, д. Губарево, д. Новониколаевское, д. Кирилловка, д. Русса и д.Савино основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Основные предпосылки для развития поселения в данных направлениях являются:

-  Благоприятные климатические и экологические условия;

- Свободные территории, примыкающие к границам  населенных пунктов, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения. В настоящее время не используются по своему назначению.

- Наличие желающих вести новое строительство жилых домов, как среди местного населения, так и городских жителей.

- Наличие  памятников истории, архитектуры и культуры, в том числе и всемирно известных.

- Близость расположения к г. В. Новгород.

Увеличение площади земель населенных пунктов планируется осуществить за счет части земель сельскохозяйственного назначения Савинского сельского поселения, которая  свободна от застройки и в незначительной своей части занята пашнями. В основном включаемые в состав населенных пунктов территории предусматриваются использовать под индивидуальную жилую застройку. Часть территории будет территорией общего пользования.

# 4.1. Развитие планировочной структуры деревни Губарёво.

Настоящим  Генеральным планом года предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Губарёво восьми земельных участков общей площадью 33,35 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни на 9,612 га:

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:1500307 |  |  |  |
| 1 | 53:11:1500307:203 | Земли сельскохозяйственного назначения | 38226 |  |
| 2 | 53:11:1500307:204 | Земли сельскохозяйственного назначения | 39278 |  |
| 3 | 53:11:1500307:207 | Земли сельскохозяйственного назначения | 14899 |  |
| 4 | 53:11:1500307:208 | Земли сельскохозяйственного назначения | 79025 |  |
|  |  | Всего | 171428 |  |
|  |  |  | 9,612 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 42,97 га |  |

Общая площадь деревни Губарёво увеличится на  составит 42,97 га и на расчетный срок составит  124,73 га.

Схема расположения деревни Губарёво и ее изменённые границы показаны на рис. 4.1.1.

Предусмотрено, что территориях земель  с вышеуказанными кадастровыми номерами будут выделены участки площадью в среднем по 0,10 га под индивидуальное жилищное строительство. Всего предусматривается выделение 103, на которых будет построено около 14,2  тысяч м2 жилых помещений и будет проживать 309 жителей.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Губарёво представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта.

Рис.  4.1.1. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Савинское сельского поселения, д. Губарёво

# 4.2. Развитие планировочной структуры деревни Кирилловка.

Генпланом предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Кирилловка двух земельных участков общей площадью 7,82 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни еще на 0,938 га:

| № з/у | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:0600208 |  |  |  |
| 1 | 53:11:0600208:5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 39450 |  |
| 2 | 53:11:0200201:13 | Земли сельскохозяйственного назначения | 38767 |  |
|  |  | Всего | 78217 |  |
|  |  |  | 0,938 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 8,76 га |  |

Общая площадь деревни Кирилловка увеличится на  8,76 га составит на расчетный срок 147,92 га.

Схема расположения деревни Кирилловка и ее изменённые границы показаны на рис. 4.2.1.

Рис.  4.2.2. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Савинское сельского поселения, д. Кирилловка

Земельные участки с приведенными выше в таблице с кадастровыми номерами располагаются к востоку от центральной части деревни (рис.4.2.1.).

Предусматривается, что основная часть вновь включаемых в состав деревни территорий будет использоваться для индивидуального жилищного строительства, остальная часть земли станет землей общего пользования.

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью в среднем 0,10 га под индивидуальное жилищное строительство. Всего предусматривается выделение 47 участков, на которых будет построено около 6,49 тысяч м2 жилых помещений.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Кирилловка представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта.

# 4.3. Развитие планировочной структуры деревни Новониколаевское.

Генеральным планом предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Новониколаевское пяти земельных участков общей площадью 34,52 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни еще на 4,116 га:

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:1500301 |  |  |  |
| 1 | 53:11:1500301:23 | Земли сельскохозяйственного назначения | 60314 |  |
| 2 | 53:11:1500301:29 | Земли сельскохозяйственного назначения | 31992 |  |
|  | 53:11:1500206 |  |  |  |
| 3 | 53:11:1500206:124 | Земли сельскохозяйственного назначения | 82623 |  |
| 4 | 53:11:1500206:126 | Земли сельскохозяйственного назначения | 91650 |  |
|  | 53:11:0000000 |  |  |  |
| 5 | 53:11:0000000:347 | Земли сельскохозяйственного назначения | 78657 |  |
|  |  | Всего | 345236 |  |
|  |  |  | 4,116 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 38,64 га |  |

Общая площадь деревни Новониколаевское составит  96,10 га (увеличение на 38,64 га).

Схема расположения деревни Новониколаевское и ее изменённые границы показаны на рис. 4.2.1.

Земельные участки с приведенными выше в таблице с кадастровыми номерами располагаются к югу  от деревни на территории между автодорогой Савино-Слутка и берегов реки Малый Волховец (рис.4.3.1.).

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью  по 0,12-0,15 га под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей и других льготных категорий граждан. Всего предусматривается выделение 153 участков, на которых будет построено около 28,566 тысяч м2 жилых помещений.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Новониколаевское представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта.

Рис.  4.3.1. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Савинское сельского поселения, д. Новониколаевское

# 4.4. Развитие планировочной структуры деревни Пахотная Горка.

Настоящим  Генеральным планом предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Пахотная Горка одного земельного участка общей площадью 44,65 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни еще на 0,620 га:

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:1500101 |  |  |  |
| 1 | 53:11:1500101:114 | Земли сельскохозяйственного назначения | 446502,00 |  |
|  |  | Всего | 446502,00 |  |
|  |  |  | 0,620 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 45,27 га |  |

Общая площадь деревни Пахотная Горка в рамках настоящих изменений генерального плана составит 131,53 га, то есть увеличится на 45,27 га.

Схема расположения деревни Пахотная Горка и ее изменённые границы показаны на рис. 4.4.1.

Рис. 4.4.1. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования.

Фрагмент плана Савинского сельского поселения, д. Пахотная Горка

Земельный участок с приведенным выше в таблице кадастровым номером (53:11:1500101:114) располагаются к юго-востоку от центральной части деревни (рис.4.4.1.).

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью 0,10 га под индивидуальное жилищное строительство. Всего предусматривается выделение 268  участков, на которых будет построено около 36,98  тысяч м2 жилых помещений.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Пахотная Горка представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта.

# 4.5. Развитие планировочной структуры деревни Русса.

Генпланом  предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Русса трех земельных участков общей площадью 11,16 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни еще на 0,85 га:

| № з/у | Кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:0600114 |  |  |  |
| 1 | 53:11:0600114:8 | Земли сельскохозяйственного назначения | 37219 |  |
| 2 | 53:11:0600114:9 | Земли сельскохозяйственного назначения | 37219 |  |
| 3 | 53:11:0600114:10 | Земли сельскохозяйственного назначения | 37216 |  |
|  |  | Всего | 111654 |  |
|  |  |  | 0,85 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 12,02 га |  |

Общая площадь деревни Русса увеличится на  12,02 га и составит  54,26 га.

Схема расположения деревни Русса и ее изменённые границы показаны на рис. 4.5.1.

Земельные участки с приведенными выше в таблице с кадастровыми номерами располагаются к востоку от деревни (рис.4.5.2.).

Предусматривается, что основная часть вновь включаемых в состав деревни территорий будет использоваться для индивидуального жилищного строительства, остальная часть земли станет землей общего пользования.

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью 0,10 га под индивидуальное жилищное строительство. Всего предусматривается выделение 67 участков, на которых будет построено около 9,25 тысяч м2 жилых помещений.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Русса представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта.

Рис.  4.5.1. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Савинское сельского поселения, д. Русса

# 4.6. Развитие планировочной структуры деревни Слутка.

Генеральным планом предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Слутка одного земельного участка общей площадью 8,07 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни еще на 2,946 га:

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:1500101 |  |  |  |
| 1 | 53:11:1500202:305 | Земли сельскохозяйственного назначения | 80743,00 |  |
|  |  | Всего | 80743,00 |  |
|  |  |  | 2,946 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 11,02 га |  |

Общая площадь деревни Слутка в рамках настоящих изменений генплана составит 154,88 га, то есть увеличится на 11,02 га.

Схема расположения деревни Слутка и ее изменённые границы показаны на рис. 4.6.1.

Земельный участок с приведенным выше в таблице кадастровым номером (53:11:1500202:305) располагаются к юго-востоку от южной  части деревни (рис.4.6.1.).

Предусматривается, что основная часть вновь включаемых в состав деревни территорий будет использоваться для индивидуального жилищного строительства, остальная часть земли станет землей общего пользования.

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью в среднем около  0,10 га под индивидуальное жилищное строительство. Всего предусматривается выделение 48 участков, на которых будет построено около 6,6  тысяч м2 жилых помещений.

Рис.  4.6.1. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Савинского сельского поселения, д. Слутка

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Слутка  представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта.

# 4.7. Развитие планировочной структуры деревни Сперанская Мыза

Генеральным планом  года предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Сперанская Мыза пяти земельных участков общей площадью 101,76 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни еще на 5,424 га:

| № п/п | Кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь земельного участка, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:1500303 |  |  |  |
|  | 53:11:1500303:143 | Земли сельскохозяйственного назначения | 335856 |  |
|  | 53:11:1500303:144 | Земли сельскохозяйственного назначения | 152309 |  |
|  | 53:11:1500303:145 | Земли сельскохозяйственного назначения | 161267 |  |
|  | 53:11:1500303:146 | Земли сельскохозяйственного назначения | 318838 |  |
|  | 53:11:1500303:147 | Земли сельскохозяйственного назначения | 49287 |  |
|  |  | Всего | 1017557 |  |
|  |  |  | 5,424 га | Корректировка границ |
|  |  |  | 107,18 га |  |

Общая площадь деревни Сперанская Мыза увеличится на 107,18 га и  составит 141,89 га.

Схема расположения деревни Слутка и ее изменённые границы показаны на рис. 4.7.1.

Рис. 4.7.1. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования.

Фрагмент плана Савинского сельского поселения, д. Сперанская Мыза

Земельные участки с приведенным выше в таблице кадастровыми номерами располагаются к северу и востоку  от деревни (рис.4.7.1.).

Предусматривается, что основная часть вновь включаемых в состав деревни территорий будет использоваться для индивидуального жилищного строительства, остальная часть земли станет землей общего пользования.

Предусматривается, что участки с кадастровыми номерами 53:11:1500303:144 и 53:11:1500303:146 будут разделены на земельные участки площадью по 0,07 га (315 участков, земли общего пользования  25,06  га), а остальные по 0,08-0,12  га (земли общего пользования – 40% или   21,86 га,   327 участков).  Всего на новых территориях предусматривается выделить 642 участка.

На рассматриваемой территории предусматривается проживание 1926 человек (объемы нового строительства жилого фонда составят 88,6  тысяч м2 общей жилой площади). Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными домами-коттеджами усадебного типа повышенной комфортабельности с хозяйственными постройками.  Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Сперанская Мыза представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта.

# 4.8. Развитие планировочной структуры деревни Савино

Генеральным планом  года предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Савино  земельных участков общей площадью 28,50 га, в том числе 12,285 га в связи с корректировкой границ населенного пункта:

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:1500307 |  |  |  |
| 1 | 53:11:1500307:184 | Земли сельскохозяйственного назначения | 77570 |  |
| 2 | 53:11:1500307:185 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11789 |  |
| 3 | 53:11:1500307:201 | Земли сельскохозяйственного назначения | 41749 |  |
| 4 | 53:11:1500307:202 | Земли сельскохозяйственного назначения | 31042 |  |
|  |  | Всего | 162150 |  |
|  |  |  | 12,285 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 28,50 га |  |

Общая площадь деревни Савино  увеличится на 28,50  га и  составит 192,26  га.

Схема расположения деревни Савино  и изменённые границы населенного пункта представлены на  рис.4.8.1.

Рис. 4.8.1. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования.

Фрагмент плана Савинского сельского поселения, д.Савино.

Земельные участки с приведенным выше в таблице кадастровыми номерами  располагаются к северу от деревни (до границ с д.Губарево, непосредственно у берега реки Вишера и зоне между деревнями Савино и Губарево).

Предусматривается, что основная часть вновь включаемых в состав деревни территорий будет использоваться для индивидуального жилищного строительства.

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью в среднем около  0,10 га под индивидуальное жилищное строительство. Всего предусматривается выделение 97 участков, на которых будет построено около 13,4  тысяч м2 жилых помещений.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Савино представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта.

# 4.9. Развитие планировочной структуры остальных населенных пунктов Савинского сельского поселения.

Развитие остальных населенных пунктов Савинского сельского поселения предусматривается в соответствии с генеральным планом 2009 года. Настоящим Генеральным планом предусматривается лишь небольшая корректировка границ населенных пунктов и связанное с этим изменение площади населенных пунктов.

# 4.10. Основные задачи Савинского сельского поселения, обусловленные увеличением территории населенных пунктов

Предусмотренное генеральным планом  развитие территории населенных пунктов Савинского сельского поселения будет сопровождаться увеличением численности жителей по мере освоения земельных участков. Общий  жилой фонда в поселении на расчетный срок (по сравнению с генеральным планом 2009 года) должен будет увеличиться почти на 204  тысяч м2 и численность жителей вырасти на 4437 человек. Необходимо отметить, что особенно на первом этапе реализации генерального плана основная часть притока населения будет определяться миграционными процессами, в основном,  за счет переселения некоторой части жителей из Великого Новгорода и населенных пунктов Новгородской области, которые предпочтут проживание в благоустроенных коттеджах в ближних пригородах города при сохранении условий работы и социально-бытового обслуживания на территории областного центра.

Увеличение численности жителей в поселении требует пересмотра в генеральном плане ряда аспектов инженерно-технического и социально-бытового обслуживания некоторых населенных пунктов Савинского сельского поселения: д. Слутка, д. Пахотная Горка, д. Сперанская Мыза, д. Губарево, д. Новониколаевское, д. Кирилловка, д. Русса и Савино. При этом следует отметить, что расширение выше указанных населенных пунктов не окажет существенного влияния на принципиальные решения в области развития инженерных сетей и социально-бытовой инфраструктуры поселения, однако, потребует увеличения некоторых показателей по водоснабжению и водоотведению, газо-, тепло- и электроснабжению, что и нашло отражение в соответствующих разделах  генплана.

# 5. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности Савинского сельского поселения.

На расчетный период Генерального плана (2033 г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 46 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

С учетом измененной концепции развития Савинского сельского поселения объемы жилищного строительства должны резко возрасти по сравнению в приведенными выше показателями. Расчет объемов жилищного строительства Савинского сельского поселения приведен ниже:

| № п/п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 6674 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 46 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 307,00 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 63,26* |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 63,26 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 243,74 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 204,11 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 39,63 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 288,2 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 241,34 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 46,86 |

*- с учетом данных Ростгосстата о вводе в эксплуатацию 7,33 тысяч м2 жилья за 2010 и 2011 годы.

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Савинского сельского поселения, крайне  высоки, учитывая темпы ввода жилья последнего времени. Нельзя исключить  вероятность того, что значительная часть жилищного строительства не будет выполнена в период расчетного срока и перейдет на более поздние сроки (за пределами расчетного срока).  При существующих в настоящее время темпах ввода в эксплуатацию нового жилья (в среднем 3,66 тысяч  м2 в год за 2010 и 2011 годы)  на период расчетного срока удастся построить около 73,3 тысяч  м2 или 30% от  необходимого.  Для решения задач развития Савинского поселения в объемах, предложенных Администрацией поселения, потребуется увеличить темпы строительства жилья в поселении не менее чем в 3-3,3 раза, что весьма проблематично с учетом состояния строительной индустрии в регионе и уровня доходов населения региона.

# 6. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Генеральным планом 2009 года на территории поселения предлагалось строительство следующих объектов:

- аптеки в д.Савино;

- спортивного зала на 348 м2 в д.Дубровка;

- стадиона и спортивной площадки в д.Дубровка;

- филиала банка (сберкассы) в д.Савино;

- пожарного депо на 2 машины в д.Дубровка.

Генпланом учитывалось, что на территории поселения будет проживать (постоянно или временно) до 3192 человек, для которых жилье в поселении будет вторым и которых будет необходимо обеспечить объектами здравоохранения, учреждениями культуры и спорта. ОАО «Институтгражданпроект» выполнил расчеты на общую численность жителей поселения равную 4530 человек, в  связи с чем предусматривалось дополнительное строительство ряда объектов:

- Амбулатории на 39 посещений в смену в д.Шевелево;

- спортивного комплекса (1117,2 м2 и стадиона и спортивных площадок (28728 м2) в д.Шевелево;

- библиотеки в д.Шевелево (с размещением в спортивном комплексе).

В связи с предполагаемым более интенсивным развитием Савинского сельского поселения и прогнозированным увеличением численности жителей до  уровня 6,67 тысяч человек был проведен перерасчет потребности поселения в учреждениях культурно-бытового обслуживания.

В рамках предусмотренного развития в поселении потребуется дополнительное создание объектов культурно-бытового назначения, в частности детских дошкольных и школьных учреждений (в основном на конец расчетного периода), объектов здравоохранения, культуры и спорта и др.

Дополнительно к объектам предусмотренных генпланом 2009 года потребуется строительство детских дошкольных учреждений (предусмотрено строительство детских дошкольных учреждений в д.Дубровка и в д.Новониколаевское (по мере развития населенного пункта),  культурно-спортивного комплекса в д.Дубровка, объектов торговли и общественного питания в д.Сперанская Мыза, д.Дубровка и др. В пределах расчетного срока может потребоваться расширение системы здравоохранения.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий».

# 7. Баланс территории Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Савинского сельского поселения.

Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Савинского  сельского поселения представлены в таблице 8.1

Баланс территории муниципального образования Савинское сельского поселения Новгородского района.

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 347,86 | 0,97 | 386,42 | 1,08 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 7968,25 | 22,31 | 7626,21 | 21,36 |
| III | Земли водного фонда | 908,52 | 2,54 | 908,52 | 2,54 |
| IV | Земли лесного фонда | 24601,04 | 68,89 | 24601,04 | 68,89 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VII | Земли запаса | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VIII | Земли населенных пунктов | 1884,29 | 5,28 | 2187,77 | 6,13 |
|  | Всего: | 35709,96 | 100,00 | 35709,96 | 100,00 |
| 1 | д.Волынь | 237,39 |  | 237,39 |  |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 63,04 | 26,56 | 133,2 | 56,11 |
|  | -индивидуальная | 63,04 | 26,56 | 133,2 | 56,11 |
| 1.2 | Территории рекреационного назначения, в том числе | 164,39 | 69,25 | 94,23 | 39,69 |
|  | для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом | 21,79 | 9,18 | 26,85 | 11,31 |
| 1.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,96 | 4,20 | 9,96 | 4,20 |
| 2 | д. Вылеги | 20,81 |  | 20,81 |  |
| 2.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 15,24 | 73,23 | 15,24 | 73,23 |
|  | -индивидуальная | 15,24 | 73,23 | 15,24 | 73,23 |
| 2.2 | Территории рекреационного назначения | 4,09 | 19,65 | 4,09 | 19,65 |
| 2.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,48 | 7,11 | 1,48 | 7,11 |
| 3 | д.Городок | 74,13 |  | 83,63 |  |
| 3.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 39,27 | 52,97 | 39,27 | 46,96 |
|  | -индивидуальная | 39,27 | 52,97 | 39,27 | 46,96 |
| 3.2 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 28,94 | 39,04 | 38,44 | 45,96 |
| 3.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,09 | 6,87 | 5,09 | 6,09 |
| 3.4 | Территории кладбищ | 0,83 | 1,12 | 0,83 | 0,99 |
| 4 | д.Губарёво | 81,40 |  | 123,99 |  |
| 4.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 30,85 | 37,90 | 83,6 | 67,42 |
|  | -индивидуальная | 30,85 | 37,90 | 83,6 | 67,42 |
| 4.2 | Территории рекреационного назначения | 45,80 | 56,27 | 35,38 | 28,53 |
| 4.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,75 | 5,84 | 4,75 | 3,83 |
| 4.4 | Территории кладбищ | - | - | 0,26 | 0,21 |
| 5 | д.Дубровка | 188,52 |  | 188,52 |  |
| 5.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 109,33 | 57,99 | 158,92 | 84,30 |
|  | -индивидуальная | 109,33 | 57,99 | 158,92 | 84,30 |
| 5.2 | Общественно-деловая застройка | 4,79 | 2,54 | 4,79 | 2,54 |
| 5.3 | Территории рекреационного назначения | 69,64 | 36,94 | 20,05 | 10,64 |
| 5.4 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,25 | 1,72 | 3,25 | 1,72 |
| 5.5 | Территории кладбищ | 1,51 | 0,80 | 1,51 | 0,80 |
| 6 | д.Змейско | 85,01 |  | 85,01 |  |
| 6.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 60,35 | 70,99 | 60,35 | 70,99 |
|  | -индивидуальная | 60,35 | 70,99 | 60,35 | 70,99 |
| 6.2 | Территории рекреационного назначения | 21,00 | 24,70 | 21 | 24,70 |
| 6.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,66 | 4,31 | 3,66 | 4,31 |
| 7 | д.Кирилловка | 139,16 |  | 147,92 |  |
| 7.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 64,77 | 46,54 | 116,1 | 78,49 |
|  | -индивидуальная | 64,77 | 46,54 | 116,1 | 78,49 |
| 7.2 | Территории рекреационного назначения | 68,12 | 48,95 | 25,55 | 17,27 |
| 7.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,27 | 4,51 | 6,27 | 4,24 |
| 8 | д.Мшага | 45,47 |  | 45,47 |  |
| 8.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 30,28 | 66,59 | 30,28 | 66,59 |
|  | -индивидуальная | 30,28 | 66,59 | 30,28 | 66,59 |
| 8.2 | Территории рекреационного назначения | 14,30 | 31,45 | 14,30 | 31,45 |
| 8.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,89 | 1,96 | 0,89 | 1,96 |
| 9 | д.Новониколаевское | 57,46 |  | 96,10 |  |
| 9.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 27,57 | 47,98 | 61,09 | 63,57 |
|  | -индивидуальная | 27,57 | 47,98 | 61,09 | 63,57 |
| 9.2 | Территории рекреационного назначения, в том числе | 26,65 | 46,38 | 31,77 | 33,06 |
|  | для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом | 17,49 | 30,44 | 17,49 | 18,20 |
| 9.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,24 | 5,64 | 3,24 | 3,37 |
| 10 | д.Пахотная Горка | 86,26 |  | 131,53 |  |
| 10.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 23,77 | 27,56 | 95,6 | 72,68 |
|  | -индивидуальная | 23,77 | 27,56 | 95,6 | 72,68 |
| 10.2 | Территории рекреационного назначения, в том числе | 58,18 | 67,45 | 32,62 | 24,80 |
|  | для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом | - | 0,00 | 18,09 | 13,75 |
| 10.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,31 | 3,84 | 3,31 | 2,52 |
| 11 | д.Робейка | 24,45 |  | 24,45 |  |
| 11.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 15,59 | 63,76 | 15,59 | 63,76 |
|  | -индивидуальная | 15,59 | 63,76 | 15,59 | 63,76 |
| 11.2 | Территории рекреационного назначения | 7,15 | 29,24 | 7,15 | 29,24 |
| 11.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,71 | 6,99 | 1,71 | 6,99 |
| 12 | д.Русса | 42,24 |  | 54,26 |  |
| 12.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 25,79 | 61,06 | 37,82 | 69,70 |
|  | -индивидуальная | 25,79 | 61,06 | 37,82 | 69,70 |
| 12.2 | Территории рекреационного назначения | 14,58 | 34,52 | 14,57 | 26,85 |
| 12.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,87 | 4,43 | 1,87 | 3,45 |
| 13 | д.Савино | 163,76 |  | 192,26 |  |
| 13.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 82,49 | 50,37 | 109,53 | 56,97 |
|  | -индивидуальная | 79,96 | 48,83 | 107 | 55,65 |
| 13.2 | Общественно-деловая застройка | 6,15 | 3,76 | 6,15 | 3,20 |
| 13.3 | Территории рекреационного назначения | 59,87 | 36,56 | 61,33 | 31,90 |
| 13.4 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,99 | 4,88 | 7,99 | 4,16 |
| 13.5 | Территории производственных предприятий, в том числе | 6,77 | 4,13 | 6,77 | 3,52 |
|  | -коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений | 6,77 | 4,13 | 6,77 | 3,52 |
| 13.6 | Территории канализационных очистных сооружений | 0,49 | 0,30 | 0,49 | 0,25 |
| 14 | д.Ситно | 28,98 |  | 28,98 |  |
| 14.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 18,92 | 65,29 | 18,92 | 65,29 |
|  | -индивидуальная | 18,92 | 65,29 | 18,92 | 65,29 |
| 14.2 | Территории рекреационного назначения | 7,77 | 26,81 | 7,77 | 26,81 |
| 14.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,29 | 7,90 | 2,29 | 7,90 |
| 15 | д.Слутка | 143,86 |  | 154,88 |  |
| 15.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 92,78 | 64,49 | 102,6 | 66,24 |
|  | -индивидуальная | 92,78 | 64,49 | 102,6 | 66,24 |
| 15.2 | Общественно-деловая застройка | 0,76 | 0,53 | 0,76 | 0,49 |
| 15.3 | Территории рекреационного назначения | 35,07 | 24,38 | 38,8 | 25,05 |
| 15.4 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 8,28 | 5,76 | 5,75 | 3,71 |
| 15.5 | Территории сельскохозяйственного использования | 6,26 | 4,35 | 6,26 | 4,04 |
| 15.6 | Территории кладбищ | 0,71 | 0,49 | 0,71 | 0,46 |
| 16 | д.Сперанская Мыза | 34,71 |  | 141,89 |  |
| 16.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 20,98 | 60,44 | 134,37 | 94,70 |
|  | -индивидуальная | 20,98 | 60,44 | 134,37 | 94,70 |
| 16.2 | Территории рекреационного назначения | 12,88 | 37,11 | 5,55 | 3,91 |
| 16.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,85 | 2,45 | 0,85 | 0,60 |
| 16.4 | Территории кладбищ | - | - | 1,12 | 0,79 |
| 17 | д.Шевелёво | 313,73 |  | 313,73 |  |
| 17.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 190,62 | 60,76 | 209,48 | 66,77 |
|  | -индивидуальная | 190,62 | 60,76 | 209,48 | 66,77 |
| 17.2 | Общественно-деловая застройка | - | - | 21,82 | 6,96 |
| 17.3 | Территории рекреационного назначения | 107,70 | 34,33 | 67,02 | 21,36 |
| 17.4 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 15,41 | 4,91 | 15,41 | 4,91 |
| 18 | п. Ситно | 116,95 |  | 116,95 |  |
| 18.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 46,82 | 40,03 | 96,49 | 82,51 |
|  | -индивидуальная | 46,82 | 40,03 | 96,49 | 82,51 |
| 18.2 | Территории рекреационного назначения | 66,25 | 56,65 | 16,58 | 14,18 |
| 18.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,88 | 3,32 | 3,88 | 3,32 |

# 8. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Савинского сельского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями.  При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).

Предусмотренное генеральным планом развитие населенных пунктов Савинского сельского поселения потребует модернизации или реконструкции, а по ряду населенных пунктов и значительного нового строительства инженерных систем и коммуникаций для обеспечения комфортабельных условий проживания населения.

# 8.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Водопотребление Савинского  сельского поселения на расчётный период составит  1922,70  м³/сутки. В разделе  представлены как сводные расчеты водопотребления и водоотведения, так для вновь проектируемых кварталов всех развиваемых населенных пунктов.

Так как все населённые пункты Савинского поселения расположены у природных водотоков, проектом рекомендуется во всех без исключения устройство местных поливочных водопроводов сезонного действия или шахтных колодцев, что позволит расходовать воду артезианских скважин только на хозяйственно-питьевые нужды населения, так как дебит действующих скважин составляет 0,5 л/с, 1,8 м³/час или 43,20 м³/сутки ("Подземные воды  СССР, Обзор подземных вод Новгородской области за 1971-1986 г. Том 1 Буровые на воду скважины. Книга 2.  М, 1989 г).

Местоположение населённых пунктов и фактическое их слияние по границам планируемых к застройке территорий позволяет объединить системы водоснабжения нескольких населённых пунктов в единую систему по их территориальной принадлежности.

Деревни Савино и Губарёво предлагается объединить в единую систему водоснабжения, источником водоснабжения которой являются река Вишера и ВОС д. Савино. Для этого  необходимо: ввести  в действие  ВОС д. Савино производительностью 400 м³/сутки, после их капитального ремонта 2006 г., устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø160 ÷ 110 мм в западной части д. Савино и восточной части, примыкающей к д. Губарёво и в д. Губарёво. На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Обеспечение пожарной безопасности части жилой застройки д. Савино от ВОС до вновь планируемых зон жилой застройки в её восточной части у д. Губарёво планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Водопроводная сеть планируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Для гарантированного водоснабжения планируемых зон жилой застройки д.Савино и д. Губарёво устройство водопроводного узла подкачки в составе двух резервуаров чистой воды по 100м³ каждый и насосной станции 3-го подъёма, производительность которой будет уточнена при рабочем проектировании.

Проектом предусматривается также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными  узлами планируется также оснастить все насосные станции первого. Второго и третьего подъёма.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для деревнь Волынь и Мшага ввиду обособленности их местоположения, предлагается устройство автономных систем водоснабжения, в состав каждой из которых кроме действующей скважины необходимо:

- устройство одной резервной артезианской скважины, расположенной в непосредственной близости от действующей;

- устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 ÷ 63мм;

- устройство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора.

Водопроводная сеть планируется диаметром Ø110 ÷ 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерным узлом планируется также оснастить действующую и планируемую  артезианские  скважины.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Деревня Сперанская Мыза в соответствии с письмом от 28.05.2013 администрации Савинского сельского поселения как жилая зона сезонного действия оборудуется парными противопожарными резервуарами закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.  Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Хозпитьевые нужды сезонных жителей обеспечиваются либо бутилированной водой либо устройством индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды (р.Вишера, р. Малый Волховец) за счёт огородно-садовых кооперативов.

Все остальные деревни от Новониколаевского до Городка предлагается оборудовать единой системой хозяйственно-питьевого водопровода, источником водоснабжения которой являются как действующие (7 шт.),  так и планируемые (7 шт.) артезианские скважины, что позволит использовать скважины смежных населённых пунктов в качестве резервных. В самых высоких местах планируется устройство водонапорных башен (Н=10 м, V=25 м³), что также позволит смягчить водоразборные нагрузки  в часы наибольшего водоразбора.

Водопроводная сеть планируется тупиковой из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее пожаротушение существующего клуба на 150 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 162 м³ в непосредственной близости от клуба, а самом здании клуба расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными узлами планируется также оснастить планируемые  артезианские  скважины.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной	 ресурс.

Водоотведение.

Водоотведение Савинского  сельского поселения на расчётный период составит 1484,5  м³/сутки.

Близкое расположение населённых пунктов Савинского сельского поселения относительно друг друга и практическое примыкание их планируемых территорий позволяет выделить три основных автономных систем водоотведения с едиными канализационными  очистными сооружениями полной биологической очистки с доочисткой для каждой из систем.

Проектом предлагается объединить системы водоотведения:

-  деревнь Савино и Губарёво;

- деревень Новоникольское,  Робейка, Слутка, Пахотная Горка, Кирилловка, Дубровка;

- населенных пунктов  Ситно, п. Ситно, Русса, Змейско, Шевелево, Вылеги, Городок.

д. Савино и  д. Губарёво.

Проектом предлагается развитие действующей канализации д. Савино и поэтапная замена изношенных трубопроводов и оборудования, развитие действующих биологических очистных   сооружений с доведением их производительности до 400 м³/сутки, устройство сооружений доочистки закрытого типа соответствующей мощности и оснащение действующих БОС сооружениями обработки осадка закрытого типа, что позволит принимать сточные воды от всей д. Савино, прилегающего к ней кемпинга круглосуточного действия и д. Губарёво.

Сточные воды от д. Губарёво и планируемой жилой застройки д. Савино системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить в действующую сеть канализации д. Савино и далее на БОС. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Вишера.

д.Новоникольское, д. Робейка, д.Слутка,

д.Пахотная Горка, Кирилловка, д. Дубровка.

Сточные воды от жилой застройки, административных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 500м³/сутки, расположенные севернее д. Дубровка. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Волхов.

д.Ситно, п. Ситно, д.Русса,

д.Змейско, Шевелево, д. Вылеги, д. Городок.

Сточные воды от жилой застройки, административных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 100 м³/сутки, расположенные к северо-востоку от д. Городок. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Волхов.

Самотечную канализационную сеть планируется выполнить из полиэтиленовых труб  ПЭ 100 SDR26 ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство смотровых и поворотных колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 901-09.22.84.

Напорные линии планируется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

При размещении объектов систем водоотведения в водоохранной зоне проектом предусматривается:

-"безраструбное" соединение  отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

д.Сперанская Мыза, д.Волынь, д.Мшага.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) остальных населённых пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях "Биокси" из водонепроницаемых материалов фирмы "ЭКСО" не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие  канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц.

Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

# 8.2. Теплоснабжение

В качестве источников теплоснабжения планируемой индивидуальной  жилой застройки, а также объектов общественно-деловой застройки д. Дубровка принято осуществлять, в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Савинского сельского поселения​, от  индивидуальных источников тепла на любом доступном виде топлива.

# 8.3. Электроснабжение

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории новых участков сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения (встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки, отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО,  учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При этом принято:

Теплоснабжение – индивидуальное от газовых котлов для жилой застройки и централизованное для ОД застройки.

Пищеприготовление –газовые плиты:

Расчетные мощности на вводах индивидуальных жилых домов приняты 15кВт, нагрузки ОД застройки по удельным показателям и проектам аналогам.

Средневзвешенный cosf=0,96.

Годовое потребление электроэнергии 2170 кВт*ч/чел. в год для существующих потребителей;

Годовое потребление электроэнергии 2700 кВт*ч/чел. в год.

Годовое число использования максимумов нагрузки 5300 час/год для всех потребителей до расчетного срока.

При расчете нагрузок на расчетный срок предусматривается дополнительно 25% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 0,4 кВ потребительских трансформаторных подстанций с учетом совмещения максимумов.

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центров питания (ЦП) для электроснабжения на планируемых территориях к расчетному сроку с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 10/0,4 кВ (табл.2.4.1 РД) составит всего – 2,95 МВт (3,075 МВА, при cosf=0,96) в том числе:

ПС «Савино» - 2,72 МВт (2,83 МВА, при cosf=0,96).

ПС «Подберезье» - 0,23 МВт (0,245 МВА, при cosf=0,94).

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 5,9 км, в том числе:

- д.Слутка – 0,7 км, в том числе вынос 0,7 км.

- д.Пахотная Горка – 2,1 км, в том числе вынос 1,6 км.

- д.Сперанская Мыза –5,1км, в том числе вынос 1,5 км.

- д.Губарево – 1,2 км.

- д.Новониколаевское – 0,6 км.

- д.Кирилловка  – 0,2 км.

- д.Русса – 0,9 км, в том числе вынос 0,9 км.

- д.Дубровка – 0,8 км.

2.Строительство 16 новых ТП в том числе:

- д.Слутка – 1 шт.  КТП - 1х250 кВА;

- д.Пахотная Горка – 4 шт.  КТП - 1х250 кВА.

- д.Сперанская Мыза –1 шт.  КТП - 1х400 кВА  и 7 шт. КТП - 1х250 кВА.

- д.Губарево – 1 шт.  КТП – 1х160 кВА и 2 шт. КТП - 1х250 кВА.

- д.Новониколаевское – 2 шт.  КТП – 1х160 кВА и 1 шт. КТП - 1х400 кВА.

- д.Кирилловка – 2 шт.  КТП - 1х100 кВА.

- д.Русса  – 2 шт.  КТП - 1х160 кВА.

- д.Дубровка – 1 шт. БКТП - 1х160 кВА.

3.Строительство в зоне ИЖС воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 15,2 км, в том числе:

- д.Слутка – 1,8 км.

- д.Пахотная Горка – 5,2 км.

- д.Сперанская Мыза – 12,6 км.

- д.Губарево – 2,8 км.

- д.Новониколаевское – 4,4 км.

- д.Кирилловка – 2,2 км.

- д.Русса – 2,7 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

# 8.4. Газоснабжение.

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы Серпухово-Ленинград и Белоусово-Ленинград.

Централизованное газоснабжение природным газом обеспечивает отопительная котельная №26 и пятиэтажные дома на нужды пищеприготовления от АГРС Савино.

На нужды пищеприготовления используется также газ сжиженный от индивидуальных газовых баллонов.

На расчетный срок предусматривается, что природным газом будут обеспечиваться все населенные пункты поселения.

Существующая ГРС «Савино» должна быть перенесена на другой участок, так как в санитарно-защитной зоне ГРС находится жилая застройка д. Савино.

Перспективные межпоселковые газопроводы планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к сетям природного газа деревень Губарево, Волынь и Сперанская Мыза, Мшага от ГРС «Савино» и остальных населенных пунктов поселения от ГРС «Новгород-2».

Также планируется подключение к природному газу ряда объектов отдыха, соцкультбыта и инвестиционных площадок.

На межпоселковых газопроводах в населенных пунктах устанавливаются ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям низкого давления потребителям природного газа.

Теплоснабжение и пищеприготовление Савинского сельского поселения предполагается осуществлять на природном газе с использованием в коттеджной и малоэтажной застройке 2-х контурных газовых котлов на нужды отопления и горячего водоснабжения.

На ряду с природным газом сохраняется обеспечение населенных пунктов и сжиженным газом.

Разработанная схема газификации позволит осуществить вышеперечисленные мероприятия по газоснабжению поселений.

8.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при последующих этапах проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

1. Организация рельефа - вертикальная планировка

2. Организация поверхностного стока

3. Защита территории от затопления

- 1. Организация рельефа - вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа, будет выполнена при разработки проекта планировки.

Продольный уклон проезжих частей необходимо назначать не менее 3-4‰  Поперечный уклон - 20‰. Отметки зданий должны быть не ниже 23,50 м (23,00 - отметка 1% паводка +0,5 м - высота волны).

- 2. Организация поверхностного стока

Отвод дождевых и талых вод необходимо осуществить открытой сетью дождевой канализации. Сток направляется по лоткам проезжих частей в водоотводные канавы вдоль дорог. Канавы проектируются трапециидального профиля, шириной по дну 0,4 м, заложение откосов 1:1,5. В местах с продольным уклоном более 30‰ выполняется укрепление канав. В местах пересечения с проезжими частями необходимо устройство водопропускных железобетонных труб. Выпуск осуществляется в ручьи, мелиоративные каналы или непосредственно в реку. При высоком уровне загрязнения дождевых сточных вод необходимо устройство модульных очистных сооружений или прудов отстойников перед выпуском.

Организация поверхностного стока также является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих повышение уровня грунтовых вод.

На участах подверженных заболачиванию необходимо выполнить мероприятия по засыпке или выторфовыванию. Для засыпки болот могут быть использованы любые местные непереувлажненные грунты, но предпочтение следует отдавать песчаным грунтам с пригрузкой их растительным слоем. На болотах с мощностью слоя торфа до 2 м выторфование является более экономичным способом, чем засыпка.

- 3. Защита территории от затопления

На участках подверженных затоплению паводковыми водами необходимо выполнить подсыпку территории. Повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок является наиболее эффективным способом, так как позволяет выполнять работу постепенно, по мере освоения очередного участка. При этом единовременные денежные вложения не требуют последующих затрат. Посадка жилых зданий должна осуществляться на отметке не ниже 23,50 м.

# 9. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предусмотреть выполнение основных мероприятий в соответствии с генеральным планом 2009 года, а также в рамках мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории особенно по зонам новой жилой застройки.

В соответствии с генеральным планом 2009 года:

«Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные дороги и магистральные газопроводы.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог II категории – 100 м, III и IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами городских служб.

Ответственность за проведение мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в пойме рек;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП;

- На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки;

- На территории Савинского СП подразделения пожарной охраны (пожарные депо) в настоящее время отсутствуют; с учетом требований прибытия подразделений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут (не более) к объектам возгорания, Генпланом и Концепцией развития пожарной охраны Новгородской области планируется на территории Савинского СП размещение подразделения пожарной охраны в СНП Дубровка».

# 10. Заключение

- Основные положения  генерального плана Савинского  сельского поселение развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Савинского  сельского поселения.

- Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

- Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Савинского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.