ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» Л.В. Морякова Руководитель проекта Т. В. Лисова Великий Новгород 2013

- Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | главный архитектор проекта - руководитель проекта. инженер | Лисова Т.В. Кравцова А.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Обоснование проекта изменений генерального плана. Том 2 |
| Картографические материалы. |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана. |
| 1 | Карта административных границ Савинского сельского поселения. М 1:25 000 |
| 2 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Савинского сельского поселения. М 1:25 000 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и особо охраняемых природных территорий Савинского сельского поселения. М 1:25 000 |
| 4 | Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Савинского сельского поселения. М 1:25 000 |
| Генеральный план |
| 1 | Карта границ населенных пунктов Савинского сельского поселения. М 1:25 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Савинского сельского поселения. М 1:25 000 |
| 3 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения. М 1:25 000 |
| 4 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Губарево. М 1:5 000 |
| 5 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Кирилловка. М 1:5 000 |
| 6 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Новониколаевское. М 1:5 000 |
| 7 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Пахотная Горка. М 1:5 000 |
| 8 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Русса. М 1:5 000 |
| 9 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Слутка. М 1:5 000 |
| 10 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Сперанская Мыза. М 1:5 000 |
| 11 | Карта функциональных зон Савинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Савино. М 1:5 000 |
|  | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                         Т. В. Лисова

Содержание

1.	Введение	6

2. Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.	7

2.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения	7

3. Общие сведения о Савинском сельском поселении.	11

3.1. Население	14

3.2. Земельный фонд	15

3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения	16

3.2.2. Земли населенных пунктов	17

3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	19

3.2.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов	20

3.2.5. Земли лесного фонда	20

3.2.6. Земли водного фонда	21

3.2.7. Земли запаса	21

4. Развитие планировочной структуры некоторых населенных пунктов Савинского сельского поселения. Функциональное зонирование территории	21

4.1. Развитие планировочной структуры деревни Губарёво	22

4.2. Развитие планировочной структуры деревни Кирилловка	24

4.3. Развитие планировочной структуры деревни Новониколаевское	27

4.4. Развитие планировочной структуры деревни Пахотная Горка	30

4.5. Развитие планировочной структуры деревни Русса	33

4.6. Развитие планировочной структуры деревни Слутка	35

4.7. Развитие планировочной структуры деревни Сперанская Мыза	38

4.8. Развитие планировочной структуры деревни Савино	41

4.9. Развитие планировочной структуры остальных населенных пунктов Савинского сельского поселения.	43

4.10. Основные задачи Савинского сельского поселения, обусловленные увеличением территории населенных пунктов	43

5. Жилой фонд и развитие жилых зон.	44

5.1. Существующий жилой фонд.	44

5.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.	45

6. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.	47

7. Зона производственных предприятий.	52

8. Зона рекреационного назначения.	53

9. Зоны и объекты специального использования.	55

9.1. Территория кладбищ.	55

9.2. Зоны полигонов ТБО.	55

10. Баланс территории Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.	56

11. Инженерное обеспечение и благоустройство территории	62

11.1. Водоснабжение и водоотведение	63

11.2. Теплоснабжение	79

11.3. Электроснабжение	82

11.4. Газоснабжение.	86

11.5. Сети связи	87

12.    Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности.	91

13. Основные технико-экономические показатели генерального плана Савинского сельского поселения.	92

14.Заключение	105

# Введение

Предыдущий генеральный план Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области  был  разработан в 2009 году ОАО «Институт  Новгородгражданпроект» (г.Великий Новгород) и   утвержден 06.03.2012 г. Постановлением №8 Совета депутатов Савинского сельского поселения. Однако, за последний  год концепция развития поселения претерпела существенные изменения. Так, были приняты решения об использовании части территории Савинского сельского поселения для жилищного строительства в рамках решения проблем обеспечения населения не только Савинского поселения, но и Новгородского района и города Великий Новгород благоустроенным жильем.  Для решения этой задачи предусматривается изменение категорирования земель поселения, выделения участков земли населению для индивидуального жилищного строительства, создание необходимой инфраструктуры – инженерной и общественно-бытовой – для комфортабельно проживания населения. Предусматриваемые при этом объемы жилищного строительства будут сопровождаться заметным ростом численности населения, которому  должны быть обеспечены все условия для проживания в рамках современных требований. В этой связи возникла необходимость весьма кардинальной переработки ранее разработанного генерального плана.

Настоящий  Генеральный план Савинского  сельского поселения разработан в 2013 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород).

Необходимо отметить, что новый  генеральный план не изменяет принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а вносит уточнения и дополнения ряда положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Савинского сельского поселения  и уточненных перспектив развития этого муниципального образования. В частности, возникла необходимость включения в границы населенных пунктов нескольких земельных участков, примыкающих к д. Слутка (с кадастровым номером 53:11:1500202:305), к д. Пахотная Горка (с кадастровым номером 53:11:1500101:114), к д. Сперанская Мыза (с кадастровыми номерами 53:11:1500303:143, 53:11:1500303:144, 53:11:1500303:145, 53:11:1500303:146, 53:11:1500303:147), к д. Губарево (с кадастровыми номерами 53:11:1500307:203, 53:11:1500307:204, 53:11:1500307:208, 53:11:1500307:207,), к д. Новониколаевское (с кадастровыми номерами 53:11:1500301:23, 53:11:1500301:29, 53:11:1500206:124, 53:11:1500206:126, 53:11:0000000:347), к д. Кирилловка (с кадастровыми номерами 53:11:0600208:5, 53:11:0600208:6), к д. Русса (с кадастровыми номерами 53:11:0600114:8, 53:11:0600114:9, 53:11:0600114:10) и к.д.Савино (с кадастровыми номерами 53:11:1500307:184, 53:11:1500307:185, 53:11:1500307:201, 53:11:1500307:202). Одновременно с этим рассмотрены вопросы корректировки границ населенных пунктов. В связи с предполагаемым значительным жилищным строительством на  включаемых в состав населенных пунктов землях предусматривается приток населения из-за пределов Савинского сельского поселения, что также потребовало дополнительной проработки вопросов развития общественной инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций.

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года № 244).

Разработка  генерального  плана осуществлена  на период до 2033 года (20 лет).

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные администрацией муниципального образования Савинского сельского поселения. В генеральном плане используются данные генерального плана 2009 года в части анализ существующего состояния территории, так как с момента его разработки и утверждения принципиального изменения в состоянии территории Савинского сельского поселения не произошло.

В основу генерального плана также положены данные, предоставленные администрацией поселения  в 2013 году, а также учтены  задания программ и планов социально-экономического развития, действия которых распространяются на территорию Савинского сельского поселения.

# 2. Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

# 2.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

Социально-экономическое развитие муниципального образования Савинское сельское поселение осуществляется на основе программ социально-экономического развития Новгородской области, Новгородского района и Савинского сельского поселения.

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в таблице 2.1.1.-2.1.2.

| Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- |
| Федеральные программы |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы"; | Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 20.07.2012) |
| Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"; | Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 № 7 (ред. от 20.07.2012) |
| Федеральная целевая программа «Развития образования на 2011 - 2015 годы» | Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 (ред. от 13.07.2012) |
| Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы) | Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 |
| Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" | Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 555 (ред. от 31.01.2012) |
| Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"; | Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 972 (ред. от 31.01.2012) |
| Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"; | Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 100 (ред. от 02.08.2011) |
| Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» | Распоряжение Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №2071-р |
| Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы» | Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 г. № 1995-р |
| Программы социально-экономического развития Новгородской области |
| Схема территориального планирования Новгородской области | (утв. постановлением Администрации Новгородской области от 26 июня 2012 г. №370); |
| Долгосрочная областная целевая программа "Культура Новгородской области (2011 - 2013 годы)" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 461 (ред. от 04.03.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие торговли в Новгородской области на 2013 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 15.10.2012 № 633 (ред. от 01.03.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Новгородской области на 2013 - 2017 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 25.02.2013 № 87 |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2013 - 2020 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.10.2012 № 684 (ред. от 25.02.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 13.10.2011 № 541 (ред. от 15.02.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2013 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 28.09.2012 № 584 (ред. от 13.02.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011 - 2020 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 462 (ред. от 07.02.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области на 2012 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 07.10.2011 № 517 (ред. от 11.01.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Новгородской области на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 463 (ред. от 29.12.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новгородской области на 2012 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 02.02.2012 № 39 (ред. от 25.12.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 456 (ред. от 18.12.2012) |
| Региональная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | Постановление Администрации Новгородской области от 20.02.2012 № 58 (ред. от 06.12.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 458 (ред. от 03.12.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Молодежь Новгородской области на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 459 (ред. от 09.11.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие туризма и туристской деятельности на территории Новгородской области на 2012 - 2014 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 14.10.2011 № 548 (ред. от 02.11.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Новгородской области на 2013 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.10.2012 № 671 |
| Долгосрочная областная целевая программа "Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской области на 2012 - 2014 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 13.10.2011 № 540 (ред. от 30.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2011 - 2020 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 28.06.2011 № 278 (ред. от 30.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 27.10.2010 № 506 (ред. от 30.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 453 (ред. от 26.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Новгородской области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 28.06.2011 № 273 (ред. от 12.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Новгородской области (2012 - 2014 годы)" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.12.2011 № 756 (ред. от 10.10.2012) |
| "Порядок предоставления и методики распределения субсидий бюджетам городского округа и муниципальных районов области на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы по направлению "модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования" | Постановление Администрации Новгородской области от 28.07.2011 № 346 (ред. от 21.09.2012) |
| Порядок предоставления компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования и программного обеспечения для организации дистанционного образования детей-инвалидов, а также организации подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рабочих мест детей-инвалидов и обеспечения оплаты услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2011 № 505 (ред. от 20.08.2012) |
| " Долгосрочная областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новгородской области в 2011 - 2015 годах" | Постановление Администрации Новгородской области от 29.06.2011 № 283 (ред. от 20.04.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие противопожарной службы области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 448 (ред. от 29.02.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Защита прав потребителей в Новгородской области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 07.10.2011 № 514 (ред. от 13.02.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 460 (ред. от 28.11.2011) |
| Критерии в оценке обращений товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов и управляющих организаций для включения многоквартирных домов в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и перечня документов для включения многоквартирных домов в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов" | Постановление Администрации Новгородской области от 27.04.2011 № 169 (ред. от 07.02.2013) |

При подготовке настоящего Проекта генерального плана Савинского сельского поселения использовался Генеральный план Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области, разработанный ОАО «Институт Новгородгражданпроект» в 2009 году и утвержденный решением Совета депутатов Савинского  сельского поселения от 06.03.2012 г. №8, а также целевые программы Савинского сельского поселения:

-  Целевая программа  «Энергосбережение в Савинском сельском  поселении на 2010-2014 годы» (Постановление администрации Савинского сельского поселения от 19.07.2010 № 97);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Савинского сельского поселения на 2011-2013 годы (Решение от 13.05.2011 № 21);

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Савинского сельского поселения на 2012-2014 годы» (Постановление от 27.03.2012 года № 35);

- муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в границах Савинского сельского поселения на 2011 - 2013 годы» (Постановление от 06.06.2011 № 49);

- Порядок отбора многоквартирных домов для включения в муниципальную адресную программу по капитальному ремонту  многоквартирных жилых домов в границах Савинского сельского поселения на 2011 - 2013 годы (Постановление от  01.11.2011  № 116);

-  Комплексная программа профилактики терроризма и экстремизма на 2011 – 2013 годы (Решение от 28.12.2010 № 48).

# 3. Общие сведения о Савинском сельском поселении.

Савинское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района Новгородской области. Располагается в непосредственной близости к территории областного центра г. Великий Новгород (рис. 3.1.).

Граница муниципального образования Савинского СП установлена областным  законом  от 17 января 2005 года № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров» и проходит:

- на севере – от реки Волхов на административно-территориальной границе Чудовского района до границы квартала 149 Волховского лесничества ФГУ «Новоселицкое ОЛП»;

-  на востоке – по границе кварталов 149, 155, 166, 171, 178, 185, 189, 192, 26, 35, 44, 54, 63, 71, 79, 88, 96, 106, 115, 124, 131, 138, 139, 140 Волховского лесничества ФГУ «Новоселицкое ОЛХ», далее по полевой дороге, по руслу реки Вишера, по границе кварталов 115, 128, 138, 19, 27, 36 Пригородного лесничества ФГУ «Новоселицкое ОЛХ», по оси  автодороги Санкт-Петербург – Москва, по Вишерскому каналу, пересекает автодорогу Москва – Санкт-Петербург, по ручью Мутницкий, по руслу реки Мшанка до реки Мста;

-  на юге – по руслу реки Мста, далее по Сиверскому каналу до озера Дедовское;

- на западе – по берегу озера Дедовское, далее по канаве, по берегу озера Виловатое, по границе кварталов 167, 166, 157, 72 пригородного лесничества ФГУ «Новоселицкое ОЛХ», по оси автодороги  Москва – Санкт-Петербург, по границе земель ЗАО «Колос», по руслам рек Вишера, Малый Волховец и Волхов до административно-территориальной границы Чудовского района.

Административный центр – деревня Савино.

Площадь поселения – 35 710 га.

Численность населения на 2009 год - 2113 человек, что составляет 0,32 % от общего населения области и 3,7 % от общего населения Новгородского муниципального района. За последние годы численность населения Савинского сельского поселения несколько выросла и на  2011 год составляла  – 2151 человек, на 2013 год – 2237 человек.

В состав Савинского сельского поселения входят 18 населенных пунктов, из них с 17 населенных пунктов имеют статус – деревня,  а 1 (один)  населенный пункт  (п.Ситно) имеет статус – поселка: д.Волынь, д.Вылеги, д.Городок, д.Губарево, д.Дубровка, д.Змейско, д.Кирилловка, д.Мшага, д.Новониколаевское, д.Пахотная Горка,  д.Робейка, д.Русса, д.Савино, д.Ситно, п. Ситно,  д.Слутка,   д.Сперанская Мыза,  д.Шевелево. расположение населенных пунктов по территории поселения показано на рис.3.2.

Рис.3.1. Схема расположения Савинского сельского поселения в составе Новгородского муниципального района

Рис.3.2. Схема комплексной оценки территории Савинского сельского поселения

# 3.1. Население

Ниже приведены данные по количеству хозяйств и численности жителей, проживающих в населенных пунктах Савинского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2013 года):

| Населенный пункт | Число хозяйств постоянного населения | Численность постоянного населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | Зарегистрировано по месту жительства | Проживающих 1 год и более |
| д. Волынь | 34 | 88 | 63 | 25 |
| д. Вылеги | 1 | 3 | 1 | 2 |
| д. Городок | 9 | 16 | 12 | 4 |
| д. Губарево | 218 | 79 | 52 | 27 |
| д. Дубровка | 93 | 296 | 262 | 34 |
| д. Змейско | 19 | 59 | 37 | 22 |
| д. Кирилловка | 13 | 43 | 34 | 9 |
| д. Мшага | 37 | 101 | 90 | 11 |
| д. Новониколаевское | 29 | 99 | 94 | 5 |
| д. Пахотная Горка | 6 | 22 | 9 | 13 |
| д. Робейка | 13 | 36 | 21 | 15 |
| д. Русса | 10 | 35 | 17 | 18 |
| д. Савино | 357 | 1055 | 1011 | 44 |
| д. Ситно | 13 | 29 | 16 | 13 |
| пос. Ситно | 36 | 87 | 74 | 13 |
| д. Слутка | 129 | 421 | 390 | 31 |
| д. Сперанская Мыза | 6 | 12 | 12 | - |
| д. Шевелево | 20 | 61 | 42 | 19 |
| Всего по поселению | 843 | 2542 | 2237 | 305 |

При разработке изменений генерального плана учитывалось, что демографическая ситуация по Савинскому сельскому поселению до 2013 года принципиально не изменилась по сравнению с генеральным планом 2009 года, согласно которому «развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации  населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Савинскому сельскому поселению, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 2050 человек, а на расчетный срок уменьшится до 1338 человек. Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения и миграция».

| Муниципальное образование | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Савинское сельское поселение | 2113 | 2050 | 1338 |

Вместе с тем в последние три года в Савинском сельском поселении отмечается рост числа жителей зарегистрированных по месту жительства (с 2113 до 2237 человек), а принятые решения о развитии ряда населенных пунктов поселения будут сопровождаться  миграционным притоком населения, так как на новых территориях жилищного строительства может проживать около  4,4 тысяч человек, что приведет не к уменьшению численности жителей (как прогнозировалось по генплану 2009 года), а к существенному росту. Следует учитывать и тот факт, что при интенсивном развитии поселения в целом должна произойти и стабилизация численности даже не развиваемых населенных пунктов. Поэтому в прогнозе численности населения  на расчетный срок численность населения этих деревень (не развиваемых)  взята равной численности по состоянию на 2012 год. При прогнозировании численности населения на расчетный срок учитывалось, что в поселении кроме постоянно зарегистрированных жителей большое количество людей  имеют временную регистрацию  (на уровне 13,6% от численности постоянных жителей). Реально такая ситуация сохранится и на расчетный срок. Таким образом, при реализации  на расчетный срок предложений по развитию населенных пунктов поселения численность жителей оценивается в 6674 человека (без учета временно проживающих – около 900 человек).  Следует также учитывать, что часть планируемого для строительства жилья можно оказаться вторым жильем для части населения (особенно, на территориях, планируемых для VIP застройки). В этом случае часть населения не будет оформлять постоянную регистрацию, а сохранит ее на территории Великого Новгорода, что может сказаться на прогнозируемой численности жителей (в сторону уменьшения). Прогнозируемая численность населения по населенным пунктам Савинского сельского поселения представлена ниже:

| Населенный пункт | Численность жителей, зарегистрированных по месту жительства, |
| --- | --- |
|  | По состоянию на 2012 год | На расчетный срок |
| д. Волынь | 63 | 63 |
| д. Вылеги | 1 | 1 |
| д. Городок | 12 | 12 |
| д. Губарево | 52 | 361 |
| д. Дубровка | 262 | 262 |
| д. Змейско | 37 | 37 |
| д. Кирилловка | 34 | 175 |
| д. Мшага | 90 | 90 |
| д. Новониколаевское | 94 | 715 |
| д. Пахотная Горка | 9 | 813 |
| д. Робейка | 21 | 21 |
| д. Русса | 17 | 218 |
| д. Савино | 1011 | 1302 |
| д. Ситно | 16 | 16 |
| пос. Ситно | 74 | 74 |
| д. Слутка | 390 | 534 |
| д. Сперанская Мыза | 12 | 1938 |
| д. Шевелево | 42 | 42 |
| Всего по поселению | 2237 | 6674 |

# 3.2. Земельный фонд

Территория Савинского сельского поселения расположена в восточной части территории Новгородского муниципального района Новгородской области и занимает общую площадь 35 710 га.

По данным, представленным администрацией Новгородского муниципального района, на территории Савинского сельского поселения имеются земли следующих категорий:

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 347,86 | 0,97 | 386,42 | 1,08 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 7968,25 | 22,31 | 7626,21 | 21,36 |
| III | Земли водного фонда | 908,52 | 2,54 | 908,52 | 2,54 |
| IV | Земли лесного фонда | 24601,04 | 68,89 | 24601,04 | 68,89 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VII | Земли запаса | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VIII | Земли населенных пунктов | 1884,29 | 5,28 | 2187,77 | 6,13 |
|  | Всего: | 35709,96 | 100 | 35709,96 | 100 |

Перераспределение земельного фонда Савинского сельского поселения

По результатам реализации генерального плана 2009 года (за 2009-2012 годы) в Савинском сельском поселении были проведены работы по изменению категорий земель: увеличилась площадь земель населенных пунктов и промышленности, уменьшилась площадь земель сельскохозяйственного назначения, были уточнены вопросы по землям особо охраняемых территорий, землям запаса и землям водного фонда. Современное использование земель показано выше в таблице.

На расчетный срок генерального плана Савинского сельского поселения площадь земельного фонда поселения останется без изменений, однако, будут проведены дальнейшие структурные изменения площади земель по категориям.

# 3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения

В соответствии со статьей 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Савинского сельского поселения по состоянию на 2009 год составляла 8623,2 га (24,07% от общей площади земель поселения). Часть  земли этой категории в последнее время не обрабатываются и теряют свои свойства (зарастают кустарником, заболачиваются и т.п.). Общие посевные площади в поселении составляли порядка 3500 га, то есть около 40% от всех земель сельскохозяйственного назначения. Учитывая близость поселения к областному центру (транспортная доступность  основных населенных пунктов поселения 20-30 минут), восстребованность данной территории под жилищное строительство весьма значительна. С учетом этого генеральным планом 2009 года предусматривался перевод  671,7 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Фактически на 2012 год переведено 654,95 га. В настоящее время площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 7968,25 га.

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения

На расчетный срок предусматривается дальнейший перевод земель данной категории в земли населенных пунктов, вследствие этого площадь земель сельхозназначения уменьшится еще на 303,48 га. Предусмотрен также перевод 38,56 га в земли промышленности. Таким образом,  на расчетный срок площадь земель сельскохозяйственного назначения составит  и составит 7626,21 га (21,36%).

# 3.2.2. Земли населенных пунктов

В соответствии со статьей 83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы   сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования (ст.84 Земельного кодекса РФ).

В процессе выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (генерального плана) Савинского сельского поселения в 2009 году выявилась необходимость изменения (расширения) границ целого ряда населенных  пунктов поселения, в том числе: Савино с 150 га до159,3 га (прирост – 9,3 га), Дубровка с 126,9 га до 189,2 га (прирост – 62,3 га), Губарево с 36 га до 82,2 га (прирост – 46,2 га), Сперанская Мыза с 18 га до 48 га (прирост – 30 га), Пахотная Горка с 34. га до 86,9 га (прирост – 52,9 га), Кирилловка с 80 га до 134,9 га (прирост – 54,9 га), Шевелево с 82 га до 315,2 га (прирост – 233,2 га), Ситно с 65,1 га до 118,5 га (прирост – 53,4 га), Волынь с             101 га до 230,5 га (прирост – 129,5 га). Площадь остальных населенных пунктов сохранялась без изменения.

Данная необходимость вызвана намерением Администрации поселения изменить разрешенное использование земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения и допустить иное разрешенное использование земельных участков. Чтобы изменить разрешенное использование данных земельных участков необходимо включить их в состав земель населенных пунктов и установить разрешенное использование согласно Правилам землепользования и застройки Савинского сельского поселения.

Выше описанные изменения приводили к увеличению земель населенных пунктов  на 671,7 га, то есть земли этой категории увеличивались с 1221,0 га до 1892,7 га. Перевод такого количества земель в категорию земель населенных пунктов к 2013 году был практически завершен. По состоянию на текущий момент площадь земель населенных пунктов в Савинском сельском поселении составляет 1884,29 га (5,28% от площади земель поселения).

Перераспределение земель населенных пунктов

В настоящее время возникла потребность в дальнейшем увеличении площади земель населенных пунктов. Изменения затрагивают  следующие населенные пункты:  д. Губарёво (увеличение с 81,76 га до  124,73 га, прирост – 42,97 га), д. Кирилловка (с 139,16 га до 147,92 га, прирост – 8,76 га),  д. Новониколаевское с 57,46 га до  96,10 га, прирост – 38,64 га), д. Пахотная Горка  (с 86,26 га до 131,53 га, прирост – 45,27 га), д. Русса (с 42,24 га до 54,26 га, прирост – 12,02 га),  д. Слутка (с 143,86 га до 154,88 га, прирост – 11,02 га), д. Сперанская Мыза (с 34,71 га до 141,89 га, прирост – 107,18 га),  д. Городок (с 74,13 га до 83,63 га, прирост – 9,5 га), д. Савино  (с 163,76 га до 191,10 га, прирост – 27,34 га). Суммарное увеличение земель населенных пунктов составит 302,70 га. Увеличение земель населенных пунктов предусматривается как за счет включения в территорию населенных пунктов новых земельных участков, так и за счет корректировки границ населенных пунктов.

Сводная информация о площадях населенных пунктов Савинского сельского поселения по состоянию на настоящий момент и на расчетный срок представлены ниже:

Информация о площадях населенных пунктов Савинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное использование, га | Расчетный срок, га |
| 1 | д. Волынь | 237,39 | 237,39 |
| 2 | д. Вылеги | 20,81 | 20,81 |
| 3 | д. Губарево | 81,40 | 123,99 |
| 4 | д. Городок | 74,13 | 83,63 |
| 5 | д. Дубровка | 188,52 | 188,52 |
| 6 | д. Змейско | 85,01 | 85,01 |
| 7 | д. Кирилловка | 139,16 | 147,92 |
| 8 | д. Мшага | 45,47 | 45,47 |
| 9 | д. Новониколаевское | 57,46 | 96,10 |
| 10 | д. Пахотная Горка | 86,26 | 131,53 |
| 11 | д. Робейка | 24,45 | 24,45 |
| 12 | д. Русса | 42,24 | 54,26 |
| 13 | д. Савино | 163,76 | 192,26 |
| 14 | д. Слутка | 143,86 | 154,88 |
| 15 | д. Сперанская Мыза | 34,71 | 141,89 |
| 16 | д. Ситно | 28,98 | 28,98 |
| 17 | п. Ситно | 116,95 | 116,95 |
| 18 | д. Шевелево | 313,73 | 313,73 |
|  | ИТОГО: | 1884,29 | 2187,77 |

Общая площадь земель населенных пунктов Савинского сельского поселения на расчетный срок составит 2187,77 га или  6,13 % от всех земель поселения. Увеличение площади земель населенных пунктов предусмотрено за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Основой формирования включаемых в населенные пункты территорий являются земельные участки, расположенные по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Савинское сельское поселение:

- д. Слутка (земельный участок с кадастровым номером 53:11:1500202:305);

- д. Пахотная Горка (земельный участок с кадастровым номером 53:11:1500101:114);

- д. Сперанская Мыза (земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:1500303:143, 53:11:1500303:144, 53:11:1500303:145, 53:11:1500303:146, 53:11:1500303:147);

- д. Губарево (земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:1500307:203, 53:11:1500307:204, 53:11:1500307:207, 53:11:1500307:208);

- д. Новониколаевское (земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:1500301:23; 53:11:1500301:29, 53:11:1500206:124, 53:11:1500206:126, 53:11:0000000:347);

- д. Кирилловка (земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:0600208:5, 53:11:0600208:6).

- д. Русса (земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:0600114:8, 53:11:0600114:9, 53:11:0600114:10);

- д.Савино (земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:1500307:184, 53:11:1500307:185, 53:11:1500307:201, 53:11:1500307:202).

Перечень включаемых в состав населенных пунктов участков земель и их характеристики представлены по каждому населенному пункту в разделе 4 «Развитие планировочной структуры некоторых населенных пунктов Савинского сельского поселения. Функциональное зонирование территории».

# 3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения муниципального образования Савинского сельского поселения составляла в 2009 году 220,0 га и в соответствии с генпланом 2009 года должна была увеличиться  на 295,3 га и на расчетный срок должна была составить 515,3  га  (1,44%).  Фактически в настоящее время земли промышленности увеличились на 127,86 га и составляют 347,86 га (0,97%).

Перераспределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

На расчетный срок генерального плана площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения будет увеличиваться (на 38,56 га) и    составит 386,42 га (1,08%). Генеральным планом предусматривается перевод в земли промышленности нескольких земельных участков с кадастровыми номерами:

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь участка , га |
| --- | --- |
| 53:11:1500203:36 | 1,016 |
| 53:11:1500203:26 | 6,536 |
| 53:11:1500203:25 | 6,356 |
| 53:11:1500203:24 | 6,356 |
| 53:11:1500203:23 | 6,356 |
| 53:11:1500203:39 | 4,773 |
| 53:11:1500203:35 | 6,244 |
| 53:11:1500203:37 | 0,176 |
| 53:11:1500203:38 | 0,746 |
| Всего | 38,56 |

На выше указанных земельных участках предусматривается строительство АЗС, логистических центров, СТО и т.д.

# 3.2.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

На территории Савинского сельского поселения генпланом 2009 года было определено, что площадь земель особо охраняемых территорий невелика и составляет 28,8 га (0,08% от всех земель поселения).

В число ООПТ на территории Савинского сельского поселения  входит территория заказника, территориально расположенная к югу от трассы Москва - Великий Новгород, и дубравы около сельских населенных пунктов  Волынь, Мшага, Савино. В связи с этим режим использования памятников природы распространяется на данное сельское поселение.

Особоохраняемые природные территории регионального значения, частично расположенные на территории Савинского сельского поселения, образованы Постановлением Новгородской  областной Думы от 29.07.96 № 409-од:

- Волынские дубравы (участок дубовых лесов на северной окраине ареала, представляет собой дубняки- черничники и кисличники, с примесью сосны и березы. Доля дуба от 3 до 10 единиц, возраст 40-60 лет, высота 10-17 м, диаметр 14-22 см. Располагается в границах: западная граница по р.Сосница, северная по границе квартала 11, восточная и южная по р.Вишера, у деревни Волынь).

- Савинские дубравы (участок дубовых лесов на северной окраине ареала, приуроченный к реке Вишере, представленный дубом черешчатым. В выделенных кварталах древостои с дубом  занимают значительные площади, от 3 до 10 единиц доли участия. В травяном покрове  присутствуют обильно ландыш, вероника дубравная, герань лесная, есть эфемероиды. Живописны, легкопроходимы. Активно используются для кратковременного отдыха и в учебных целях. Располагается в границах: квартала 69,71,72 Новоселицкий ОЛХ, Новоселицкое лесничество, АОЗТ «Савино» Волховское лесничество квартал 29).

При проработке этого вопроса установлено, что выше описанные природные территории представляют лесные массивы и находятся на землях лесного фонда и не выделены в категорию земель особо охраняемых территорий.

Перераспределение земель особо охраняемых территорий

На расчетный срок генерального плана площадь земли  особо охраняемых территорий останутся  неизменными и будут учтены в составе земель лесного фонда.

# 3.2.5. Земли лесного фонда

Общая площадь земель лесного фонда Савинского сельского поселения в соответствии с генпланом 2009 года на расчетный срок составит   24601,04  га (68,89% от общей площади поселения).

Перераспределение земель лесного фонда

В рамках настоящих изменений на расчетный срок генерального плана площадь земель лесного фонда не изменится.

# 3.2.6. Земли водного фонда

Общая площадь земель водного фонда на территории Савинского сельского поселения составляет 908,52  га.

Перераспределение земель водного фонда

На расчетный срок генерального плана площадь земель водного фонда останется без изменений.

# 3.2.7. Земли запаса

Генпланом 2009 года определено, что на территории Савинского сельского поселения земли запаса составили 573,0 га. Проведенное в 2009-2012 годах перекатегорирование земель привело к тому, что в настоящее время земель запаса на территории поселения нет. Не планируется выделение этой категории земель и на расчетный срок.

# 4. Развитие планировочной структуры некоторых населенных пунктов Савинского сельского поселения. Функциональное зонирование территории

- Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

- В настоящем разделе рассматриваются в основном  населенные пункты: д. Слутка, д. Пахотная Горка, д. Сперанская Мыза, д. Губарево, д. Новониколаевское, д. Кирилловка и д. Русса, д.Савино. Развитие остальных населенных пунктов поселения предусматривается в соответствии с генеральным планом 2009 года.

Архитектурно-планировочная организация территории деревень д. Слутка, д. Пахотная Горка, д. Сперанская Мыза, д. Губарево, д. Новониколаевское, д. Кирилловка, д. Русса и д.Савино основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Основные предпосылки для развития поселения в данных направлениях являются:

-  Благоприятные климатические и экологические условия;

- Свободные территории, примыкающие к границам  населенных пунктов, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения. В настоящее время не используются по своему назначению.

- Наличие желающих вести новое строительство жилых домов, как среди местного населения, так и городских жителей.

- Наличие  памятников истории, архитектуры и культуры, в том числе и всемирно известных.

- Близость расположения к г. В. Новгород.

Увеличение площади земель населенных пунктов планируется осуществить за счет части земель сельскохозяйственного назначения Савинского сельского поселения, которая  свободна от застройки и в незначительной своей части занята пашнями. В основном включаемые в состав населенных пунктов территории предусматриваются использовать под индивидуальную жилую застройку. Часть территории будет территорией общего пользования.

# 4.1. Развитие планировочной структуры деревни Губарёво

Настоящим  Генеральным планом года предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Губарёво восьми земельных участков общей площадью 33,35 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни на 9,612 га:

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:1500307 |  |  |  |
| 1 | 53:11:1500307:203 | Земли сельскохозяйственного назначения | 38226 |  |
| 2 | 53:11:1500307:204 | Земли сельскохозяйственного назначения | 39278 |  |
| 3 | 53:11:1500307:207 | Земли сельскохозяйственного назначения | 14899 |  |
| 4 | 53:11:1500307:208 | Земли сельскохозяйственного назначения | 79025 |  |
|  |  | Всего | 171428 |  |
|  |  |  | 9,612 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 42,97 га |  |

Общая площадь деревни Губарёво увеличится на  составит 42,97 га и на расчетный срок составит  124,73 га.

Схема расположения деревни Губарёво и ее границы в соответствии с генеральным планом 2009 года представлены на рис. 4.1.1, изменённые границы населенного пункта  -на рис. 4.1.2.

Рис.  4.1.1. Схема генерального плана 2009 года поселения в границах муниципального образования.

Фрагмент плана Савинское сельского поселения, д. Губарёво.

Рис.  4.1.2. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Савинское сельского поселения, д. Губарёво

Земельные участки с приведенные выше в таблице с кадастровыми номерами располагаются к северо-востоку  от деревни (рис.4.1.2.).

Предусматривается, что  часть вновь включаемых в состав деревни территорий будет использоваться для индивидуального жилищного строительства:

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | 17,14 | га |
| Территории общего пользования | 6,84 | га |
| Территория жилищного строительства | 10,30 | га |
| Численность населения | 309 | чел. |
| Норма жилищной обеспеченности | 46 | м2/чел |
| Итоговое количество участков ИЖС | 103 | шт |
| Жилой фонд | 14214 | м2 |

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью в среднем по 0,10 га под индивидуальное жилищное строительство. Всего предусматривается выделение 103, на которых будет построено около 14,2  тысяч м2 жилых помещений и будет проживать 309 жителей.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Губарёво представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта:

Баланс территории населенного пункта д. Губарёво

Савинское сельское поселение Новгородского района на расчетный срок

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Деревня Губарёво | 81,40 |  | 123,99 |  |
| 1.1 | Жилая застройка, всего: в том числе | 30,85 | 37,90 | 83,6 | 67,42 |
|  | - индивидуальная | 30,85 | 37,90 | 83,6 | 67,42 |
| 1.2 | Территории рекреационного назначения | 45,80 | 56,27 | 35,38 | 28,53 |
| 1.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,75 | 5,84 | 4,75 | 3,83 |
| 1.4 | Территории кладбищ | - |  | 0,26 | 0,21 |

# 4.2. Развитие планировочной структуры деревни Кирилловка

Генпланом предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Кирилловка двух земельных участков общей площадью 7,82 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни еще на 0,938 га:

| № з/у | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:0600208 |  |  |  |
| 1 | 53:11:0600208:5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 39450 |  |
| 2 | 53:11:0200201:13 | Земли сельскохозяйственного назначения | 38767 |  |
|  |  | Всего | 78217 |  |
|  |  |  | 0,938 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 8,76 га |  |

Общая площадь деревни Кирилловка увеличится на  8,76 га составит на расчетный срок 147,92 га.

Схема расположения деревни Кирилловка и ее границы в соответствии с генеральным планом 2009 года представлены на рис. 4.2.1, изменённые границы населенного пункта  - на рис.4.2.2.

Рис.  4.2.1. Схема генерального плана 2009 года поселения в границах муниципального образования.

Фрагмент плана Савинское сельского поселения д. Кирилловка

Рис.  4.2.2. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Савинское сельского поселения, д. Кирилловка

Земельные участки с приведенными выше в таблице с кадастровыми номерами располагаются к востоку от центральной части деревни (рис.4.2.2.).

Предусматривается, что основная часть вновь включаемых в состав деревни территорий будет использоваться для индивидуального жилищного строительства, остальная часть земли станет землей общего пользования:

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | 7,8217 | га |
| Территории общего пользования | 3,13 | га |
| Территория жилищного строительства | 4,69 | га |
| Численность населения | 141 | чел. |
| Норма жилищной обеспеченности | 46 | м2/чел |
| Итоговое количество участков ИЖС | 47 | шт |
| Жилой фонд | 6486 | м2 |

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью в среднем 0,10 га под индивидуальное жилищное строительство. Всего предусматривается выделение 47 участков, на которых будет построено около 6,49 тысяч м2 жилых помещений.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Кирилловка представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта.

Баланс территории населенного пункта д. Кирилловка

Савинское сельское поселение Новгородского района на расчетный срок

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Деревня Кирилловка | 139,16 | 100 | 147,92 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка, всего: в том числе | 64,77 | 46,54 | 116,10 | 78,49 |
|  | - индивидуальная | 64,77 | 46,54 | 116,10 | 78,49 |
| 1.2 | Территории рекреационного назначения | 68,12 | 48,95 | 25,55 | 17,27 |
| 1.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,27 | 4,51 | 6,27 | 4,24 |

# 4.3. Развитие планировочной структуры деревни Новониколаевское

Генеральным планом предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Новониколаевское пяти земельных участков общей площадью 34,52 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни еще на 4,116 га:

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:1500301 |  |  |  |
| 1 | 53:11:1500301:23 | Земли сельскохозяйственного назначения | 60314 |  |
| 2 | 53:11:1500301:29 | Земли сельскохозяйственного назначения | 31992 |  |
|  | 53:11:1500206 |  |  |  |
| 3 | 53:11:1500206:124 | Земли сельскохозяйственного назначения | 82623 |  |
| 4 | 53:11:1500206:126 | Земли сельскохозяйственного назначения | 91650 |  |
|  | 53:11:0000000 |  |  |  |
| 5 | 53:11:0000000:347 | Земли сельскохозяйственного назначения | 78657 |  |
|  |  | Всего | 345236 |  |
|  |  |  | 4,116 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 38,64 га |  |

Общая площадь деревни Новониколаевское составит 96,10 га (увеличение на 38,64 га).

Схема расположения деревни Новониколаевское и ее границы в соответствии с генеральным планом 2009 года представлены на рис. 4.3.1, изменённые границы населенного пункта на рис.4.3.2.

Рис.  3.3.1. Схема генерального плана 2009 года поселения в границах муниципального образования.

Фрагмент плана Савинское сельского поселения д. Новониколаевское

Рис.  4.3.2. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Савинское сельского поселения, д. Новониколаевское

Земельные участки с приведенными выше в таблице с кадастровыми номерами располагаются к югу  от деревни на территории между автодорогой Савино-Слутка и берегов реки Малый Волховец (рис.4.3.2.).

Предусматривается, что основная часть вновь включаемых в состав деревни территорий будет использоваться для индивидуального жилищного строительства, остальная часть земли станет землей общего пользования:

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | 34,524 | га |
| Территории общего пользования | 13,81 | га |
| Территория жилищного строительства | 20,71 | га |
| Численность населения | 621 | чел. |
| Норма жилищной обеспеченности | 46 | м2/чел |
| Итоговое количество участков ИЖС | 153 | шт. |
| Жилой фонд | 28566 | м2 |

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью  по 0,12-0,15 га под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей и других льготных категорий граждан. Всего предусматривается выделение 153 участков, на которых будет построено около 28,566 тысяч м2 жилых помещений.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Новониколаевское представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта.

Баланс территории населенного пункта д. Новониколаевское

Савинское сельское поселение Новгородского района на расчетный срок

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Деревня Новониколаевское | 57,46 | 100 | 96,10 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка, всего: в том числе | 27,57 | 47,98 | 61,09 | 63,57 |
|  | - индивидуальная | 27,57 | 47,98 | 61,09 | 63,57 |
| 1.2 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 26,65 | 46,38 | 31,77 | 33,06 |
|  | для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом | - | - | 18,09 | 13,75 |
| 1.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,31 | 3,84 | 3,31 | 2,52 |

# 4.4. Развитие планировочной структуры деревни Пахотная Горка

Настоящим  Генеральным планом предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Пахотная Горка одного земельного участка общей площадью 44,65 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни еще на 0,620 га:

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:1500101 |  |  |  |
| 1 | 53:11:1500101:114 | Земли сельскохозяйственного назначения | 446502,00 |  |
|  |  | Всего | 446502,00 |  |
|  |  |  | 0,620 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 45,27 га |  |

Общая площадь деревни Пахотная Горка в рамках настоящих изменений генерального плана составит 131,53 га, то есть увеличится на 45,27 га.

Схема расположения деревни Пахотная Горка и ее границы в соответствии с генеральным планом 2009 года представлены на рис. 4.4.1, изменённые границы населенного пункта на рис.4.4.2.

Рис.  4.4.1. Схема генерального плана 2009 года поселения в границах муниципального образования.

Рис. 4.4.2. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования.

Фрагмент плана Савинского сельского поселения, д. Пахотная Горка

Земельный участок с приведенным выше в таблице кадастровым номером (53:11:1500101:114) располагаются к юго-востоку от центральной части деревни (рис.4.4.2.).

Предусматривается, что основная часть вновь включаемых в состав деревни территорий будет использоваться для индивидуального жилищного строительства, остальная часть земли станет землей общего пользования:

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | 44,650 | га |
| Территории общего пользования | 17,86 | га |
| Территория жилищного строительства | 26,79 | га |
| Численность населения | 804 | чел. |
| Норма жилищной обеспеченности | 46 | м2/чел |
| Итоговое количество участков ИЖС | 268 | Шт. |
| Жилой фонд | 36984 | м2 |

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью 0,10 га под индивидуальное жилищное строительство. Всего предусматривается выделение 268  участков, на которых будет построено около 36,98  тысяч м2 жилых помещений.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Пахотная Горка представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта.

Баланс территории населенного пункта д. Пахотная Горка

Савинское сельское поселение Новгородского района на расчетный срок

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Деревня Пахотная Горка | 86,26 | 100 | 131,53 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка, всего: в том числе | 23,77 | 27,56 | 95,60 | 72,68 |
|  | - индивидуальная | 23,77 | 27,56 | 95,60 | 72,68 |
| 1.2 | Территории рекреационного назначения | 58,18 | 67,45 | 32,62 | 24,80 |
|  | для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом | - | - | 18,09 | 13,75 |
| 1.3 | Территория инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,31 | 3,84 | 3,31 | 2,52 |

# 4.5. Развитие планировочной структуры деревни Русса

Генпланом  предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Русса трех земельных участков общей площадью 11,16 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни еще на 0,85 га:

| № з/у | Кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:0600114 |  |  |  |
| 1 | 53:11:0600114:8 | Земли сельскохозяйственного назначения | 37219 |  |
| 2 | 53:11:0600114:9 | Земли сельскохозяйственного назначения | 37219 |  |
| 3 | 53:11:0600114:10 | Земли сельскохозяйственного назначения | 37216 |  |
|  |  | Всего | 111654 |  |
|  |  |  | 0,85 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 12,02 га |  |

Общая площадь деревни Русса увеличится на  12,02 га и составит  54,26 га.

Схема расположения деревни Русса и ее границы в соответствии с генеральным планом 2009 года представлены на рис. 4.5.1, изменённые границы населенного пункта на рис.4.5.2.

Рис.  4.5.1. Схема генерального плана 2009 года поселения в границах муниципального образования.

Фрагмент плана Савинское сельского поселения д. Русса

Рис.  4.5.2. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Савинское сельского поселения, д. Русса

Земельные участки с приведенными выше в таблице с кадастровыми номерами располагаются к востоку от деревни (рис.4.5.2.).

Предусматривается, что основная часть вновь включаемых в состав деревни территорий будет использоваться для индивидуального жилищного строительства, остальная часть земли станет землей общего пользования:

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | 11,16 | га |
| Территории общего пользования | 4,46 | га |
| Территория жилищного строительства | 6,7 | га |
| Численность населения | 201 | чел. |
| Норма жилищной обеспеченности | 46 | м2/чел |
| Итоговое количество участков ИЖС | 67 | шт. |
| Жилой фонд | 9246 | м2 |

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью 0,10 га под индивидуальное жилищное строительство. Всего предусматривается выделение 67 участков, на которых будет построено около 9,25 тысяч м2 жилых помещений.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Русса представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта:

Баланс территории населенного пункта д. Русса

Савинское сельское поселение Новгородского района на расчетный срок

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Деревня Русса | 42,24 | 100 | 54,26 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка, всего: в том числе | 25,79 | 61,05 | 37,82 | 69,70 |
|  | - индивидуальная | 25,79 | 61,05 | 37,82 | 69,70 |
| 1.2 | Территории рекреационного назначения | 14,58 | 34,52 | 14,57 | 26,85 |
| 1.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,87 | 4,43 | 1,87 | 3,45 |

# 4.6. Развитие планировочной структуры деревни Слутка

Генеральным планом предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Слутка одного земельного участка общей площадью 8,07 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни еще на 2,946 га:

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:1500101 |  |  |  |
| 1 | 53:11:1500202:305 | Земли сельскохозяйственного назначения | 80743,00 |  |
|  |  | Всего | 80743,00 |  |
|  |  |  | 2,946 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 11,02 га |  |

Общая площадь деревни Слутка в рамках настоящих изменений генплана составит 154,88 га, то есть увеличится на 11,02 га.

Схема расположения деревни Слутка и ее границы в соответствии с генеральным планом 2009 года представлены на рис. 4.6.1, изменённые границы населенного пункта на рис.4.6.2.

Рис.  4.6.1. Схема генерального плана 2009 года сельского поселения в границах муниципального образования.

Фрагмент плана Савинского сельского поселения, д. Слутка

Рис.  4.6.2. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Савинского сельского поселения, д. Слутка

Земельный участок с приведенным выше в таблице кадастровым номером (53:11:1500202:305) располагаются к юго-востоку от южной  части деревни (рис.4.6.2.).

Предусматривается, что основная часть вновь включаемых в состав деревни территорий будет использоваться для индивидуального жилищного строительства:

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | 8,074 | га |
| Территории общего пользования | 3,23 | га |
| Территория жилищного строительства | 4,84 | га |
| Численность населения | 144 | чел. |
| Норма жилищной обеспеченности | 46 | м2/чел |
| Итоговое количество участков ИЖС | 48 | шт |
| Жилой фонд | 6624 | м2 |

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью в среднем около  0,10 га под индивидуальное жилищное строительство. Всего предусматривается выделение 48 участков, на которых будет построено около 6,6  тысяч м2 жилых помещений.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Слутка представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта.

Баланс территории населенного пункта д. Слутка

Савинское сельское поселение Новгородского района на расчетный срок

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Деревня Слутка | 143,86 | 100 | 154,88 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка, всего: в том числе | 92,78 | 64,49 | 102,60 | 66,25 |
|  | - индивидуальная | 92,78 | 64,49 | 102,60 | 66,25 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 0,76 | 0,53 | 0,76 | 0,49 |
| 1.3 | Территории рекреационного назначения | 35,07 | 24,38 | 38,80 | 25,05 |
| 1.4 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 8,28 | 5,76 | 5,75 | 3,71 |
| 1.5 | Территория сельскохозяйственного использования | 6,26 | 4,35 | 6,26 | 4,04 |
| 1.6 | Территории кладбищ | 0,71 | 0,49 | 0,71 | 0,46 |

# 4.7. Развитие планировочной структуры деревни Сперанская Мыза

Генеральным планом  года предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Сперанская Мыза пяти земельных участков общей площадью 101,76 га и корректировка границ населенного пункта, которая повлечет за собой увеличение площади деревни еще на 5,424 га:

| № п/п | Кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь земельного участка, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:1500303 |  |  |  |
|  | 53:11:1500303:143 | Земли сельскохозяйственного назначения | 335856 |  |
|  | 53:11:1500303:144 | Земли сельскохозяйственного назначения | 152309 |  |
|  | 53:11:1500303:145 | Земли сельскохозяйственного назначения | 161267 |  |
|  | 53:11:1500303:146 | Земли сельскохозяйственного назначения | 318838 |  |
|  | 53:11:1500303:147 | Земли сельскохозяйственного назначения | 49287 |  |
|  |  | Всего | 1017557 |  |
|  |  |  | 5,424 га | Корректировка границ |
|  |  |  | 107,18 га |  |

Общая площадь деревни Сперанская Мыза увеличится на 107,18 га и  составит 141,89 га.

Схема расположения деревни Сперанская Мыза и ее границы в соответствии с генеральным планом 2009 года представлены на рис. 4.7.1, изменённые границы населенного пункта на рис.4.7.2.

Рис.  4.7.1. Схема генерального плана 2009 года поселения в границах муниципального образования.

Фрагмент плана Савинское сельского поселения, д. Сперанская Мыза

Рис. 4.7.2. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования.

Фрагмент плана Савинского сельского поселения, д. Сперанская Мыза

Земельные участки с приведенным выше в таблице кадастровыми номерами располагаются к северу и востоку  от деревни (рис.4.7.2.).

Предусматривается, что основная часть вновь включаемых в состав деревни территорий будет использоваться для индивидуального жилищного строительства, остальная часть земли станет землей общего пользования.

Предусматривается, что участки с кадастровыми номерами 53:11:1500303:144 и 53:11:1500303:146 будут разделены на земельные участки площадью по 0,07 га (315 участков, земли общего пользования  25,06  га), а остальные по 0,08-0,12  га (земли общего пользования – 40% или   21,86 га,   327 участков).  Всего на новых территориях предусматривается выделить 642 участка:

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | 101,756 | га |
| Территории общего пользования | 46,92 | га |
| Территория жилищного строительства | 54,84 | га |
| Численность населения | 1926 | чел. |
| Норма жилищной обеспеченности | 46 | м2/чел |
| Итоговое количество участков ИЖС | 642 | шт |
| Жилой фонд | 88596 | м2 |

На рассматриваемой территории предусматривается проживание 1926 человек (объемы нового строительства жилого фонда составят 88,6  тысяч м2 общей жилой площади). Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными домами-коттеджами усадебного типа повышенной комфортабельности с хозяйственными постройками.  Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Сперанская Мыза представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта:

Баланс территории населенного пункта д. Сперанская Мыза

Савинское сельское поселение Новгородского района на расчетный срок

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Деревня Сперанская Мыза | 34,71 | 100 | 141,89 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка, всего: в том числе | 20,98 | 60,44 | 134,37 | 94,70 |
|  | - индивидуальная | 20,98 | 60,44 | 134,37 | 94,70 |
| 1.2 | Территории рекреационного назначения | 12,88 | 37,11 | 5,55 | 3,91 |
| 1.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,85 | 2,45 | 0,85 | 0,60 |
| 1.4 | Территории кладбищ | - | - | 1,12 | 0,79 |

# 4.8. Развитие планировочной структуры деревни Савино

Генеральным планом  года предусмотрено включение в границы населенного пункта деревни Савино  земельных участков общей площадью 28,50 га, в том числе 12,285 га в связи с корректировкой границ населенного пункта:

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:11:1500307 |  |  |  |
| 1 | 53:11:1500307:184 | Земли сельскохозяйственного назначения | 77570 |  |
| 2 | 53:11:1500307:185 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11789 |  |
| 3 | 53:11:1500307:201 | Земли сельскохозяйственного назначения | 41749 |  |
| 4 | 53:11:1500307:202 | Земли сельскохозяйственного назначения | 31042 |  |
|  |  | Всего | 162150 |  |
|  |  |  | 12,285 га | Корректировка границ |
|  |  | Итого | 28,50 га |  |

Общая площадь деревни Савино  увеличится на 28,50  га и  составит 192,26  га.

Схема расположения деревни Савино  и изменённые границы населенного пункта представлены на  рис.4.8.1.

Рис. 4.8.1. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования.

Фрагмент плана Савинского сельского поселения, д.Савино

Земельные участки с приведенным выше в таблице кадастровыми номерами  располагаются к северу от деревни (до границ с д.Губарево, непосредственно у берега реки Вишера и зоне между деревнями Савино и Губарево).

Предусматривается, что основная часть вновь включаемых в состав деревни территорий будет использоваться для индивидуального жилищного строительства:

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | 16,215 | га |
| Территории общего пользования | 6,49 | га |
| Территория жилищного строительства | 9,725 | га |
| Численность населения | 291 | чел. |
| Норма жилищной обеспеченности | 46 | м2/чел |
| Итоговое количество участков ИЖС | 97 | шт |
| Жилой фонд | 13386 | м2 |

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью в среднем около  0,10 га под индивидуальное жилищное строительство. Всего предусматривается выделение 97 участков, на которых будет построено около 13,4  тысяч м2 жилых помещений.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории д. Савино представлены в таблице баланса территории этого населенного пункта:

Баланс территории населенного пункта д. Савино

Савинское сельское поселение Новгородского района на расчетный срок

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | д.Савино | 163,76 |  | 192,26 |  |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 82,49 | 50,37 | 109,53 | 56,97 |
|  | -индивидуальная | 79,96 | 48,83 | 107 | 55,65 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 6,15 | 3,76 | 6,15 | 3,20 |
| 1.3 | Территории рекреационного назначения | 59,87 | 36,56 | 61,33 | 31,90 |
| 1.4 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,99 | 4,88 | 7,99 | 4,16 |
| 1.5 | Территории производственных предприятий, в том числе | 6,77 | 4,13 | 6,77 | 3,52 |
|  | -коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений | 6,77 | 4,13 | 6,77 | 3,52 |
| 1.6 | Территории канализационных очистных сооружений | 0,49 | 0,30 | 0,49 | 0,25 |

# 4.9. Развитие планировочной структуры остальных населенных пунктов Савинского сельского поселения.

Развитие остальных населенных пунктов Савинского сельского поселения предусматривается в соответствии с генеральным планом 2009 года. Настоящим Генеральным планом предусматривается лишь небольшая корректировка границ населенных пунктов и связанное с этим изменение площади населенных пунктов.

# 4.10. Основные задачи Савинского сельского поселения, обусловленные увеличением территории населенных пунктов

Предусмотренное генеральным планом  развитие территории населенных пунктов Савинского сельского поселения будет сопровождаться увеличением численности жителей по мере освоения земельных участков. Общий  жилой фонда в поселении на расчетный срок (по сравнению с генеральным планом 2009 года) должен будет увеличиться почти на 204  тысяч м2 и численность жителей вырасти на 4437 человек. Необходимо отметить, что особенно на первом этапе реализации генерального плана основная часть притока населения будет определяться миграционными процессами, в основном,  за счет переселения некоторой части жителей из Великого Новгорода и населенных пунктов Новгородской области, которые предпочтут проживание в благоустроенных коттеджах в ближних пригородах города при сохранении условий работы и социально-бытового обслуживания на территории областного центра.

Увеличение численности жителей в поселении требует пересмотра в генеральном плане ряда аспектов инженерно-технического и социально-бытового обслуживания некоторых населенных пунктов Савинского сельского поселения: д. Слутка, д. Пахотная Горка, д. Сперанская Мыза, д. Губарево, д. Новониколаевское, д. Кирилловка, д. Русса и Савино. При этом следует отметить, что расширение выше указанных населенных пунктов не окажет существенного влияния на принципиальные решения в области развития инженерных сетей и социально-бытовой инфраструктуры поселения, однако, потребует увеличения некоторых показателей по водоснабжению и водоотведению, газо-, тепло- и электроснабжению, что и нашло отражение в соответствующих разделах  генплана.

# 5. Жилой фонд и развитие жилых зон.

# 5.1. Существующий жилой фонд.

Подробно и полно состояние жилого фонда рассмотрено и проанализировано в генеральном плане 2009 года, поэтому детально не рассматривается. Необходимо отметить, что:

- общая площадь жилищного фонда в поселении на 01.01.2009 года составила 55929 м2;

- средняя жилищная обеспеченность Савинского СП на 01.01.2009 г. составила 26,47 м2/человека.

- основной жилищный фонд представлен малоэтажной (75,61%) частной (74,57%) застройкой:

| Жилищный фонд всего | Малоэтажная застройка | Средняя этажность | Многоэтажная застройка |
| --- | --- | --- | --- |
| м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % |
| 55929 | 100 | 42288,5 | 75,61 | 2925,8 | 5,23 | 10714,7 | 19,16 |

-  преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 53,23 % от общей площади всего жилищного фонда поселения. Немного меньше (46,11%) жилищный фонд поселения представлен каменными (в том числе кирпичными, крупнопанельными, блочными) домами. На долю же домов из прочих материалов приходится всего 0,66 %:

| Жилищный фонд всего | Деревянные дома | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) | Прочие дома |
| --- | --- | --- | --- |
| м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % |
| 55929 | 100 | 29772 | 53,23 | 25787,1 | 46,11 | 369,9 | 0,66 |

- уровень благоустройства жилищного фонда является достаточно низким и зависит от формы от формы собственности.  Благоустройство муниципального жилья поселения является составляет 41,48 %.  Частный же жилищный фонд поселения благоустроен еще меньше: не более 20,62 %;

-  в последние годы отмечен рост темпов ввода в эксплуатацию нового жилья:

Строительство жилья*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади |  | 2543,1 | 4786,3 |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади |  | 2543,1 | 4786,3 |

*- на 2011 г. по данным Паспорта муниципального образования Савинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области,  Росстат, 2011 г.г. (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm)

Весь новый жилой фонд построен за счет средств граждан.

# 5.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности Савинского сельского поселения.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На расчетный период Генерального плана (2033 г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 46 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Генеральным планом 2009 года потребность Савинского сельского поселения  в жилом фонде оценивалась следующими показателями:

| Показатели | Единицы измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2113 | 2050 | 1338 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 28 | 46 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 55929 | 57400 | 61548 |
| Сносимый жилищный фонд | м2 | - | - | - |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | 1471 | 5619 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 26,47 | - | - |

С учетом измененной концепции развития Савинского сельского поселения объемы жилищного строительства должны резко возрасти по сравнению в приведенными выше показателями. Расчет объемов жилищного строительства Савинского сельского поселения приведен ниже:

| № п/п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 6674 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 46 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 307,00 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 63,26* |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 63,26 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 243,74 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 204,11 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 39,63 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 288,2 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 241,34 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 46,86 |

*- с учетом данных Ростгосстата о вводе в эксплуатацию 7,33 тысяч м2 жилья за 2010 и 2011 годы.

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Савинского сельского поселения, крайне  высоки, учитывая темпы ввода жилья последнего времени. Нельзя исключить  вероятность того, что значительная часть жилищного строительства не будет выполнена в период расчетного срока и перейдет на более поздние сроки (за пределами расчетного срока).  При существующих в настоящее время темпах ввода в эксплуатацию нового жилья (в среднем 3,66 тысяч  м2 в год за 2010 и 2011 годы)  на период расчетного срока удастся построить около 73,3 тысяч  м2 или 30% от  необходимого.  Для решения задач развития Савинского поселения в объемах, предложенных Администрацией поселения, потребуется увеличить темпы строительства жилья в поселении не менее чем в 3-3,3 раза, что весьма проблематично с учетом состояния строительной индустрии в регионе и уровня доходов населения региона.

# 6. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Генеральным планом 2009 года на территории поселения предлагалось строительство следующих объектов:

- аптеки в д.Савино;

- спортивного зала на 348 м2 в д.Дубровка;

- стадиона и спортивной площадки в д.Дубровка;

- филиала банка (сберкассы) в д.Савино;

- пожарного депо на 2 машины в д.Дубровка.

Генпланом учитывалось, что на территории поселения будет проживать (постоянно или временно) до 3192 человек, для которых жилье в поселении будет вторым и которых будет необходимо обеспечить объектами здравоохранения, учреждениями культуры и спорта. ОАО «Институтгражданпроект» выполнил расчеты на общую численность жителей поселения равную 4530 человек, в  связи с чем предусматривалось дополнительное строительство ряда объектов:

- Амбулатории на 39 посещений в смену в д.Шевелево;

- спортивного комплекса (1117,2 м2 и стадиона и спортивных площадок (28728 м2) в д.Шевелево;

- библиотеки в д.Шевелево (с размещением в спортивном комплексе).

В связи с предполагаемым более интенсивным развитием Савинского сельского поселения и прогнозированным увеличением численности жителей до  уровня 6,67 тысяч человек был проведен перерасчет потребности поселения в учреждениях культурно-бытового обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Савинского  сельского поселения на расчетный срок.

| № п/п | Наименование | Ед.изм | 6674 человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 на 1000 чел. | 334 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 на 1000 чел | 667 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 32% от числа школьников | 213 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 13,5 на 1000 чел. | 90 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 18,2 на 1000 чел. | 121 |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минут. доступности | 1 |
| 4 | Аптеки | объект/ м2 | 1 на 6,2 тыс. чел./10 м2 на 1000 чел | 1 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 30 мест на 10000 чел. | 20 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 20 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 20 |
| III Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 50-60 мест на 1000 чел. | 400 |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 100 мест на 1000 чел. | 667 |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000 чел. | 40 |
| 4 | Библиотеки | кол-во объектов или кол-во ед. хранения/кол-во чит. мест на 1 тыс.чел. | 1 на 1 тыс. чел. 5000-6000/4-5 | 7-40000/33 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 на 1000 чел | 350 м2 | 2336 |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 9000 на 1000 человек | 60070 |
| 3 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 167 |
| V Торговля и общественное питание |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 400 м2 торговой площади на 1000 чел. | 2670 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 24-40 м2 торговой площади на 1000 чел. | 267 |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 на 1000 чел. | 267 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1 тыс. чел | 27 |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 20 кг белья в смену на 1000 чел. | 133 |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 1,2 кг вещей в смену на 1000 чел. | 8,0 |
| 4 | Бани | мест | 5 кол. мест на 1000 чел. | 33 |
| 5 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 40 |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 объект на 20 тыс. чел. | - |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 1 машина на 1000 тыс.жит. в пределах 20 минут доступности | 7 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | - |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц.окно | 1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. чел. | 2 |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | 1 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 334 | 90 | 244 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 667 | 460 | 207 |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 213 | - | - |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 90 | - | - | Учреждения области и Новгородского района |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./смену | 121 | 42 | 79 |  |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 | 2 | 1 |  |
| 4 | Аптеки | объект/ м2 | 1 | 1 | - |  |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 20 | - | - | Учреждения области и Новгородского района |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 20 | - | - | Учреждения области и Новгородского района |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 20 | - | - | Учреждения области и Новгородского района |
| III Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 400 | 550 | 150 | Имеется 3 СДК, строит. КСК |
| 2 | Клубы | мест | 667 | 550 | - | Строит. КСК |
| 4 | Библиотеки | объект или ед.хранения /кол-во чит. мест | 7-40000/33 | 3-22000/22 | 4 |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 2336 | 120 | 2216 | Строит. КСК |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 60070 | 800 | 52070 | Строит. площадок |
| 3 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 167 | - | 167 | Строит. КСК |
| V Торговля и общественное питание |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 2336 | 571,4* | 1764,6 |  |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 167 | - | - |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 267 | 56* | 211 | Без учета общепита школ |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 27 | н/д | - |  |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 133 | - | - |  |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 8,0 | - | - |  |
| 4 | Бани | мест | 33 | 35 | - |  |
| 5 | Гостиницы | мест | 40 | - | - |  |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | - | - | - |  |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 7 | - | 2 |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 | - |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | - |  |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | операц.окно | 2 |  |  |  |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 | 2 |  |  |

*- на 2011 г. по данным Паспорта муниципального образования Савинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области,  Росстат, 2011г.г. (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).

Выше приведенный расчет показывает, что в рамках предусмотренного развития в поселении потребуется дополнительное создание объектов культурно-бытового назначения, в частности детских дошкольных и школьных учреждений (в основном на конец расчетного периода), объектов здравоохранения, культуры и спорта и др.

Дополнительно к объектам предусмотренных генпланом 2009 года потребуется строительство детских дошкольных учреждений (предусмотрено строительство детских дошкольных учреждений в д.Дубровка и в д.Новониколаевское (по мере развития населенного пункта),  культурно-спортивного комплекса в д.Дубровка, объектов торговли и общественного питания в д.Сперанская Мыза, д.Дубровка и др. В пределах расчетного срока может потребоваться расширение системы здравоохранения.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий».

# 7. Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается упорядочить и частично увеличить территории производственных и коммунально-складских предприятий для размещения: производственных объектов, площадок водопроводных сооружений, для развития малого предпринимательства.

# 8. Зона рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-рекреационных территорий, которые включают зеленые насаждения, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на территории поселения, создают благоприятные условия для проживания населения. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов».

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не менее 12 м2/чел.

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий.

Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного пункта (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

- ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения, озелененные придомовые территории, являющиеся частью общего имущества многоквартирных домов, а также озелененные территории, доступ на которые осуществляется на платной основе;

- специального назначения (на картах защитные зеленые насаждения) - озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения. Во всех населенных пунктах поселения планируемые площади озеленения выше нормативных показателей.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Упорядочение и благоустройство существующих в населенных пунктах зон рекреации.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, клуба, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, ФАПа, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

3. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается размещение зеленых насаждений, в том числе в новой застройке.

# 9. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища;

- зона скотомогильников (на территории поселения отсутствуют);

- зона полигона ТБО.

# 9.1. Территория кладбищ.

На территории поселения имеется 8  действующих кладбищ традиционного захоронения. Данные о расположении и площадях кладбищ представлены в таблице 9.1.1. площадь действующих кладбищ составляет 6,13 га.

Таблица 9.1.1.

| Местоположение | Площадь, га | Состояние |
| --- | --- | --- |
| д.Городок | 0,83 | действующее |
| д.Дубровка | 1,51 | действующее |
| д.Слутка | 0,71 | действующее |
| д.Сперанская Мыза | 1,12 | действующее |
| д.Мшага | 0,10 | действующее |
| д.Новониколаевское | 0,47 | действующее |
| д.Волынь | 0,26 | действующее |
| д.Змейско | 0,87 | действующее |
| д.Губарево | 0,26 | действующее |
| Итого | 6,13 |  |

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности  размер земельного участка необходимого для организации кладбища в поселении составляет 0,64 га или около 10% от площади существующих кладбищ.

Проектом предлагается сохранить существующие кладбища.

# 9.2. Зоны полигонов ТБО.

На территории Савинского сельского поселения полигоны и свалки  твердых и жидких бытовых отходов отсутствуют. Вопросы утилизации отходов по Савинскому сельскому поселению решаются с учетом  Схемы территориального планирования Новгородского муниципального района (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект», В.Новгород, 2010 год и  генеральной схемы очистки территории Новгородского муниципального района  (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект», в.Новгород, 2010 год).

ТБО вывозятся и утилизируются на полигоне «Дорожно», который расположен в одном километре от д.Дорожно и в 2,5 км от д.Малые Поляны. Проектная мощность полигона – 90000 тонн (эксплуатируется с 1999 года). Общая площадь полигона – 3,15 га. На 01.01.2010г. заполнение составляет 50% мощности полигона.

Сбором и вывозов ТБО в Савинском сельском поселении занимается ООО «Управляющая компания Вече» («УК Вече»). Полигон «Дорожно» находится в ведении ООО «УК Вече» (лицензия на деятельность по работе с отходами ОП-22-000403 от 13.11.2009 г.). За 2010 год вывезено отходов V класса опасности – 169 м3.

Отходы IV и V классов опасности утилизируются на существующих полигонах хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятий, причем 80% ТБО вывозится на полигон «Дорожно» и 20% на полигон «САХ» (полигон В.Новгорода).

Отходы I класса  опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртутьсодержащих отходов в Новгородской области занимается ООО «Экологическое предприятие Меркурий», СПб.

Отходы II класса опасности были частью использованы в организации, занимающейся сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы III класса опасности частью переданы для использования, частью переданы для захоронения другим организациям.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО из Савинского сельского поселения составляет  в настоящее время порядка 4,0 тысяч м3/год и может увеличиться на расчетный срок до 10,5 тысяч м3/год. Общее количество образующихся ТБО за расчетный срок (при условии реализации  планов развития поселения) может составить 100-140  тысяч  м3.

Необходимая площадь полигона ТБО соответствует – 2,4 га, при складировании и уплотнении отходов высотным методом.

Проектом предусматривается решение вопросов утилизации ТБО в рамках Генеральной схемы очистки территории Новгородского муниципального района.

Водоотведение (утилизация ЖБО) описаны в разделе 11.1.

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производится в соответствии с Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года № 155, и нормативными актами Администрации сельского поселения.

Санитарная очистка населенных пунктов должна выполняться регулярно.

Твердые бытовые и другие отходы необходимо вывозить на полигон ТБО, содержание, текущее техническое обслуживание которого осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения работ по утилизации, складированию, размещению, захоронению уничтожению бытовых и иных отходов (кроме радиоактивных) при заключении договора с данной организацией.

Крупногабаритные отходы складируются на специально оборудованных площадках или вывозятся на полигон ТБО.

Сбор, хранение и захоронение отходов, содержащих радиоактивные вещества, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Удаление твердых бытовых отходов с собственных и прилегающих территорий гаражно-строительных (гаражно-эксплуатационных) комплексов, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан осуществляется по договору со специализированной организацией.

# 10. Баланс территории Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Савинского сельского поселения.

Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Савинского  сельского поселения представлены в таблице.

Баланс территории муниципального образования Савинское сельского поселения Новгородского района.

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 347,86 | 0,97 | 386,42 | 1,08 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 7968,25 | 22,31 | 7626,21 | 21,36 |
| III | Земли водного фонда | 908,52 | 2,54 | 908,52 | 2,54 |
| IV | Земли лесного фонда | 24601,04 | 68,89 | 24601,04 | 68,89 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VII | Земли запаса | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VIII | Земли населенных пунктов | 1884,29 | 5,28 | 2187,77 | 6,13 |
|  | Всего: | 35709,96 | 100,00 | 35709,96 | 100,00 |
| 1 | д.Волынь | 237,39 |  | 237,39 |  |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 63,04 | 26,56 | 133,2 | 56,11 |
|  | -индивидуальная | 63,04 | 26,56 | 133,2 | 56,11 |
| 1.2 | Территории рекреационного назначения, в том числе | 164,39 | 69,25 | 94,23 | 39,69 |
|  | для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом | 21,79 | 9,18 | 26,85 | 11,31 |
| 1.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,96 | 4,20 | 9,96 | 4,20 |
| 2 | д. Вылеги | 20,81 |  | 20,81 |  |
| 2.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 15,24 | 73,23 | 15,24 | 73,23 |
|  | -индивидуальная | 15,24 | 73,23 | 15,24 | 73,23 |
| 2.2 | Территории рекреационного назначения | 4,09 | 19,65 | 4,09 | 19,65 |
| 2.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,48 | 7,11 | 1,48 | 7,11 |
| 3 | д.Городок | 74,13 |  | 83,63 |  |
| 3.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 39,27 | 52,97 | 39,27 | 46,96 |
|  | -индивидуальная | 39,27 | 52,97 | 39,27 | 46,96 |
| 3.2 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 28,94 | 39,04 | 38,44 | 45,96 |
| 3.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,09 | 6,87 | 5,09 | 6,09 |
| 3.4 | Территории кладбищ | 0,83 | 1,12 | 0,83 | 0,99 |
| 4 | д.Губарёво | 81,40 |  | 123,99 |  |
| 4.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 30,85 | 37,90 | 83,6 | 67,42 |
|  | -индивидуальная | 30,85 | 37,90 | 83,6 | 67,42 |
| 4.2 | Территории рекреационного назначения | 45,80 | 56,27 | 35,38 | 28,53 |
| 4.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,75 | 5,84 | 4,75 | 3,83 |
| 4.4 | Территории кладбищ | - | - | 0,26 | 0,21 |
| 5 | д.Дубровка | 188,52 |  | 188,52 |  |
| 5.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 109,33 | 57,99 | 158,92 | 84,30 |
|  | -индивидуальная | 109,33 | 57,99 | 158,92 | 84,30 |
| 5.2 | Общественно-деловая застройка | 4,79 | 2,54 | 4,79 | 2,54 |
| 5.3 | Территории рекреационного назначения | 69,64 | 36,94 | 20,05 | 10,64 |
| 5.4 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,25 | 1,72 | 3,25 | 1,72 |
| 5.5 | Территории кладбищ | 1,51 | 0,80 | 1,51 | 0,80 |
| 6 | д.Змейско | 85,01 |  | 85,01 |  |
| 6.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 60,35 | 70,99 | 60,35 | 70,99 |
|  | -индивидуальная | 60,35 | 70,99 | 60,35 | 70,99 |
| 6.2 | Территории рекреационного назначения | 21,00 | 24,70 | 21 | 24,70 |
| 6.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,66 | 4,31 | 3,66 | 4,31 |
| 7 | д.Кирилловка | 139,16 |  | 147,92 |  |
| 7.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 64,77 | 46,54 | 116,1 | 78,49 |
|  | -индивидуальная | 64,77 | 46,54 | 116,1 | 78,49 |
| 7.2 | Территории рекреационного назначения | 68,12 | 48,95 | 25,55 | 17,27 |
| 7.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,27 | 4,51 | 6,27 | 4,24 |
| 8 | д.Мшага | 45,47 |  | 45,47 |  |
| 8.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 30,28 | 66,59 | 30,28 | 66,59 |
|  | -индивидуальная | 30,28 | 66,59 | 30,28 | 66,59 |
| 8.2 | Территории рекреационного назначения | 14,30 | 31,45 | 14,30 | 31,45 |
| 8.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,89 | 1,96 | 0,89 | 1,96 |
| 9 | д.Новониколаевское | 57,46 |  | 96,10 |  |
| 9.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 27,57 | 47,98 | 61,09 | 63,57 |
|  | -индивидуальная | 27,57 | 47,98 | 61,09 | 63,57 |
| 9.2 | Территории рекреационного назначения, в том числе | 26,65 | 46,38 | 31,77 | 33,06 |
|  | для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом | 17,49 | 30,44 | 17,49 | 18,20 |
| 9.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,24 | 5,64 | 3,24 | 3,37 |
| 10 | д.Пахотная Горка | 86,26 |  | 131,53 |  |
| 10.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 23,77 | 27,56 | 95,6 | 72,68 |
|  | -индивидуальная | 23,77 | 27,56 | 95,6 | 72,68 |
| 10.2 | Территории рекреационного назначения, в том числе | 58,18 | 67,45 | 32,62 | 24,80 |
|  | для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом | - | 0,00 | 18,09 | 13,75 |
| 10.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,31 | 3,84 | 3,31 | 2,52 |
| 11 | д.Робейка | 24,45 |  | 24,45 |  |
| 11.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 15,59 | 63,76 | 15,59 | 63,76 |
|  | -индивидуальная | 15,59 | 63,76 | 15,59 | 63,76 |
| 11.2 | Территории рекреационного назначения | 7,15 | 29,24 | 7,15 | 29,24 |
| 11.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,71 | 6,99 | 1,71 | 6,99 |
| 12 | д.Русса | 42,24 |  | 54,26 |  |
| 12.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 25,79 | 61,06 | 37,82 | 69,70 |
|  | -индивидуальная | 25,79 | 61,06 | 37,82 | 69,70 |
| 12.2 | Территории рекреационного назначения | 14,58 | 34,52 | 14,57 | 26,85 |
| 12.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,87 | 4,43 | 1,87 | 3,45 |
| 13 | д.Савино | 163,76 |  | 192,26 |  |
| 13.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 82,49 | 50,37 | 109,53 | 56,97 |
|  | -индивидуальная | 79,96 | 48,83 | 107 | 55,65 |
| 13.2 | Общественно-деловая застройка | 6,15 | 3,76 | 6,15 | 3,20 |
| 13.3 | Территории рекреационного назначения | 59,87 | 36,56 | 61,33 | 31,90 |
| 13.4 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,99 | 4,88 | 7,99 | 4,16 |
| 13.5 | Территории производственных предприятий, в том числе | 6,77 | 4,13 | 6,77 | 3,52 |
|  | -коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений | 6,77 | 4,13 | 6,77 | 3,52 |
| 13.6 | Территории канализационных очистных сооружений | 0,49 | 0,30 | 0,49 | 0,25 |
| 14 | д.Ситно | 28,98 |  | 28,98 |  |
| 14.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 18,92 | 65,29 | 18,92 | 65,29 |
|  | -индивидуальная | 18,92 | 65,29 | 18,92 | 65,29 |
| 14.2 | Территории рекреационного назначения | 7,77 | 26,81 | 7,77 | 26,81 |
| 14.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,29 | 7,90 | 2,29 | 7,90 |
| 15 | д.Слутка | 143,86 |  | 154,88 |  |
| 15.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 92,78 | 64,49 | 102,6 | 66,24 |
|  | -индивидуальная | 92,78 | 64,49 | 102,6 | 66,24 |
| 15.2 | Общественно-деловая застройка | 0,76 | 0,53 | 0,76 | 0,49 |
| 15.3 | Территории рекреационного назначения | 35,07 | 24,38 | 38,8 | 25,05 |
| 15.4 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 8,28 | 5,76 | 5,75 | 3,71 |
| 15.5 | Территории сельскохозяйственного использования | 6,26 | 4,35 | 6,26 | 4,04 |
| 15.6 | Территории кладбищ | 0,71 | 0,49 | 0,71 | 0,46 |
| 16 | д.Сперанская Мыза | 34,71 |  | 141,89 |  |
| 16.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 20,98 | 60,44 | 134,37 | 94,70 |
|  | -индивидуальная | 20,98 | 60,44 | 134,37 | 94,70 |
| 16.2 | Территории рекреационного назначения | 12,88 | 37,11 | 5,55 | 3,91 |
| 16.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,85 | 2,45 | 0,85 | 0,60 |
| 16.4 | Территории кладбищ | - | - | 1,12 | 0,79 |
| 17 | д.Шевелёво | 313,73 |  | 313,73 |  |
| 17.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 190,62 | 60,76 | 209,48 | 66,77 |
|  | -индивидуальная | 190,62 | 60,76 | 209,48 | 66,77 |
| 17.2 | Общественно-деловая застройка | - | - | 21,82 | 6,96 |
| 17.3 | Территории рекреационного назначения | 107,70 | 34,33 | 67,02 | 21,36 |
| 17.4 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 15,41 | 4,91 | 15,41 | 4,91 |
| 18 | п. Ситно | 116,95 |  | 116,95 |  |
| 18.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 46,82 | 40,03 | 96,49 | 82,51 |
|  | -индивидуальная | 46,82 | 40,03 | 96,49 | 82,51 |
| 18.2 | Территории рекреационного назначения | 66,25 | 56,65 | 16,58 | 14,18 |
| 18.3 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,88 | 3,32 | 3,88 | 3,32 |

# 11. Инженерное обеспечение и благоустройство территории

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Савинского сельского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по коммунальному хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

Основные показатели инженерного обеспечения населенных пунктов поселения (по данным Росгосстата РФ) приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

Коммунальная сфера*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. - км) | метр |  | 985 | 985 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 17 | 17 | 17 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 1 | 1 | 1 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 3669,3 | 3140 | 3925,9 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | метр | 386 | 2000 | 618 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр | 247 | 755 | 206 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 17000 | 17000 |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | метр | 10000 | 10000 |  |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | метр | 4500 | 4500 | 1700 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | метр | 4500 |  | 1700 |

*- на 2011 г. по данным Паспорта муниципального образования Савинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области,  Росстат, 2011 г.г. (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm)

Предусмотренное генеральным планом развитие населенных пунктов Савинского сельского поселения потребует модернизации или реконструкции, а по ряду населенных пунктов и значительного нового строительства инженерных систем и коммуникаций для обеспечения комфортабельных условий проживания населения.

# 11.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Существующее положение.

В состав Савинского  сельского поселения входят 18 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д.Савино, д. Слутка, д. Дубровка.

Источником водоснабжения  д. Савино  является р. Вишера (7 км от устья водотока), на которой устроен водозабор раздельного типа с береговым колодцем и отдельно стоящей насосной станцией 1-го подъёма, оборудованной насосами марки КМ 65-50-160 (2 рабочих,  1 резервный) производительностью 60 м³/час. В непосредственной близости располагаются водопроводные очистные сооружения производительностью 400 м³/сутки (в настоящее время на них ведутся пуско-наладочные работы после капитального ремонта). На площадке ВОС находятся 2 резервуара чистой воды на 250 м³, 150 м³ и  насосная 2-го подъёма с насосами марки КМ 65-50-160 (2 рабочих, 1 резервный), которая по водоводу Ø160 мм подаёт воду в водопроводную сеть д. Савино. Длина водовода 2,6 км, протяжённость тупиковой сети 0,6 км. На сети установлены пожарные гидранты и водозаборные колонки.

На территории ВОС в настоящее время действуют две артезианские скважины, обеспечивающие водой д. Савино.

Источником водоснабжения д. Слутка  является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15 м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 4,3 км, на которой установлено 10 водоразборных колонок.

Источником водоснабжения д. Дубровка также является артезианская скважина, подающая воду через водонапорную башню в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 3,5 км с 9 водоразборными колонками.

Источником водоснабжения д. Новоникольское является артезианская скважина, отбор воды из которой осуществляется включение насоса по месту от колонки.

Водопроводные сети д. Савино, д. Слутка, д. Дубровка и д. Новоникольское относятся и обслуживаются Филиалом ООО "МП ЖКХ НЖКС" "Новгородский филиал".

Артезианские скважины, оборудованные насосом с включением по месту от колонки, действуют так же в  д. Волынь,  д. Мшага,  д. Ситно,  п. Ситно,  д. Змейско  и д. Шевелево.

В остальных населённых пунктах Савинского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Проектное предложение.

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Савинского  сельского поселения на расчётный период составляет:

1922,70  м³/сутки (см. таблицу 11.1.1). В таблицах 11.1.2.-11.1.8. представлены расчеты по водопотреблению и водоотведению для вновь проектируемых кварталов.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 10 л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 100 мест со сценой д. Слутка и д. Дубровка).

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Так как все населённые пункты Савинского поселения расположены у природных водотоков, проектом рекомендуется во всех без исключения устройство местных поливочных водопроводов сезонного действия или шахтных колодцев, что позволит расходовать воду артезианских скважин только на хозяйственно-питьевые нужды населения, так как дебит действующих скважин составляет 0,5 л/с, 1,8 м³/час или 43,20 м³/сутки ("Подземные воды  СССР, Обзор подземных вод Новгородской области за 1971-1986 г. Том 1 Буровые на воду скважины. Книга 2.  М, 1989 г).

Местоположение населённых пунктов и фактическое их слияние по границам планируемых к застройке территорий позволяет объединить системы водоснабжения нескольких населённых пунктов в единую систему по их территориальной принадлежности.

Деревни Савино и Губарёво предлагается объединить в единую систему водоснабжения, источником водоснабжения которой являются река Вишера и ВОС д. Савино. Для этого  необходимо: ввести  в действие  ВОС д. Савино производительностью 400м³/сутки, после их капитального ремонта 2006 г., устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø160 ÷ 110 мм в западной части д. Савино и восточной части, примыкающей к д. Губарёво и в д. Губарёво. На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Обеспечение пожарной безопасности части жилой застройки д. Савино от ВОС до вновь планируемых зон жилой застройки в её восточной части у д. Губарёво планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Водопроводная сеть планируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Для гарантированного водоснабжения планируемых зон жилой застройки д.Савино и д. Губарёво устройство водопроводного узла подкачки в составе двух резервуаров чистой воды по 100м³ каждый и насосной станции 3-го подъёма, производительность которой будет уточнена при рабочем проектировании.

Проектом предусматривается также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными  узлами планируется также оснастить все насосные станции первого. Второго и третьего подъёма.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для деревнь Волынь и Мшага ввиду обособленности их местоположения, предлагается устройство автономных систем водоснабжения, в состав каждой из которых кроме действующей скважины необходимо:

- устройство одной резервной артезианской скважины, расположенной в непосредственной близости от действующей;

- устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 ÷ 63мм;

- устройство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора.

Водопроводная сеть планируется диаметром Ø110 ÷ 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерным узлом планируется также оснастить действующую и планируемую  артезианские  скважины.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Деревня Сперанская Мыза в соответствии с письмом от 28.05.2013 администрации Савинского сельского поселения как жилая зона сезонного действия оборудуется парными противопожарными резервуарами закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.  Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Хозпитьевые нужды сезонных жителей обеспечиваются либо бутилированной водой либо устройством индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды (р.Вишера, р. Малый Волховец) за счёт огородно-садовых кооперативов.

Все остальные деревни от Новониколаевского до Городка предлагается оборудовать единой системой хозяйственно-питьевого водопровода, источником водоснабжения которой являются как действующие (7 шт.),  так и планируемые (7 шт.) артезианские скважины, что позволит использовать скважины смежных населённых пунктов в качестве резервных. В самых высоких местах планируется устройство водонапорных башен (Н=10 м, V=25 м³), что также позволит смягчить водоразборные нагрузки  в часы наибольшего водоразбора.

Водопроводная сеть планируется тупиковой из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее пожаротушение существующего клуба на 150 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 162 м³ в непосредственной близости от клуба, а самом здании клуба расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными узлами планируется также оснастить планируемые  артезианские  скважины.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной	 ресурс.

Схема водоснабжения приведена на карте №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Савинского сельского поселения. М 1:25 000».

Таблица 11.1.1.

| Сводная таблица водопотребления и водоотведения Савинского сельского поселения |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Слутка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 390 | 50/25 | 19,50 | 7,12 | 25,35 | 3,82 | 9,75 | 3,56 | 12,68 | 1,91 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 3,90 | 1,42 | 3,90 | 0,59 | 1,17 | 0,43 | 1,17 | 0,18 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 390 | 50 | 3,21 | 1,17 | 19,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 26,61 | 9,71 | 48,75 | 4,40 | 10,92 | 3,99 | 13,85 | 2,08 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 534 | 160 | 85,44 | 31,19 | 111,07 | 14,80 | 85,44 | 31,19 | 111,07 | 14,80 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 17,09 | 6,24 | 17,09 | 2,28 | 10,25 | 3,74 | 10,25 | 1,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 534 | 50 | 4,39 | 1,60 | 26,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 106,92 | 39,02 | 154,86 | 17,08 | 95,69 | 34,93 | 121,32 | 16,17 |  |
| д. Пахотная Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,32 | 0,08 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 813 | 160 | 130,08 | 47,48 | 169,10 | 20,33 | 130,08 | 47,48 | 169,10 | 20,33 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 26,02 | 9,50 | 26,02 | 3,13 | 15,61 | 5,70 | 15,61 | 1,88 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 813 | 50 | 6,68 | 2,44 | 40,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 162,78 | 59,41 | 235,77 | 23,46 | 145,69 | 53,18 | 184,71 | 22,21 |  |
| д. Сперанская Мыза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 50/25 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,82 | 0,30 | 1,50 | 0,22 | 0,34 | 0,12 | 0,43 | 0,10 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1938 | 50/25 | 96,90 | 35,37 | 125,97 | 11,67 | 48,45 | 17,68 | 62,99 | 5,83 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 19,38 | 7,07 | 19,38 | 1,80 | 5,81 | 2,12 | 5,81 | 0,54 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1938 | 50 | 15,93 | 5,81 | 96,90 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 132,21 | 48,26 | 242,25 | 13,46 | 54,26 | 19,81 | 68,80 | 6,37 |  |
| д. Губарево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 52 | 50/25 | 2,60 | 0,95 | 3,38 | 0,82 | 1,30 | 0,47 | 1,69 | 0,41 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,52 | 0,19 | 0,52 | 0,13 | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | 0,43 | 0,16 | 2,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,55 | 1,29 | 6,50 | 0,95 | 1,46 | 0,53 | 1,85 | 0,45 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 646 | 160 | 103,36 | 37,73 | 134,37 | 16,89 | 103,36 | 37,73 | 134,37 | 16,89 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 20,67 | 7,55 | 20,67 | 2,60 | 12,40 | 4,53 | 12,40 | 1,56 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 646 | 50 | 5,31 | 1,94 | 32,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 129,34 | 47,21 | 187,34 | 19,48 | 115,76 | 42,25 | 146,77 | 18,44 |  |
| д. Новониколаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 94 | 50/25 | 4,70 | 1,72 | 6,11 | 1,49 | 2,35 | 0,86 | 3,06 | 0,74 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,94 | 0,34 | 0,94 | 0,23 | 0,28 | 0,10 | 0,28 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 94 | 50 | 0,77 | 0,28 | 4,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,41 | 2,34 | 11,75 | 1,72 | 2,63 | 0,96 | 3,34 | 0,81 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 712 | 160 | 113,92 | 41,58 | 148,10 | 18,05 | 113,92 | 41,58 | 148,10 | 18,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 22,78 | 8,32 | 22,78 | 2,78 | 13,67 | 4,99 | 13,67 | 1,67 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 712 | 50 | 5,85 | 2,14 | 35,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 142,56 | 52,03 | 206,48 | 20,83 | 127,59 | 46,57 | 161,77 | 19,72 |  |
| д. Кирилловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 50/25 | 1,70 | 0,62 | 2,21 | 0,54 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,34 | 0,12 | 0,34 | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 34 | 50 | 0,28 | 0,10 | 1,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,32 | 0,85 | 4,25 | 0,62 | 0,95 | 0,35 | 1,21 | 0,29 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 172 | 160 | 27,52 | 10,04 | 35,78 | 7,33 | 27,52 | 10,04 | 35,78 | 7,33 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 5,50 | 2,01 | 5,50 | 1,13 | 3,30 | 1,21 | 3,30 | 0,68 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 172 | 50 | 1,41 | 0,52 | 8,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 34,44 | 12,57 | 49,88 | 8,45 | 30,82 | 11,25 | 39,08 | 8,00 |  |
| д. Русса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 50/25 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 0,43 | 0,16 | 0,55 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 50 | 0,14 | 0,05 | 0,85 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,16 | 0,42 | 2,13 | 0,31 | 0,48 | 0,17 | 0,60 | 0,15 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 215 | 160 | 34,40 | 12,56 | 44,72 | 8,31 | 34,40 | 12,56 | 44,72 | 8,31 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 6,88 | 2,51 | 6,88 | 1,28 | 4,13 | 1,51 | 4,13 | 0,77 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 215 | 50 | 1,77 | 0,65 | 10,75 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 43,05 | 15,71 | 62,35 | 9,59 | 38,53 | 14,06 | 48,85 | 9,08 |  |
| д. Волынь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 50/25 | 1,95 | 0,71 | 2,54 | 0,62 | 0,98 | 0,36 | 1,27 | 0,31 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,10 | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,66 | 0,97 | 4,88 | 0,71 | 1,09 | 0,40 | 1,38 | 0,34 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160/25 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 0,98 | 0,36 | 1,27 | 0,31 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,81 | 2,85 | 11,31 | 2,28 | 1,09 | 0,40 | 1,38 | 0,34 |  |
| д. Вылеги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,32 | 0,08 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,80 | 0,66 | 2,61 | 0,53 | 1,61 | 0,59 | 2,04 | 0,50 |  |
| д. Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 50/25 | 0,95 | 0,35 | 1,24 | 0,30 | 0,48 | 0,17 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | 0,16 | 0,06 | 0,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,30 | 0,47 | 2,38 | 0,35 | 0,53 | 0,19 | 0,67 | 0,16 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | 0,16 | 0,06 | 0,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,80 | 1,39 | 5,51 | 1,11 | 3,40 | 1,24 | 4,32 | 1,05 |  |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 266 | 50/25 | 13,30 | 4,85 | 17,29 | 2,97 | 6,65 | 2,43 | 8,65 | 1,48 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 2,66 | 0,97 | 2,66 | 0,46 | 0,80 | 0,29 | 0,80 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 266 | 50 | 2,19 | 0,80 | 13,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,15 | 6,62 | 33,25 | 3,43 | 7,45 | 2,72 | 9,44 | 1,62 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 266 | 160 | 42,56 | 15,53 | 55,33 | 9,50 | 42,56 | 15,53 | 55,33 | 9,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 8,51 | 3,11 | 8,51 | 1,46 | 5,11 | 1,86 | 5,11 | 0,88 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 266 | 50 | 2,19 | 0,80 | 13,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 53,26 | 19,44 | 77,14 | 10,96 | 47,67 | 17,40 | 60,44 | 10,38 |  |
| д. Змейско |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 50/25 | 1,90 | 0,69 | 2,47 | 0,60 | 0,95 | 0,35 | 1,24 | 0,30 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 50 | 0,31 | 0,11 | 1,90 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,59 | 0,95 | 4,75 | 0,69 | 1,06 | 0,39 | 1,35 | 0,33 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 160 | 6,08 | 2,22 | 7,90 | 1,93 | 6,08 | 2,22 | 7,90 | 1,93 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 1,22 | 0,44 | 1,22 | 0,30 | 0,73 | 0,27 | 0,73 | 0,18 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 50 | 0,31 | 0,11 | 1,90 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,61 | 2,78 | 11,02 | 2,22 | 6,81 | 2,49 | 8,63 | 2,10 |  |
| д. Мшага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 75 | 50/25 | 3,75 | 1,37 | 4,88 | 1,19 | 1,88 | 0,68 | 2,44 | 0,59 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,75 | 0,27 | 0,75 | 0,18 | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 75 | 50 | 0,62 | 0,23 | 3,75 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,12 | 1,87 | 9,38 | 1,37 | 2,10 | 0,77 | 2,66 | 0,65 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 75 | 160/25 | 12,00 | 4,38 | 15,60 | 3,80 | 1,88 | 0,68 | 2,44 | 0,59 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 2,40 | 0,88 | 2,40 | 0,59 | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 75 | 50 | 0,62 | 0,23 | 3,75 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,02 | 5,48 | 21,75 | 4,39 | 2,10 | 0,77 | 2,66 | 0,65 |  |
| д. Робейка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 50/25 | 1,45 | 0,53 | 1,89 | 0,46 | 0,73 | 0,26 | 0,94 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 50 | 0,24 | 0,09 | 1,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,98 | 0,72 | 3,63 | 0,53 | 0,81 | 0,30 | 1,03 | 0,25 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 160 | 4,64 | 1,69 | 6,03 | 1,47 | 4,64 | 1,69 | 6,03 | 1,47 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,93 | 0,34 | 0,93 | 0,23 | 0,56 | 0,20 | 0,56 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 50 | 0,24 | 0,09 | 1,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,81 | 2,12 | 8,41 | 1,70 | 5,20 | 1,90 | 6,59 | 1,61 |  |
| д. Савино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 500 | 160 | 80,00 | 29,20 | 104,0 | 11,44 | 80,00 | 29,20 | 104,0 | 11,44 | 1,2,3,3 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 461 | 50/25 | 23,05 | 8,41 | 29,97 | 3,29 | 11,53 | 4,21 | 14,98 | 1,65 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 20,61 | 7,52 | 20,61 | 2,27 | 10,98 | 4,01 | 10,98 | 1,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 961 | 50 | 7,90 | 2,88 | 48,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 131,56 | 48,02 | 202,63 | 17,00 | 102,51 | 37,42 | 129,97 | 14,29 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 961 | 160 | 153,76 | 56,12 | 199,89 | 21,98 | 153,76 | 56,12 | 199,89 | 21,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 30,75 | 11,22 | 30,75 | 3,38 | 18,45 | 6,73 | 18,45 | 2,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 961 | 50 | 7,90 | 2,88 | 48,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 192,41 | 70,23 | 278,69 | 25,36 | 172,21 | 62,86 | 218,34 | 24,01 |  |
| д. Ситно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 50/25 | 1,25 | 0,46 | 1,63 | 0,40 | 0,63 | 0,23 | 0,81 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,71 | 0,62 | 3,13 | 0,46 | 0,70 | 0,26 | 0,89 | 0,22 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 160 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,80 | 0,29 | 0,80 | 0,20 | 0,48 | 0,18 | 0,48 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,01 | 1,83 | 7,25 | 1,46 | 4,48 | 1,64 | 5,68 | 1,38 |  |
| пос. Ситно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 80 | 50/25 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 2,00 | 0,73 | 2,60 | 0,63 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,80 | 0,29 | 0,80 | 0,20 | 0,24 | 0,09 | 0,24 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 80 | 50 | 0,66 | 0,24 | 4,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,46 | 1,99 | 10,00 | 1,46 | 2,24 | 0,82 | 2,84 | 0,69 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 80 | 160 | 12,80 | 4,67 | 16,64 | 4,06 | 12,80 | 4,67 | 16,64 | 4,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 2,56 | 0,93 | 2,56 | 0,62 | 1,54 | 0,56 | 1,54 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 80 | 50 | 0,66 | 0,24 | 4,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,02 | 5,85 | 23,20 | 4,68 | 14,34 | 5,23 | 18,18 | 4,43 |  |
| д. Шевелево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 59 | 50/25 | 2,95 | 1,08 | 3,84 | 0,93 | 1,48 | 0,54 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,59 | 0,22 | 0,59 | 0,14 | 0,18 | 0,06 | 0,18 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 59 | 50 | 0,48 | 0,18 | 2,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,02 | 1,47 | 7,38 | 1,08 | 1,65 | 0,60 | 2,09 | 0,51 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 59 | 160 | 9,44 | 3,45 | 12,27 | 2,99 | 9,44 | 3,45 | 12,27 | 2,99 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 1,89 | 0,69 | 1,89 | 0,46 | 1,13 | 0,41 | 1,13 | 0,28 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 59 | 50 | 0,48 | 0,18 | 2,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,81 | 4,31 | 17,11 | 3,45 | 10,57 | 3,86 | 13,40 | 3,27 |  |
|  | Всего существующее: | чел | 2208 |  | 216,63 | 79,07 | 358,50 | 22,31 | 137,42 | 50,16 | 174,23 | 15,67 |  |
|  | Всего на расчетный срок: | чел | 6630 |  | 1071,64 | 391,15 | 1602,93 | 95,04 | 877,83 | 320,41 | 1112,97 | 83,19 |  |
| В графе «Примечание» в таблицах настоящего раздела принято: 1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |
| 2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |
| 3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |
| 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15). |

Таблица 11.1.2.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Слутка. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- рения | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 144 | 160 | 23,04 | 8,41 | 29,95 | 6,59 | 23,04 | 8,41 | 29,95 | 6,59 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 4,61 | 1,68 | 4,61 | 1,01 | 2,76 | 1,01 | 2,76 | 0,61 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 144 | 50 | 1,18 | 0,43 | 7,20 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 28,83 | 10,52 | 41,76 | 7,60 | 25,80 | 9,42 | 32,72 | 7,19 |  |

Таблица 11.1.3.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Пахотная Горка. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- рения | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 804 | 160 | 128,64 | 46,95 | 167,23 | 19,57 | 128,64 | 46,95 | 167,23 | 19,57 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 25,73 | 9,39 | 25,73 | 3,01 | 15,44 | 5,63 | 15,44 | 1,81 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 804 | 50 | 6,61 | 2,41 | 40,20 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 160,98 | 58,76 | 233,16 | 22,58 | 144,08 | 52,59 | 182,67 | 21,37 |  |

Таблица 11.1.4.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Сперанская Мыза. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- рения | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 603 | 50/25 | 30,15 | 11,00 | 39,20 | 5,05 | 15,08 | 5,50 | 19,60 | 2,53 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 6,03 | 2,20 | 6,03 | 0,78 | 1,81 | 0,66 | 1,81 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 603 | 50 | 4,96 | 1,81 | 30,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 41,14 | 15,01 | 75,38 | 5,83 | 16,88 | 6,16 | 21,41 | 2,76 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 306 | 50/25 | 15,30 | 5,58 | 19,89 | 3,22 | 7,65 | 2,79 | 9,95 | 1,61 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 3,06 | 1,12 | 3,06 | 0,50 | 0,92 | 0,34 | 0,92 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 306 | 50 | 2,52 | 0,92 | 15,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20,88 | 7,62 | 38,25 | 3,72 | 8,57 | 3,13 | 10,86 | 1,76 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 291 | 50/25 | 14,55 | 5,31 | 18,92 | 3,12 | 7,28 | 2,66 | 9,46 | 1,56 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 2,91 | 1,06 | 2,91 | 0,48 | 0,87 | 0,32 | 0,87 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 291 | 50 | 2,39 | 0,87 | 14,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,85 | 7,25 | 36,38 | 3,61 | 8,15 | 2,97 | 10,33 | 1,71 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 639 | 50/25 | 31,95 | 11,66 | 41,54 | 5,24 | 15,98 | 5,83 | 20,77 | 2,62 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 6,39 | 2,33 | 6,39 | 0,81 | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 639 | 50 | 5,25 | 1,92 | 31,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 43,59 | 15,91 | 79,88 | 6,05 | 17,89 | 6,53 | 22,68 | 2,86 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 87 | 50/25 | 4,35 | 1,59 | 5,66 | 1,38 | 2,18 | 0,79 | 2,83 | 0,69 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,87 | 0,32 | 0,87 | 0,21 | 0,26 | 0,10 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 87 | 50 | 0,72 | 0,26 | 4,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,94 | 2,17 | 10,88 | 1,59 | 2,44 | 0,89 | 3,09 | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 96,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | чел | 1926 |  | 131,39 | 47,96 | 240,75 | 13,38 | 53,93 | 19,68 | 68,37 | 6,33 |  |

Таблица 11.1.5.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Губарево. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 160 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 2,21 | 0,81 | 2,21 | 0,54 | 1,32 | 0,48 | 1,32 | 0,32 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 69 | 50 | 0,57 | 0,21 | 3,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,82 | 5,04 | 20,01 | 4,04 | 12,36 | 4,51 | 15,68 | 3,82 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 160 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 2,21 | 0,81 | 2,21 | 0,54 | 1,32 | 0,48 | 1,32 | 0,32 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 69 | 50 | 0,57 | 0,21 | 3,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,82 | 5,04 | 20,01 | 4,04 | 12,36 | 4,51 | 15,68 | 3,82 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,86 | 0,32 | 0,86 | 0,21 | 0,52 | 0,19 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | 0,22 | 0,08 | 1,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,41 | 1,97 | 7,83 | 1,58 | 4,84 | 1,77 | 6,13 | 1,50 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 141 | 160 | 22,56 | 8,23 | 29,33 | 6,50 | 22,56 | 8,23 | 29,33 | 6,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 4,51 | 1,65 | 4,51 | 1,00 | 2,71 | 0,99 | 2,71 | 0,60 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 141 | 50 | 1,16 | 0,42 | 7,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 28,23 | 10,30 | 40,89 | 7,50 | 25,27 | 9,22 | 32,04 | 7,10 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 213 | 160 | 34,08 | 12,44 | 44,30 | 8,26 | 34,08 | 12,44 | 44,30 | 8,26 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 6,82 | 2,49 | 6,82 | 1,27 | 4,09 | 1,49 | 4,09 | 0,76 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 213 | 50 | 1,75 | 0,64 | 10,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 42,65 | 15,57 | 61,77 | 9,53 | 38,17 | 13,93 | 48,39 | 9,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | чел | 519 |  | 103,91 | 37,93 | 150,51 | 16,73 | 93,00 | 33,95 | 117,92 | 15,84 |  |

Таблица 11.1.6.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Новониколаевское. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 108 | 160 | 17,28 | 6,31 | 22,46 | 5,38 | 17,28 | 6,31 | 22,46 | 5,38 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 3,46 | 1,26 | 3,46 | 0,83 | 2,07 | 0,76 | 2,07 | 0,50 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 108 | 50 | 0,89 | 0,32 | 5,40 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 21,62 | 7,89 | 31,32 | 6,21 | 19,35 | 7,06 | 24,54 | 5,87 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 57 | 160 | 9,12 | 3,33 | 11,86 | 2,89 | 9,12 | 3,33 | 11,86 | 2,89 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 1,82 | 0,67 | 1,82 | 0,44 | 1,09 | 0,40 | 1,09 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 57 | 50 | 0,47 | 0,17 | 2,85 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,41 | 4,17 | 16,53 | 3,33 | 10,21 | 3,73 | 12,95 | 3,16 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 147 | 160 | 23,52 | 8,58 | 30,58 | 6,67 | 23,52 | 8,58 | 30,58 | 6,67 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 4,70 | 1,72 | 4,70 | 1,03 | 2,82 | 1,03 | 2,82 | 0,62 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 147 | 50 | 1,21 | 0,44 | 7,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 29,43 | 10,74 | 42,63 | 7,70 | 26,34 | 9,61 | 33,40 | 7,29 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 165 | 160 | 26,40 | 9,64 | 34,32 | 7,16 | 26,40 | 9,64 | 34,32 | 7,16 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 5,28 | 1,93 | 5,28 | 1,10 | 3,17 | 1,16 | 3,17 | 0,66 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 165 | 50 | 1,36 | 0,50 | 8,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 33,04 | 12,06 | 47,85 | 8,26 | 29,57 | 10,79 | 37,49 | 7,82 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 141 | 160 | 22,56 | 8,23 | 29,33 | 6,50 | 22,56 | 8,23 | 29,33 | 6,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 4,51 | 1,65 | 4,51 | 1,00 | 2,71 | 0,99 | 2,71 | 0,60 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 141 | 50 | 1,16 | 0,42 | 7,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 28,23 | 10,30 | 40,89 | 7,50 | 25,27 | 9,22 | 32,04 | 7,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | чел | 618 |  | 123,74 | 45,16 | 179,22 | 18,96 | 110,75 | 40,42 | 140,41 | 17,95 |  |

Таблица 11.1.7.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Кирилловка. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 160 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 2,21 | 0,81 | 2,21 | 0,54 | 1,32 | 0,48 | 1,32 | 0,32 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 69 | 50 | 0,57 | 0,21 | 3,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,82 | 5,04 | 20,01 | 4,04 | 12,36 | 4,51 | 15,68 | 3,82 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 160 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 2,21 | 0,81 | 2,21 | 0,54 | 1,32 | 0,48 | 1,32 | 0,32 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 69 | 50 | 0,57 | 0,21 | 3,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,82 | 5,04 | 20,01 | 4,04 | 12,36 | 4,51 | 15,68 | 3,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | чел | 138 |  | 27,63 | 10,09 | 40,02 | 7,39 | 24,73 | 9,03 | 31,35 | 7,00 |  |

Таблица 11.1.8.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Русса. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 66 | 160 | 10,56 | 3,85 | 13,73 | 3,35 | 10,56 | 3,85 | 13,73 | 3,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 2,11 | 0,77 | 2,11 | 0,51 | 1,27 | 0,46 | 1,27 | 0,31 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 66 | 50 | 0,54 | 0,20 | 3,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,21 | 4,82 | 19,14 | 3,86 | 11,83 | 4,32 | 15,00 | 3,66 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 66 | 160 | 10,56 | 3,85 | 13,73 | 3,35 | 10,56 | 3,85 | 13,73 | 3,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 2,11 | 0,77 | 2,11 | 0,51 | 1,27 | 0,46 | 1,27 | 0,31 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 66 | 50 | 0,54 | 0,20 | 3,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,21 | 4,82 | 19,14 | 3,86 | 11,83 | 4,32 | 15,00 | 3,66 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 66 | 160 | 10,56 | 3,85 | 13,73 | 3,35 | 10,56 | 3,85 | 13,73 | 3,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 2,11 | 0,77 | 2,11 | 0,51 | 1,27 | 0,46 | 1,27 | 0,31 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 66 | 50 | 0,54 | 0,20 | 3,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,21 | 4,82 | 19,14 | 3,86 | 11,83 | 4,32 | 15,00 | 3,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | чел | 198 |  | 39,64 | 14,47 | 57,42 | 9,06 | 35,48 | 12,95 | 44,99 | 8,58 |  |

Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время централизованной системой водоотведения оснащена только западная часть д. Савино, согласно которой сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения самотечной канализационной сеть диаметром 150÷200 мм отводятся на канализационную насосную станцию производительностью 1200 м³/сутки, перекачивающих их на биологические очистные сооружения производительностью 250 м³/сутки.

Протяжённость сетей водоотведения составляет 2,2 км, год ввода 1954÷1974г. В этот же период были введены в действие КНС и БОС. В 2006г была проведена реконструкция БОС. Все сети  и сооружения находились в ведении и обслуживались Филиалом ООО"МП ЖКХ НЖКС" "Новгородский филиал".

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населённых пунктов Савинского сельского поселения  оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

В соответствии со СП 32.13330.2012 приняты следующие нормы водоотведения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сутки на одного человека – норма удельного водоотведения в неканализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Водоотведение Савинского  сельского поселения на расчётный период составляет:

1484,5  м³/сутки  (см. таблицу 11.1.1.).

Близкое расположение населённых пунктов Савинского сельского поселения относительно друг друга и практическое примыкание их планируемых территорий позволяет выделить три основных автономных систем водоотведения с едиными канализационными  очистными сооружениями полной биологической очистки с доочисткой для каждой из систем.

Проектом предлагается объединить системы водоотведения:

-  деревнь Савино и Губарёво;

- деревень Новоникольское,  Робейка, Слутка, Пахотная Горка, Кирилловка, Дубровка;

- населенных пунктов  Ситно, п. Ситно, Русса, Змейско, Шевелево, Вылеги, Городок.

д. Савино и  д. Губарёво.

Проектом предлагается развитие действующей канализации д. Савино и поэтапная замена изношенных трубопроводов и оборудования, развитие действующих биологических очистных   сооружений с доведением их производительности до 400 м³/сутки, устройство сооружений доочистки закрытого типа соответствующей мощности и оснащение действующих БОС сооружениями обработки осадка закрытого типа, что позволит принимать сточные воды от всей д. Савино, прилегающего к ней кемпинга круглосуточного действия и д. Губарёво.

Сточные воды от д. Губарёво и планируемой жилой застройки д. Савино системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить в действующую сеть канализации д. Савино и далее на БОС. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Вишера.

д.Новоникольское, д. Робейка, д.Слутка,

д.Пахотная Горка, Кирилловка, д. Дубровка.

Сточные воды от жилой застройки, административных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 500м³/сутки, расположенные севернее д. Дубровка. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Волхов.

д.Ситно, п. Ситно, д.Русса,

д.Змейско, Шевелево, д. Вылеги, д. Городок.

Сточные воды от жилой застройки, административных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 100 м³/сутки, расположенные к северо-востоку от д. Городок. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Волхов.

Самотечную канализационную сеть планируется выполнить из полиэтиленовых труб  ПЭ 100 SDR26 ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство смотровых и поворотных колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 901-09.22.84.

Напорные линии планируется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

При размещении объектов систем водоотведения в водоохранной зоне проектом предусматривается:

-"безраструбное" соединение  отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

д.Сперанская Мыза, д.Волынь, д.Мшага.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) остальных населённых пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях "Биокси" из водонепроницаемых материалов фирмы "ЭКСО" не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие  канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц.

Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблице 11.1.1.

Схема водоотведения приведена на карте №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Савинского сельского поселения. М 1:25 000».

# 11.2. Теплоснабжение

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МДК 4-05.2004.

В соответствии с Заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить теплом планируемые здания индивидуальной жилой застройки на отведенных в кадастровом плане земельных участках.

Существующее положение

В настоящее время отопление объектов капитального строительства Савинского СП осуществляется в частных домах — от индивидуальных источников тепла на доступном виде топлива, в многоквартирных домах (д. Савино) —  от существующей газовой котельной №26.

Котельная № 26 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение д. Савино, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3,096 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 2,477 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 6,709 км. Здание котельной № 26 1988 года постройки, одноэтажное из керамзитобетонных панелей с кирпичными вставками размерами 24,54х12,60 м  и высотой 5,10 м.; объем здания 1577 м3; фундамент здания - бетонный ленточный; кровля – совмещённая рубероид; площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет 1917 м2, фактически застроенная  площадь - 407 м2. Основные данные по котельной №26 представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Тип, марка котла | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Кол-во котлов | Год установки котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №26 д. Савино | 3,096 | 2,477 | 94,5 | КВС 0,9-95г | 0,774 | 65,5 | 4 | 2003 | газ |

Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитанны с применением укрупненных показателей  и на основании МДК 4-05.2004 где:

V- объем зданий, тыс. м3;

m- число человек;

qo— удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

Qomax -  максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Qзд. – тепловой поток на одно здание, МВт;

Расчетная температура отопительного периода,  -27оС;

Продолжительность  отопительного периода, 221сутки;

Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

Расчет тепловых потоков представлен в таблице 4.2.2.

В расчетах приняты строительные конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами. Нагрузки подлежат уточнению при рабочем проектировании.

Проектные решения

В качестве источников теплоснабжения планируемой индивидуальной  жилой застройки, а также объектов общественно-деловой застройки д. Дубровка принято осуществлять, в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Савинского сельского поселения​, от  индивидуальных источников тепла на любом доступном виде топлива.

Основные показатели обеспечения теплоснабжения по развиваемым населенным пунктам поселения представлены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2.

| № квартала | Назначение | Этаж- ность | V м3 | m, чел | qо, Вт | qv, Вт | qh, Вт | Qоmax, кВт | Qhm, кВт | Qvmax, кВт | Qсум., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| д. Слутка |
| 53:11:1500202:305 | Жилое здание | 1-2эт | 17885 | 144 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 787,9 | 100,5 | 0,0 | 888,4 |
| ИТОГО д. Слутка | 788 | 100 | 0 | 888 |
| д. Пахотная Горка |
| 53:11:1500101:114 | Жилое здание | 1-2эт | 99857 | 804 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 4399,2 | 561,0 | 0,0 | 4960,2 |
| ИТОГО д. Пахотная Горка | 4399 | 561 | 0 | 4960 |
| д. Сперанская Мыза |
| 53:11:1500303:143 | Жилое здание | 1-2эт | 74893 | 603 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 3299,4 | 420,8 | 0,0 | 3720,2 |
| 53:11:1500303:144 | Жилое здание | 1-2эт | 38005 | 306 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 1674,3 | 213,5 | 0,0 | 1887,8 |
| 53:11:1500303:145 | Жилое здание | 1-2эт | 36142 | 291 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 1592,2 | 203,1 | 0,0 | 1795,3 |
| 53:11:1500303:146 | Жилое здание | 1-2эт | 79364 | 639 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 3496,4 | 445,9 | 0,0 | 3942,3 |
| 53:11:1500303:147 | Жилое здание | 1-2эт | 10805 | 87 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 476,0 | 60,7 | 0,0 | 536,7 |
| ИТОГО д. Сперанская Мыза | 10538 | 1344 | 0 | 11882 |
| д. Губарево |
| 53:11:1500307:203 | Жилое здание | 1-2эт | 8570 | 69 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 377,5 | 48,1 | 0,0 | 425,7 |
| 53:11:1500307:204 | Жилое здание | 1-2эт | 8570 | 69 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 377,5 | 48,1 | 0,0 | 425,7 |
| 53:11:1500307:207 | Жилое здание | 1-2эт | 3353 | 27 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 147,7 | 18,8 | 0,0 | 166,6 |
| 53:11:1500307:208 | Жилое здание | 1-2эт | 17512 | 141 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 771,5 | 98,4 | 0,0 | 869,9 |
| 54:11:1500307:_ | Жилое здание | 1-2эт | 17140 | 138 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 755,1 | 96,3 | 0,0 | 851,4 |
| ИТОГО д. Губарево | 3250 | 414 | 0 | 3665 |
| д. Новониколаевское |
| 53:11:1500301:23 | Жилое здание | 1-2эт | 13414 | 108 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 590,9 | 75,4 | 0,0 | 666,3 |
| 53:11:1500301:29 | Жилое здание | 1-2эт | 7079 | 57 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 311,9 | 39,8 | 0,0 | 351,7 |
| 53:11:1500206:124 | Жилое здание | 1-2эт | 18257 | 147 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 804,3 | 102,6 | 0,0 | 906,9 |
| 53:11:1500206:126 | Жилое здание | 1-2эт | 20493 | 165 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 902,8 | 115,1 | 0,0 | 1018,0 |
| 53:11:0000000:347 | Жилое здание | 1-2эт | 17512 | 141 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 771,5 | 98,4 | 0,0 | 869,9 |
| ИТОГО д. Новониколаевское | 3381 | 431 | 0 | 3813 |
| д. Кирилловка |
| 53:11:0600208:5 | Жилое здание | 1-2эт | 8570 | 69 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 377,5 | 48,1 | 0,0 | 425,7 |
| 53:11:0600208:6 | Жилое здание | 1-2эт | 8570 | 69 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 377,5 | 48,1 | 0,0 | 425,7 |
| ИТОГО д. Кирилловка | 755 | 96 | 0 | 851 |
| д. Русса |
| 53:11:0600114:8 | Жилое здание | 1-2эт | 8197 | 66 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 361,1 | 46,1 | 0,0 | 407,2 |
| 53:11:0600114:9 | Жилое здание | 1-2эт | 8197 | 66 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 361,1 | 46,1 | 0,0 | 407,2 |
| 53:11:0600114:10 | Жилое здание | 1-2эт | 8197 | 66 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 361,1 | 46,1 | 0,0 | 407,2 |
| ИТОГО д. Русса | 1083 | 138 | 0 | 1222 |
| д. Дубровка |
| КСК | Спортзаведение | 1-2эт | 9600 | 25 | 0,35 | 0,08 | 2,5 | 188,2 | 0,5 | 40,3 | 229,0 |
| ДДОУ | Детсад | 1-2эт | 2450 | 50 | 0,11 | 0,40 | 4,5 | 16,5 | 15,7 | 56,1 | 88,4 |
| ИТОГО д. Дубровка | 205 | 16 | 96 | 317 |
| ВСЕГО Савинское СП | 24400 | 3102 | 96 | 27599 |

# 11.3. Электроснабжение

Основание для проектирования

Проект электроснабжения населенных пунктов Савинского сельского поселения  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Савинского сельского поселения   осуществляется от ПС «Савино» по фидерным ВЛ-10 кВ и от ПС «Подберезъе» (РП «Дубровка»). Питание д.Русса и д.Дубровка осуществляется от ПС «Подберезье» и от ПС «Новоселицы» (второе питание). Остальные населенные пункты - по  фидерным воздушным линиям от ПС «Савино».

Данные о количестве трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, установленной мощности трансформаторов, существующих нагрузках, резервных трансформаторных  мощностях, структуре и состоянии коммунальных электрических сетей отсутствуют.

На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует.

Проектные решения.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Савинского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории новых участков сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения (встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки, отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО,  учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При этом принято:

Теплоснабжение – индивидуальное от газовых котлов для жилой застройки и централизованное для ОД застройки.

Пищеприготовление –газовые плиты:

Расчетные мощности на вводах индивидуальных жилых домов приняты 15кВт, нагрузки ОД застройки по удельным показателям и проектам аналогам.

Средневзвешенный cosf=0,96.

Годовое потребление электроэнергии 2170 кВт*ч/чел. в год для существующих потребителей;

Годовое потребление электроэнергии 2700 кВт*ч/чел. в год.

Годовое число использования максимумов нагрузки 5300 час/год для всех потребителей до расчетного срока.

При расчете нагрузок на расчетный срок предусматривается дополнительно 25% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 0,4 кВ потребительских трансформаторных подстанций с учетом совмещения максимумов.

Расчетные электрические нагрузки на планируемых территориях представлены в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1.

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Р расч. на шинах 0,4кВ ТП кВт | cosf | Sрасч. на шинах 0,4 кВ ТП кВА |  |
| 1 | д.Слутка всего, в том числе: 1.1 ИЖС; | 144 чел. (48 домов) 144ч.(48 домов) | 140,0 140,0 | 0,96 0,96 | 146,0 146,0 |  |
| 2 | д.Пахотная Горка всего, в том числе: 2.1 ИЖС; | 804ч. (268 домов) 804ч. (268 домов) | 720,0 720,0 | 0,96 0,96 | 750,0 750,0 |  |
| 3 | д.Сперанская Мыза всего, в том числе: 3.1 ИЖС; | 1926ч.(642 дома) 1926ч.(642 дома) | 1740,0 1740,0 | 0,96 0,96 | 1813,0 1813,0 |  |
| 4 | д.Губарево всего, в том числе: 4.1 ИЖС; | 519ч.(173 дома) 519ч.(173 дома) | 520,0 520,0 | 0,96 0,96 | 542,0 542,0 |  |
| 5 | д.Новониколаевское всего, в том числе: 5.1 ИЖС; | 618ч.(206 домов) 618ч.(206 домов) | 620,0 620,0 | 0,96 0,96 | 646,0 646,0 |  |
| 6 | д.Кирилловка всего, в том числе: 6.1 ИЖС; | 138ч.(46 домов) 138ч.(46 домов) | 140,0 140,0 | 0,96 0,96 | 146,0 146,0 |  |
| 7 | д.Русса всего, в том числе: 7.1 ИЖС; | 198ч.(66 домов) 198ч.(66 домов) | 200,0 200,0 | 0,96 0,96 | 208,0 208,0 |  |
| 8 | д.Дубровка всего, в том числе: 8.1 КСК; 8.2 ДДОУ на 50 мест. |  | 130,0 90,0 40,0 | 0,92 0,92 0,92 | 141,0 98,0 43,0 |  |
|  | ВСЕГО: | 4337ч.(1449 домов) | 4210,0 | 0,96 | 4392,0 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центров питания (ЦП) для электроснабжения на планируемых территориях к расчетному сроку с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 10/0,4 кВ (табл.2.4.1 РД) составит всего – 2,95 МВт (3,075 МВА, при cosf=0,96) в том числе:

ПС «Савино» - 2,72 МВт (2,83 МВА, при cosf=0,96).

ПС «Подберезье» - 0,23 МВт (0,245 МВА, при cosf=0,94).

Минимальная требуемая трансформаторная мощность в проектируемых участках населенных пунктов Савинского сельского поселения, в том числе:

1. д.Слутка, ИЖС:

Sтр = Sрасч./Кзагр=146/0,9=162 кВА.

где:

Sрасч.=146 кВА – расчетная мощность на шинах 0,4 кВ ТП;

Кзагр.= 0,9 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38 кВ по ГОСТ14209-85* на расчетный срок.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 шт. КТП - 1х250 кВА. Электроснабжение части квартала осуществляется от ближайшей существующей ТП. Питание проектируемой ТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечной ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ.

2. д.Пахотная Горка, ИЖС:

Sтр = Sрасч./Кзагр=750/0,9=833 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 4 шт. КТП – 1х250 кВА. Питание проектируемых КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующих ВЛ-10 кВ.

3. д.Сперанская Мыза, ИЖС:

Sтр = Sрасч./Кзагр=1813/0,9=2014 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 шт. КТП – 1х400 кВА и  7 шт. КТП-1х250 кВА. Питание проектируемых КТП на напряжении 10 кВ предполагается от новой фидерной проектируемой ВЛз-10 кВ от ПС «Савино». Существующая ВЛ10 кВ выносится из зоны застройки.

4.  д.Губарево:

Sтр = Sрасч./Кзагр=542/0,9=602 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 шт. КТП – 1х160 кВА и 2 шт.  КТП-1х250 кВА. Питание проектируемых КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ.

5. д.Новониколаевское:

Sтр = Sрасч./Кзагр=646/0,9=718 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 2 шт. КТП – 1х160 кВА и 1 шт. КТП-1х400 кВА. Питание проектируемых КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ.

6.  д.Кирилловка:

Sтр = Sрасч./Кзагр=146/0,9=162 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 шт. КТП – 1х160 кВА и 2 шт. КТП-1х250 кВА. Питание проектируемых КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ.

7. д.Русса:

Sтр = Sрасч./Кзагр=208/0,9=231 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 2 шт. КТП – 1х160 кВА. Питание проектируемых КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ.

8.  д.Дубровка, ОД застройка:

Sтр = Sрасч./Кзагр=141/0,7=202 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 шт. БКТП – 2х160 кВА. Питание проектируемой БКТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ.

Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 5,9 км, в том числе:

- д.Слутка – 0,7 км, в том числе вынос 0,7 км.

- д.Пахотная Горка – 2,1 км, в том числе вынос 1,6 км.

- д.Сперанская Мыза –5,1км, в том числе вынос 1,5 км.

- д.Губарево – 1,2 км.

- д.Новониколаевское – 0,6 км.

- д.Кирилловка  – 0,2 км.

- д.Русса – 0,9 км, в том числе вынос 0,9 км.

- д.Дубровка – 0,8 км.

2.Строительство 16 новых ТП в том числе:

- д.Слутка – 1 шт.  КТП - 1х250 кВА;

- д.Пахотная Горка – 4 шт.  КТП - 1х250 кВА.

- д.Сперанская Мыза –1 шт.  КТП - 1х400 кВА  и 7 шт. КТП - 1х250 кВА.

- д.Губарево – 1 шт.  КТП – 1х160 кВА и 2 шт. КТП - 1х250 кВА.

- д.Новониколаевское – 2 шт.  КТП – 1х160 кВА и 1 шт. КТП - 1х400 кВА.

- д.Кирилловка – 2 шт.  КТП - 1х100 кВА.

- д.Русса  – 2 шт.  КТП - 1х160 кВА.

- д.Дубровка – 1 шт. БКТП - 1х160 кВА.

3.Строительство в зоне ИЖС воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 15,2 км, в том числе:

- д.Слутка – 1,8 км.

- д.Пахотная Горка – 5,2 км.

- д.Сперанская Мыза – 12,6 км.

- д.Губарево – 2,8 км.

- д.Новониколаевское – 4,4 км.

- д.Кирилловка – 2,2 км.

- д.Русса – 2,7 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения.

Проектируемые потребители 2-й (ОД) и 3-й (ИЖС) категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от проектируемых одно- и двухтрансформаторных подстанций по проектируемым воздушным (ВЛИ) и кабельным сетям 0,4 кВ по радиальной схеме. Кабельные сети 0,4 кВ выполняет застройщик.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10                    РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# 11.4. Газоснабжение.

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы Серпухово-Ленинград и Белоусово-Ленинград.

Централизованное газоснабжение природным газом обеспечивает отопительная котельная №26 и пятиэтажные дома на нужды пищеприготовления от АГРС Савино.

На нужды пищеприготовления используется также газ сжиженный от индивидуальных газовых баллонов.

На расчетный срок предусматривается, что природным газом будут обеспечиваться все населенные пункты поселения.

Существующая ГРС «Савино» должна быть перенесена на другой участок, так как в санитарно-защитной зоне ГРС находится жилая застройка д. Савино.

Перспективные межпоселковые газопроводы планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к сетям природного газа деревень Губарево, Волынь и Сперанская Мыза, Мшага от ГРС «Савино» и остальных населенных пунктов поселения от ГРС «Новгород-2».

Также планируется подключение к природному газу ряда объектов отдыха, соцкультбыта и инвестиционных площадок.

На межпоселковых газопроводах в населенных пунктах устанавливаются ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям низкого давления потребителям природного газа.

Теплоснабжение и пищеприготовление Савинского сельского поселения предполагается осуществлять на природном газе с использованием в коттеджной и малоэтажной застройке 2-х контурных газовых котлов на нужды отопления и горячего водоснабжения.

На ряду с природным газом сохраняется обеспечение населенных пунктов и сжиженным газом.

Разработанная схема газификации позволит осуществить вышеперечисленные мероприятия по газоснабжению поселений.

# 11.5. Сети связи

Сети проводной связи имеются во всех 18 населенных пунктах поселения. Сотовой телефонной связью охвачены все населенные пункты. На территории поселения имеется 7 вышек сотовой связи и действует 4 оператора: Билайн, Мегафон, МТС и Теле-2. Интернет проводной имеется в 6 населенных пунктах, беспроводной во всех 18 населенных пунктах поселения.

Сети телефона с вводами в общественные здания и многоэтажные дома имеются в д. Савино.

Почтовое отделение связи  имеется на территории поселения в деревнях Савино, Дубровка.

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняются отделения почтовой связи в сельских населенных пунктах.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В поселении транслируются центральные и региональные программы. Доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства.

Поселение имеет доступ к глобальной сети Интернет в рамках национального проекта «Образование». Приоритетными задачами этой программы являются подключение бюджетных организаций к компьютерным сетям и организация структуры межведомственного взаимодействия; развитие точек коллективного доступа в сеть Интернет и развитие системы обучения с использованием новых информационных и телекоммуникационных технологий; построение единой государственной защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и общедоступности общегосударственных информационных ресурсов.

11.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Существующее положение

Деревня Губарево

Участки 53:11:1500307:203, 53:11:1500307:204, 53:11:1500307:207 расположены на небольшом возвышении. Абсолютные отметки в пределах 24,60 - 19,00 м. Уклон территории направлен в сторону реки. Часть территории вдоль берега подвержена затоплению паводковыми водами 1% повторяемости.

Участки 53:11:1500307:201, 53:11:1500307:202 расположены на территории с абсолютными отметками 23,00 - 18,50 м. Уклон с запада на восток в сторону р. Вишера. Участки полностью находятся в зоне затопления паводковыми водами 1% повторяемости.

Участок 53:11:1500307:185 имеет абсолютные отметки 23,00 - 21,50 м. В центре участка находится небольшой тальвег, к которому и направлено падение рельефа. Большая часть территории попадает в зону 1% паводка.

Участок 53:11:1500307:184 имеет абсолютные отметки 23,00 - 21,00 м. Уклон направлен от центра участка на запад и юго-восток. Небольшая часть территории в западной части находится в зоне затопления 1% паводка.

Деревня Сперанская Мыза

Участок 53:11:1500303:144 расположен на территории с абсолютными отметками 24,50 - 22,00 м. Уклон направлен на юго-восток. Часть территории с восточной стороны подвержена затоплению 1% паводком.

Участок 53:11:1500303:146 расположен на территории с абсолютными отметками 22,50 - 20,50 м. Уклон направлен на юго-восток. Территории попадает в зону 1% паводка. По участку проходит несколько мелиоративных каналов с выпуском в р. Вишера.

Участки 53:11:1500303:143, 53:11:1500303:145, 53:11:1500303:147 расположены на возвышенности с наивысшей отметкой 32,40 м. Уклон территории направлен во все стороны. Отметки участков у берега в районе 19,00 м. Часть участка 53:11:1500303:143 подвержена затоплению паводковыми водами.

Деревня Кирилловка

Участки 53:11:0600208:6, 53:11:0600208:5  расположены на территории с абсолютными отметками 26,70 - 25,50 м. Уклон на запад к реке и частично на юг к ручью. Участки не подвержены затоплению паводковыми водами.

Деревня Пахотная горка

Участок 53:11:1500101:114  расположен на территории с абсолютными отметками 33,50 - 25,00 м. Уклон с запада на восток и частично на север. Вдоль восточной и южной границ проходит водоотводная канава с выпуском в реку. Вдоль западной границы канава направленная на север к существующей дороге и далее выпуск в реку. Участок не подвержен затоплению паводковыми водами.

Деревня Слутка

Участок 53:11:1500202:305 расположен на территории с абсолютными отметками 31,00 - 23,00 м. Уклон на юго-восток в сторону существующей водоотводной канавы, впадающей в реку. Участок не подвержен затоплению паводковыми водами.

Деревня Новониколаевское

Участок 53:11:1500301:23 расположен на территории с абсолютными отметками 24,20 - 20,00 м. Уклон участка с востока на запад в сторону реки. Часть территории вдоль берега подвержена затоплению.

Участок 53:11:0000000:347 расположен на территории с абсолютными отметками 24,00 - 20,00 м. Уклон участка с востока на запад в сторону реки. Большая часть территории вдоль берега подвержена затоплению.

Участок 53:11:1500206:124 расположен на территории с абсолютными отметками 24,00 - 19,00 м. Падение рельефа направлено на север и восток к реке. Большая часть территории, за исключение центральной части, находится в зоне подтопления 1% паводком.

Участок 53:11:1500206:126 расположен на территории с абсолютными отметками 24,60 - 22,00 м. Уклон участка с востока на запад в сторону реки. Небольшой часть с восточной стороны попадает в зону возможного затопления 1% паводком.

Участок 53:11:1500301:29 расположен на территории с абсолютными отметками 26,50 - 23,00 м. Уклон на юго-запад к тальвегу. Небольшая часть территории попадает в зону затопления.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при последующих этапах проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

1. Организация рельефа - вертикальная планировка

2. Организация поверхностного стока

3. Защита территории от затопления

- 1. Организация рельефа - вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа, будет выполнена при разработки проекта планировки.

Продольный уклон проезжих частей необходимо назначать не менее 3-4‰  Поперечный уклон - 20‰. Отметки зданий должны быть не ниже 23,50 м (23,00 - отметка 1% паводка +0,5 м - высота волны).

- 2. Организация поверхностного стока

Отвод дождевых и талых вод необходимо осуществить открытой сетью дождевой канализации. Сток направляется по лоткам проезжих частей в водоотводные канавы вдоль дорог. Канавы проектируются трапециидального профиля, шириной по дну 0,4 м, заложение откосов 1:1,5. В местах с продольным уклоном более 30‰ выполняется укрепление канав. В местах пересечения с проезжими частями необходимо устройство водопропускных железобетонных труб. Выпуск осуществляется в ручьи, мелиоративные каналы или непосредственно в реку. При высоком уровне загрязнения дождевых сточных вод необходимо устройство модульных очистных сооружений или прудов отстойников перед выпуском.

Организация поверхностного стока также является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих повышение уровня грунтовых вод.

На участах подверженных заболачиванию необходимо выполнить мероприятия по засыпке или выторфовыванию. Для засыпки болот могут быть использованы любые местные непереувлажненные грунты, но предпочтение следует отдавать песчаным грунтам с пригрузкой их растительным слоем. На болотах с мощностью слоя торфа до 2 м выторфование является более экономичным способом, чем засыпка.

- 3. Защита территории от затопления

На участках подверженных затоплению паводковыми водами необходимо выполнить подсыпку территории. Повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок является наиболее эффективным способом, так как позволяет выполнять работу постепенно, по мере освоения очередного участка. При этом единовременные денежные вложения не требуют последующих затрат. Посадка жилых зданий должна осуществляться на отметке не ниже 23,50 м.

Объемы работ по подсыпке участок до незатапливаемых отметок

| Кадастровый номер участка | Площадь затапливаемой территории, тыс. м2 | Объем необходимой подсыпки, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| Деревня Губарево |
| 53:11:1500307:184 | 15,0 | 11,25 |
| 53:11:1500307:185 | 16,6 | 12,45 |
| 53:11:1500307:201 | 26,8 | 53,6 |
| 53:11:1500307:202 | 78,5 | 274,75 |
| 53:11:1500307:203 | 22,7 | 45,4 |
| 53:11:1500307:204 | 18,8 | 37,6 |
| 53:11:1500307:207 | 5,6 | 11,2 |
| Деревня Сперанская Мыза |
| 53:11:1500303:143 | 62,5 | 93,75 |
| 53:11:1500303:144 | 59,0 | 29,5 |
| 53:11:1500303:146 | 326,0 | 489,0 |
| Деревня Новониколаевское |
| 53:11:1500301:23 | 9,7 | 14,5 |
| 53:11:1500301:29 | 4,0 | 2,0 |
| 53:11:1500206:124 | 65,0 | 97,5 |
| 53:11:1500206:126 | 14,0 | 3,5 |
| 53:11:0000000:347 | 47,0 | 70,5 |

# 12.    Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Савинского сельского поселения подробно рассмотрены в генеральном плане 2009 года. Существенных изменений с данном разделе генплана за прошедший период не произошло:

«Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные дороги и магистральные газопроводы.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог II категории – 100 м, III и IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами городских служб.

Ответственность за проведение мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в пойме рек;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП;

- На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки;

- На территории Савинского СП подразделения пожарной охраны (пожарные депо) в настоящее время отсутствуют; с учетом требований прибытия подразделений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут (не более) к объектам возгорания, Генпланом и Концепцией развития пожарной охраны Новгородской области планируется на территории Савинского СП размещение подразделения пожарной охраны в СНП Дубровка».

# 13. Основные технико-экономические показатели генерального плана Савинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | общая площадь земель в границах муниципального образования | га/тыс.км2 | 35710/0,35710 | 35710/0,35710 |
| 2. | общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту), в том числе: | га | 1884,29 | 2187,77 |
| 2.1. | д. Волынь | га | 237,39 | 237,39 |
| 2.2. | д. Вылеги | га | 20,81 | 20,81 |
| 2.3. | д. Губарево | га | 81,40 | 123,99 |
| 2.4. | д. Городок | га | 74,13 | 83,63 |
| 2.5. | д. Дубровка | га | 188,52 | 188,52 |
| 2.6. | д. Змейско | га | 85,01 | 85,01 |
| 2.7. | д. Кирилловка | га | 139,16 | 147,92 |
| 2.8. | д. Мшага | га | 45,47 | 45,47 |
| 2.9. | д. Новониколаевское | га | 57,46 | 96,10 |
| 2.10. | д. Пахотная Горка | га | 86,26 | 131,53 |
| 2.11. | д. Робейка | га | 24,45 | 24,45 |
| 2.12. | д. Русса | га | 42,24 | 54,26 |
| 2.13. | д. Савино | га | 163,76 | 192,26 |
| 2.14. | д. Слутка | га | 143,86 | 154,88 |
| 2.15. | д. Сперанская Мыза | га | 34,71 | 141,89 |
| 2.16. | д. Ситно | га | 28,98 | 28,98 |
| 2.17. | п. Ситно | га | 116,95 | 116,95 |
| 2.18. | д. Шевелево | га | 313,73 | 313,73 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | общая численность постоянного населения | тысяч чел. | 2237 | 6674 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 198,3 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,062 | 0,187 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию) | м2/чел. | 26,47 | 46,0 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 63,26 | 307,0 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | 49,621 | 293,36 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 78,41 | 95,56 |
| 2.2. | среднеэтажная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | 2,925 | 2,925 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 4,62 | 0,95 |
| 2.3. | многоэтажная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | 10,714 | 10,714 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 16,94 | 3,49 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | S, тыс. м2 общ. | - | 243,7 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 385,2 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S, тыс. м2 общ. | - | 243,7 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 385,2 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | S, м2 общ. | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S, м2 общ. | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | S,тыс. м2 общ. | - | 63,26 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 100 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S ,тыс. м2 общ. | - | 49,621 |
|  |  | % от общего объема сущ. жилищного фонда | - | 78,41 |
| 5.2. | среднеэтажная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | - | 2,925 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 4,62 |
| 5.3 | многоэтажная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | - | 10,714 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 16,94 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест | 90 | 244 |
|  | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест | 460 | 667 |
| 2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Больницы | коек | - | - |
|  | Поликлиники | посещений в смену | 42 | 121 |
| 3. | объекты социального обеспечения | мест | - | - |
| 4. | спортивные и физкультурно- оздоровительные объекты | м2 площади пола зала | 800 | 60070 |
|  | Плавательные бассейны | м2зеркала воды | - | 167 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | мест | 550 | 400 |
| 6. | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 571 | 2336 |
| 7. | объекты общественного питания | мест | 56 | 267 |
| 8. | организации и учреждения управления |  |  |  |
| 9. | учреждения жилищно- коммунального хозяйства | объект | 1 | 1 |
| 10. | объекты бытового обслуживания | раб.мест | н/д | 27 |
| 11. | объекты связи | отделения связи | 2 | 2 |
| 12. | Объекты специального назначения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 8/6,13 | 8/6,13 |
|  | Полигоны ТБО |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год | н/д | 10,51 |
|  | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ м3/год | - | - |
|  | Полигоны ТБО | единиц/га | - | - |
|  | Пождепо | автом. | - | 7 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего по поселению | тыс. м3/сутки | 0,216 | 1,327 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.1 | д. Волынь: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 2,66 | 7,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 1,95 | 6,24 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,39 | 1,25 |
|  | Артезианская скважина | шт. | 2 | 2 |
|  | Водонапорная башня (V=15 м3, 10 м) | шт. | - | 1 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 50 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | - | 4,94 |
|  | Ø 90 ПЭ | км | - | 2,60 |
|  | Ø 63 ПЭ | км | - | 2,34 |
| 6.1.2 | д. Губарёво: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 3,55 | 129,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сутки | 2,60 | 103,36 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,52 | 20,67 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |
|  | Резервуары чистой воды V=100м3 | шт | - | 2 |
|  | Повысительная насосная станция( q= 74м3/час Н=45м.) | шт | - | 1 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 50 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 5,55 | 2,22 |
|  | Ø 160 ПЭ | км |  | 5,23 |
|  | Ø 140 ПЭ | км |  | 1,26 |
|  | Ø 110 ПЭ | км |  | 0,4 |
| 6.1.3 | д. Савино: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сутки | 0,131 | 0,191 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды( при среднесуточном водопотреблении на 1 чел 160 л) |  | 0,080 | 0,153 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,020 | 0,030 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды (при среднесуточном водопотреблении на 1 чел 50 л) |  | 0,023 | - |
|  | Водонапорная башня : V=15м³ ; Н=10м | шт | - | 2 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | - | 9,41 |
|  | Ø 160 ПЭ | км | - | 5,23 |
|  | Ø 110 ПЭ | км | - | 4,18 |
| 6.1.4 | д.Змейско: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 2,59 | 7,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 1,90 | 6,08 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,38 | 1,22 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 50 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 125 ПЭ | км | - | 2,7 |
|  | Ø 110 ПЭ | км | - | 0,14 |
| 6.1.5 | д. Шевелёво: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 4,02 | 11,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 2,95 | 9,44 |
|  | -на производственные нужды |  |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | . | 50 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 125 ПЭ | км | - | 5,57 |
|  | Ø 110 ПЭ | км | - | 0,3 |
| 6.1.6 | д. Вылеги |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 0,61 | 1,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 0,45 | 1,44 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,09 | 0,29 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 50 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 125 ПЭ | км | - | 1,2 |
| 6.1.7 | д. Мшага |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сутки | 5,12 | 15,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 3,75 | 12,00 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,75 | 2,04 |
|  | Артезианская скважина (h=60м, q=1,8м3/ч) | шт | 1 | 1 |
|  | Водонапорная башня : V=15м³ ; Н=10м. | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 90 ПЭ | км | - | 1,12 |
|  | Ø 63 ПЭ | км | - | 3,58 |
| 6.1.8 | д.Городок: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сутки | 1,30 | 3,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 0,95 | 3,04 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,19 | 0,61 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 50 | 160 |
|  | Водонапорная башня: V=15м³ ; Н=18м | шт | - | 1 |
|  | Артезианская скважина (h=60м, q=1,8м3/ч) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 125 ПЭ | км | - | 2.2 |
|  | Ø110 ПЭ | км | - | 1.3 |
|  | Ø63 ПЭ | км | - | 0.5 |
| 6.1.9 | п.Ситно: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 5,46 | 16,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 4,00 | 12,80 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,80 | 2,56 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | . | 50 | 160 |
|  | Водонапорная башня : V=15м³ ; Н=10м | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 125 ПЭ | км | - | 2,05 |
| 6.1.10 | д.Ситно: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 1,71 | 5,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 1,25 | 4,00 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,25 | 0,80 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 50 | 160 |
|  | Водонапорная башня : V=15м³ ; Н=10м | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 125 ПЭ | км | - | 1,1 |
|  | Ø 110 ПЭ | км | - | 0,2 |
|  | Ø 63 ПЭ | км | - | 0,18 |
| 6.1.11 | д.Русса: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 1,71 | 5,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 1,25 | 4,00 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,25 | 0,80 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 50 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 125 ПЭ | км | - | 1,6 |
| 6.1.12 | д.Слутка: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 26,61 | 106,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 19,50 | 88,44 |
|  | -на производственные нужды |  | 3,09 | 17,09 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 50 | 160 |
|  | Водонапорная башня : V=25м³ ; Н=10м | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 160 ПЭ | км | - | 5,61 |
|  | Ø 110 ПЭ | км | - | 0,22 |
| 6.1.13 | д.Дубровка: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 18,15 | 53,26 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 13,30 | 42,56 |
|  | -на производственные нужды |  | 2,66 | 8,51 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 50 | 160 |
|  | Артезианская скважина (h=60м, q=1,8м3/ч) | шт | 1 | 1 |
|  | Водонапорная башня | шт | 1 | - |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 160 ПЭ | км | - | 2,86 |
| 6.1.14 | д.Новониколаевское: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 6,41 | 142,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 4,7 | 113,92 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,94 | 22,78 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 50 | 160 |
|  | Артезианская скважина (h=60м, q=1,8м3/ч) | шт | 1 | 1 |
|  | Водонапорная башня (V=15м³ ; Н=10м.) | шт | - | 2 |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 63ПЭ | км | - | 0.44 |
|  | Ø 110 ПЭ | км | - | 1.54 |
|  | Ø 160 ПЭ | км | - | 3.27 |
| 6.1.15 | д.Кирилловка: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 2,32 | 34,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 1,7 | 27,52 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,34 | 5,50 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 50 | 160 |
|  | Артезианская скважина (h=60м, q=1,8м3/ч) | шт | - | 2 |
|  | Водонапорная башня (V=25м³ ; Н=10м.) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 110 ПЭ | км | - | 0,44 |
|  | Ø 160 ПЭ | км | - | 2,86 |
| 6.1.16 | д.Робейка: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 1,98 | 5,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 1,45 | 4,96 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,29 | 0,93 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 50 | 160 |
|  | Артезианская скважина (h=60м, q=1,8м3/ч) | шт | - | 1 |
|  | Водонапорная башня (V=25м³ ; Н=10м.) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 160 ПЭ | км | - | 1,21 |
| 6.1.17 | д.Пахотная Горка: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сутки | 0,61 | 162,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | 0,45 | 130,08 |
|  | -на производственные нужды |  | 0,09 | 26,02 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 50 | 160 |
|  | Артезианская скважина (h=60м, q=1,8м3/ч) | шт | - | 2 |
|  | Водонапорная башня (V=25м³ ; Н=10м.) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |
|  | Ø 160 ПЭ | км | - | 3,08 |
|  | Ø 110 ПЭ | км | - | 0,06 |
| 6.2 | Канализация : |  |  |  |
|  | Количество сточных вод очищаемых на очистных сооружениях: | тыс.м3/ сутки | 0,137 | 1,170 |
|  | То же на БИОКСИ | тыс.м3/ сутки | - | 0,012 |
| 6.2.1 | д. Волынь: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 1,09 | 1,09 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,98 | 0,98 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,12 | 0,12 |
| 6.2.2 | д. Губарёво: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 1,46 | 115,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 1,30 | 103,46 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,16 | 12,41 |
|  | КНС(h=4м, q=5м3/ч, Н=10м) | шт | - | 1 |
|  | КНС(h=4м, q=10м3/ч, Н=10м) | шт | - | 1 |
|  | КНС(h=4м, q=20м3/ч, Н=30м) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Напорн.Ø 63 ПЭ | км | - | 0,5 |
|  | Напорн.Ø 110 ПЭ | км | - | 1,38 |
|  | Ø 200 ПЭ | км | - | 4,18 |
| 6.2.3 | д. Савино: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 5,20 | 102,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 4,64 | 80,0 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,56 | 11,53 |
|  | Реконструкция КОС | м3/ сутки | 250 | 400 |
|  | КНС(h=4м, q=5м3/ч, Н=30м) | шт | - | 1 |
|  | КНС(h=4м, q=10м3/ч, Н=10м) | шт | - | 1 |
|  | КНС(h=4м, q=20м3/ч, Н=10м) | шт | - | 2 |
|  | КНС(h=4м, q=20м3/ч, Н=30м) | шт | - | 2 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Напорн.Ø 110 ПЭ | км | - | 2,12 |
|  | Ø 200 ПЭ | км | - | 4,57 |
| 6.2.4 | д.Змейско: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 1,06 | 6,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,95 | 6,08 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,11 | 0,73 |
|  | КНС(h=4м, q=15м3/ч, Н=10м) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Напорн.Ø 110 ПЭ | км | - | 0,7 |
|  | Ø 200 ПЭ | км | - | 2,31 |
| 6.2.5 | д. Шевелёво: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 1,65 | 10,57 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 1,48 | 9,44 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,18 | 1,13 |
|  | КНС(h=4м, q=15м3/ч, Н=10м) | шт | - | 1 |
|  | КНС(h=4м, q=15м3/ч, Н=10м) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Напорн.Ø 63ПЭ | км | - | 0,3 |
|  | Напорн.Ø 110ПЭ | км | - | 3,3 |
|  | Ø 200ПЭ | км | - | 8,7 |
| 6.2.6 | д. Вылеги: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 0,25 | 1,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,23 | 1,44 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,03 | 0,17 |
|  | КНС(h=4м, q=15м3/ч, Н=30м) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Напорн.Ø 110ПЭ | км | - | 1,8 |
|  | Ø 200ПЭ | км | - | 1,2 |
| 6.2.7 | д. Мшага: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 2,10 | 210 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 1,88 | 1,88 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,23 | 0,23 |
| 6.2.8 | д. Городок: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 0,53 | 3,40 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,48 | 3,04 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,06 | 0,36 |
|  | КОС | м3/ сутки | - | 100 м3/ сут |
|  | КНС(h=3м, q=15м3/ч, Н=10м) | шт | - | 1 |
|  | КНС(h=4м, q=15м3/ч, Н=30м) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Ø 200ПЭ | км | - | 2,2 |
|  | Напорн.Ø 110ПЭ | км | - | 1,9 |
|  | Ø 63ПЭ | км | - | 0,5 |
| 6.2.9 | д. Ситно: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 0,70 | 4,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,63 | 4,00 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,08 | 0,48 |
|  | КОС | м3/ сутки | - | 100 м3/ сут |
|  | КНС(h=4м, q=10м3/ч, Н=30м) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Ø 200ПЭ | км | - | 2,05 |
|  | Напорн.Ø 110ПЭ | км | - | 2,53 |
| 6.2.10 | п. Ситно: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 2,24 | 14,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 2,00 | 12,80 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,24 | 1,54 |
|  | КНС(h=4м, q=10м3/ч, Н=30м) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Ø 200ПЭ | км | - | 1,2 |
|  | Напорн.Ø 110ПЭ | км | - | 1,65 |
| 6.2.11 | д. Русса: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 0,48 | 38,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,43 | 34,40 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,05 | 4,13 |
|  | КНС(h=4м, q=15м3/ч, Н=30м) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Ø 200ПЭ | км | - | 1,43 |
|  | Напорн.Ø 110ПЭ | км | - | 0,6 |
| 6.2.12 | д. Слутка: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 10,92 | 95,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 9,75 | 85,44 |
|  | - производственные сточные воды |  | 1,17 | 10,25 |
|  | КНС(h=4м, q=30м3/ч, Н=30м) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Ø 200ПЭ | км | - | 8,14 |
|  | Напорн.Ø 140ПЭ | км | - | 5,55 |
| 6.2.13 | д. Дубровка: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 7,45 | 47,67 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 6,65 | 42,56 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,80 | 5,11 |
|  | КОС | м3/ сутки | - | 500 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Напорн.Ø 160ПЭ | км | - | 6,00 |
|  | Ø 200ПЭ | км | - | 4,65 |
| 6.2.14 | д. Новониколаевское: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 2,63 | 127,59 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 2,35 | 113,92 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,28 | 13,67 |
|  | КНС(h=4м, q=10м3/ч, Н=10м) | шт | - | 1 |
|  | КНС(h=4м, q=10м3/ч, Н=20м) | шт | - | 1 |
|  | КНС(h=4м, q=10м3/ч, Н=30м) | шт | - | 2 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Напорн.Ø 110ПЭ | км | - | 4,01 |
|  | Ø 200ПЭ | км | - | 3,14 |
| 6.2.15 | д. Кирилловка: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 0,95 | 30,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,85 | 27,52 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,10 | 3,30 |
|  | КНС(h=4м, q=50м3/ч, Н=30м) | шт | - | 4 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Напорн.Ø 160ПЭ | км | - | 2,58 |
|  | Ø 200ПЭ | км | - | 4,57 |
| 6.2.16 | д. Робейка: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 0,81 | 5,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,73 | 4,64 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,09 | 0,56 |
|  | КНС(h=4м, q=20м3/ч, Н=30м) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Напорн.Ø 110ПЭ | км | - | 2,2 |
|  | Ø 200ПЭ | км | - | 1,57 |
| 6.2.16 | д. Пахотная Горка: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сутки | 0,25 | 145,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,23 | 130,08 |
|  | - производственные сточные воды |  | 0,03 | 15,61 |
|  | КНС(h=4м, q=30м3/ч, Н=30м) | шт | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | - |
|  | Напорн.Ø 140ПЭ | км | - | 0,44 |
|  | Ø 200ПЭ | км | - | 2,42 |
| 7. | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1. | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | МВт МВА | н/д | +2,95 +3,075 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | МВт МВА |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | МВт МВА |  | +2,95 +3,075 |
| 7.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч/год | 2170 | 2170 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/год | 2170 | 2170 |
| 7.3. | источники покрытия электронагрузок: |  |  |  |
|  | ПС «Подберезье» | кВ | 110/10 | 110/10 |
|  | ПС «Савино» 2х2,5 | кВ | 110/10 | 110/10 |
| 7.4. | Протяженность сетей , в том числе: |  |  |  |
|  | ВЛ-10 | км | 88,2 | 94,7 |
|  | ВЛ-110 | км | 24,8 | 24,8 |
|  | ВЛ-330 | км | 39,4 | 39,4 |
|  | ТП | шт. | 54 | 70 |
|  | Теплоснабжение годовое Савинское СП | Гкал |  | 58862 |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/ч |  | 23,731 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч |  | - |
| 6.4.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | Гкал/ч |  | 23,731 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Индивидуальные источники тепла | Гкал/ч |  | 23,731 |
| 7. | Связь |  |  |  |
| 7.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 7.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | н/д | 1482 |

# 14.Заключение

Проект генерального плана Савинского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Савинского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Савинского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.