Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочные решения | Главный инженер проекта Главный архитектор проекта Архитектор | Салопина Н.А. Здор Л.Ф. Пшеницына О.Ю. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Газоснабжение Электроснабжение, связь | Ведущий инженер Ведущий инженер Главный специалист | Проничева Т.М, Пухова З.Н. Ячменев С.В. |
| Транспортная инфраструктура, Инженерная подготовка территории | Главный специалист | Грогуль М. В. |

СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № Тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том 1 | Пояснительная записка |  |
| Том 2 | Положение о территориальном планировании |  |
| Том 3 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |
| Том 4 | Исходные данные |  |
|  | Электронная версия проекта на CD/DVD диске – 4 экземпляра |  |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Главный инженер проекта                                                                    Салопина Н.А.

Содержание

1.Введение.	5

2. Общие сведения	7

2.1.   Земельный фонд.	7

2.1.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	 7

2.1.2. Земли населенных пунктов.	 8

2.1.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	8

2.1.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов	9

2.1.5. Земли лесного фонда	9

2.1.6. Земли водного фонда.	9

2.1.7. Земли запаса.	9

3.Развитие планировочной структуры некоторых населенных пунктов Волотовского сельского поселения. Функциональное зонирование территории 	10

4. Инженерное обеспечение и благоустройство территории 	12

5. Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки	12

5.1. Культурно-бытовое обслуживание населения 	12

5.2. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.	12

6. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	14

7. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	17

8. Заключение	19

1.Введение.

В процессе реализации Генерального плана Волотовского сельского поселения возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение границ некоторых населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план Волотовского сельского поселения Новгородского района Новгородской области  был  разработан в 2011 году ОАО «Институт  Новгородгражданпроект» (г.Великий Новгород) в соответствии с Муниципальным контрактом № 249 от 27.04.2009  года на подготовку документов территориального планирования (Генерального плана) Волотовского сельского поселения.

Изменения (№ 3) Генерального плана Волотовского сельского поселения разработаны в 2013 г. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород).

Территориальное планирование Волотовского сельского поселения осуществляется посредством разработки проекта Генерального плана Волотовского сельского поселения и его утверждения и в дальнейшем внесения в него изменений.

Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Волотовского сельского поселения  и уточненных перспектив развития поселения.

Проект внесения изменений  в Генеральный план Волотовского сельского поселения содержит следующие изменения в части территорий населенных пунктов д. Спас-Нередицы,  д.Шолохово,  п.Волховец, д.Новое Кунино:

д.Спас-Нередицы

1. Увеличение площади населенного пункта д. Спас-Нередицы путем включения части территории из состава земель сельскохозяйственного назначения  в функциональную зону  рекреационного назначения для создания музейно-туристического комплекса (площадью 192500 кв.м, в том числе 24000 кв.м - зона инженерной и транспортной инфраструктуры);

2. Увеличение зоны рекреационного назначения в д. Спас-Нередицы от жилых домов №1 и №2 до автомобильной дороги ( площадью 6676 кв.м ) ;

д. Шолохово

3.Перевод участка в д.Шолохово из зоны рекреационного назначения в зону специального назначения (кладбище) площадью 36400 кв.м;

4.Увеличение площади населенного пункта д.Шолохово на 37280 кв.м., в связи с переводом части территории сельскохозяйственного назначения в жилую зону;

п.Волховец

5.Перевод части территории населенного пункта п. Волховец площадью 84350 кв.м.  из зоны сельскохозяйственного назначения  и зоны рекреационного назначения в  общественно-деловую  зону;

6.Перевод земельного участка, расположенного рядом с п.Волховец, с кадастровым номером К№ 53:11:0000000:370 (площадью 35097 кв.м) из зоны сельскохозяйственого назначения в производственную зону.

д. Новое Кунино

7. Перевод части территории населенного пункта д. Новое Кунино площадью 61526 кв.м.  из зоны рекреационного назначения в  жилую зону индивидуальной малоэтажной застройки (до3 этажей).

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

Внесение изменений в генеральные планы осуществляется в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса измененный генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем).

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные администрацией муниципального образования Волотовское сельское поселение.

В основу генерального плана положены данные, предоставленные администрацией поселения  в 2014 году.

# 2. Общие сведения

Волотовское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района и располагается  в непосредственной близости к территории областного центра г. Великий Новгород.

В состав Волотовского сельского поселения входят 15 населенных пунктов.

Административным центром поселения является п. Волховец.

Площадь поселения – 12 140 га.

Население на 2009 год (фактически проживающие) – 2133 человека.

# 2.1.   Земельный фонд.

Волотовское сельское поселение расположено на северо-востоке от  областного центра   и занимает общую площадь 12140 га.

По данным, представленным администрацией Новгородского муниципального района, на территории Волотовского сельского поселения имеются земли следующих категорий:

| № п/п | Территории | Современное использование 2013 г. | Расчетный срок измененный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли промышленности, | 60 | 0,49 | 63.51 | 0.52 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 8372,3 | 68,97 | 8345.79 | 68.75 |
| III | Земли водного фонда | 1100 | 9,06 | 1100 | 9,06 |
| IV | Земли лесного фонда | 1050 | 8,65 | 1050 | 8,65 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VII | Земли запаса | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VIII | Земли населенных пунктов, | 1557,7 | 12,83 | 1580.7 | 13.02 |
|  | Всего: | 12 140,0 | 100,00 | 12 140,0 | 100,00 |

Перераспределение земельного фонда Волотовского сельского поселения.

На расчетный срок генерального плана Волотовского сельского поселения площадь земельного фонда поселения останется без изменений, однако будут проведены структурные изменения площади земель по категориям.

# 2.1.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст.77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Волотовского сельского поселения составляет 8372.3  га (68,97% от общей площади поселения) на 2013 г. Использование по назначению этих земель незначительное около 10% (932 га).

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

Территория земель сельскохозяйственного назначения сократится на 25,4 га за счет перевода в земли населенных пунктов и в земли промышленности.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составит 8346.9га (68,76%).

# 2.1.2. Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования (ст.84 Земельного кодекса РФ).

Общая площадь земель населенных пунктов на территории Волотовского сельского поселения на момент внесения изменений в генеральный план (2013 г.) составляет 1557,7 га  (12,83% от всех земель поселения).

Настоящие изменения в генплан предусматривают увеличение площади двух населенных пунктов: д.Спас-Нередицы на 19,25 га, д.Шолохово на 3.75 га. Суммарное увеличение земель населенных пунктов составит 23.0 га.

Общая площадь земель населенных пунктов достигнет 1580.7 га  составит 13.02 % от всех земель поселения.

Информация о площадях населенных пунктов Волотовского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Площадь населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующая 2013 г. | Расчетный срок Измененные показатели |
| 1. | п.Волховец | 262,6 | 262,6 |
| 2 | д.Волотово | 56,1 | 56,1 |
| 3. | д.Зарелье | 169,0 | 169,0 |
| 4. | д.Кунино | 36,0 | 36,0 |
| 5. | д.Кирилловское сельцо | 105,0 | 105,0 |
| 6. | д.Малая Горка | 6,0 | 6,0 |
| 7. | д.Новое Кунино | 65,0 | 65,0 |
| 8. | д.Новая Деревня | 54,0 | 54,0 |
| 9. | д.Радионово | 62,0 | 62,0 |
| 10. | д.Спас-Нередицы | 32,0 | 51.25 |
| 11. | д. Сельцо Шатерно | 21,0 | 21,0 |
| 12. | д.Сковородка | 6,0 | 6,0 |
| 13. | д.Ушерско | 99,0 | 99,0 |
| 14. | д.Хутынь | 241,0 | 241,0 |
| 15. | д.Шолохово | 343,0 | 346.75 |
|  | ИТОГО: | 1557,7 | 1580.7 |

# 2.1.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения муниципального образования Волотовского сельского поселения составляет 60,0 га.

Перераспределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения изменилась на 2.4 га   и на расчетный срок составит 62,4  га.,  это равно 0,51 % от всех земель поселения.

# 2.1.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ) входят:

1.  Сиверсов канал (памятник природы) – территория его согласно Решения Областного Исполнительного Комитета № 610-р от 28.10.74г.  – 15,0га, в т. ч. в границах Волотовского сельского поселения  - 11,25га.

Значение ООПТ: судоходство небольших судов со скоростью не больше 10 км/ч и осадкой не более 1.5м, рыбная ловля в установленном порядке.

2. Региональный (областной) памятник природы «Савинские дубравы» (Постановление Новгородской областной думы № 409 – ОД от 29 июля 1996г.) Границы памятника проходят по границам кварталов 71, 72 ГЛФ Новоселицкого лесничества.

Значение ООПТ: научные исследования, учебные экскурсии и посещения туристов, сбор грибов и ягод, охота в установленные сроки. Ограничения: запрещается отвод земель под любые виды пользования, в том числе под строительство, рубки леса, кроме санитарной, изменение видового состава флоры, повреждение древостоя, неумеренный выпас скота, разбивка бивуаков, разведение костров (кроме специально отведенных мест), загрязнение и захламление территории.

В настоящее время ООПТ не оформлены надлежащим образом и не имеют кадастровых номеров.

Эти земли распределены между другими категориями (земли сельскохозяйственного назначения, водный фонд, н. п.).

# 2.1.5. Земли лесного фонда

Общая площадь земель лесного фонда Волотовского сельского поселения составляет   1050,0  га (8,65% от общей площади поселения).

Перераспределение земель лесного фонда.

На расчетный срок генерального плана площадь земель лесного фонда не изменится и останется равным  1050,0  га.

# 2.1.6. Земли водного фонда.

Общая площадь земель водного фонда на территории Волотовского сельского поселения составляет 1100,0  га.

Перераспределение земель водного фонда.

На расчетный срок генерального плана площадь земель водного фонда останется без изменений.

# 2.1.7. Земли запаса.

На территории Волотовского сельского поселения земель запаса нет. Не планируется выделение этой категории земель и на расчетный срок.

# 3. Развитие планировочной структуры некоторых населенных пунктов Волотовского сельского поселения. Функциональное зонирование территории.

- Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

- В настоящем разделе рассматриваются населенные пункты: д.Спас-Нередицы, д.Шолохово, п.Волховец и д.Новое Кунино. Развитие остальных населенных пунктов поселения предусматривается в соответствии с генеральным планом 2013 года.

Архитектурно-планировочная организация территории деревень  д. Спас-Нередицы, д. Шолохово, п.Волховец и д.Новое Кунино основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Основные предпосылки для развития поселения в данных направлениях являются:

-  Благоприятные климатические и экологические условия;

- Свободные территории, примыкающие к границам  населенных пунктов, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения. В настоящее время не используются по своему назначению.

- Наличие желающих вести новое строительство жилых домов, как среди местного населения, так и городских жителей.

- Наличие  памятников истории, архитектуры и культуры, в том числе и всемирно известных.

- Близость расположения к г. Великий Новгород.

Баланс территории населенного пункта  д.Спас - Нередицы

| № п/п | Территории | Современное использование 2013 г. | Расчетный срок измененный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | д. Спас - Нередицы | 32 | 100 | 51,25 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 8,6 | 26,88 | 7,9 | 15,42 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,3 | 7,19 | 4,7 | 9,17 |
| 1.4 | Зона рекреационного назначения | 13,8 | 43,12 | 31.35 | 61,17 |
| 1.5 | Зона сельскохозяйственного использования | 7,3 | 22,81 | 7,3 | 14,24 |
| 1.6 | Зона производственного использования | 0 | 0 | 0 | 0 |

Баланс территории населенного пункта  д.Шолохово

| № п/п | Территории | Современное использование 2013 г. | Расчетный срок измененный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | д.Шолохово | 343,0 | 100 | 346.75 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 178,0 | 52,05 | 180.89 | 52,17 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 6,0 | 1,75 | 7,86 | 2,27 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 23,0 | 6,73 | 23,0 | 6,63 |
| 1.4 | Зона рекреационного назначения | 123,0 | 35,96 | 119.3 | 34,40 |
| 1.5 | Зона сельскохозяйственного использования | 10,0 | 2,92 | 10,0 | 2,88 |
| 1.6 | Зона производственного использования | 2,0 | 0,58 | 2,0 | 0.58 |
| 1.7 | Зона специального назначения | 0 | 0 | 3,7 | 1,07 |

Баланс территории населенного пункта  п. Волховец

| № п/п | Территории | Современное использование 2013 г. | Расчетный срок измененный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | п. Волховец | 262,6 | 100 | 262.6 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 98,6 | 37,55 | 98,6 | 37,55 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 19,3 | 7,35 | 27,7 | 10,55 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 80,8 | 30,77 | 80,8 | 30,77 |
| 1.4 | Зона рекреационного назначения | 6,5 | 2,48 | 3.7 | 1,4 |
| 1.5 | Зона сельскохозяйственного использования | 57,4 | 21.85 | 51.8 | 19,73 |
| 1.6 | Зона производственного использования | 0 | 0 | 0 | 0 |

Баланс территории населенного пункта д.Новое Кунино

| № п/п | Территории | Современное использование 2013 г. | Расчетный срок измененный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | д.Новое Кунино | 65.0 | 100 | 65.4 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 18.1 | 27.85 | 24.25 | 37.31 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 5.9 | 9.07 | 5.9 | 9.07 |
| 1.4 | Зона рекреационного назначения | 39.5 | 60.77 | 33.35 | 51.31 |
| 1.5 | Зона сельскохозяйственного использования | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 2.0 |
| 1.6 | Зона производственного использования | 0.2 | 0.31 | 0.2 | 0.31 |

# 4. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Волотовского  сельского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия). Генеральным планом 2011 года предусмотрено развитие всех видов инженерного обеспечения Волотовского сельского поселения.

# 5. Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки.

# 5.1. Культурно-бытовое обслуживание населения.

Существующее положение.

Близость Волотовского сельского поселения областному центру наложила свое влияние на развитие предприятий и учреждений социальной сферы.

Так, в системе образования в населенных пунктах  поселения отсутствуют детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы среднего образования представлены школой-интернатом в соседнем Савинском сельском поселении.

В основном среднее образование дети получают в городских школах, колледжах и профессиональных училищах.

Учреждения здравоохранения представлены фельдшерско-акушерскими пунктами в п. Волховец  и д. Шолохово.

Объекты физической культуры и спорта отсутствуют. Плоскостные сооружения, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Учреждения культуры и искусства представлены  клубом на 100 мест в д. Шолохово (клуб на 100 мест) и библиотеками в п. Волховец (в арендуемом помещении) и д. Волотово  (отдельное здание).

Торговля и бытовое обслуживание.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание находятся в большинстве случаев в частной собственности и их развитие определяется рыночными отношениями. Широкое распространение получили мобильные торговые точки, размещаемые в киосках, летних павильонах и в приспособленных помещениях жилых домов. Ассортимент продажи товаров смешанный.

В отдаленных населенных пунктах торговля осуществляется с автолавок.

# 5.2. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.

Генеральным планом 2011 года предусматривалось развитие сферы культурно-бытовое обслуживание населения с решением на расчетный срок следующих задач:

- Удовлетворение потребности населения Волотовского сельского поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития поселения;

- Обеспечение равных условий доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для всех жителей Волотовского сельского поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания на территории Волотовского сельского поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры;

- Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения Волотовского сельского поселения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества;

- Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания.

На основании полученных проектных показателей были определены потребности Волотовского сельского  поселения в объектах социальной сферы.

При этом учитывалось, что  в Новгородской области не разработаны нормативы потребностей населения в градостроительной области. Расчеты выполняются по «Методике определения нормативной потребности субъектов РФ в области социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999г. №1683-р и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

По поселку Волховец развитие культурно-бытового обслуживания населения осуществить в соответствии с генеральным планом 2011 года.

По остальным населенным пунктам Волотовского сельского поселения в связи с увеличением численности населения необходимо предусмотреть увеличение мощности ряда ранее запланированных объектов:

А.  Объекты образования.

Генпланом 2011 года предлагалось  расположить ДДУ на 55 мест в д. Шолохово (I очередь).   На расчетный срок – д. Хутынь на 30 мест.

С учетом роста численности населения на расчетный срок потребуется увеличение ДДУ в д.Шолохово до 200 мест и в д.Хутынь  до 50 мест.

В настоящее время школьных учреждений в Волотовском сельском поселении нет.

Учитывая близость областного центра, генпланом 2011 года предлагалось  на территории поселения открыть школу начальных классов (1 ступень начальная), ее вместимость  40 учащихся (при девятилетнем образовании) (I очередь).

На расчетный срок планировалось строительство школы на 150 учащихся.

Расположить здание школы возможно в д. Шолохово (I очередь). На расчетный срок  в д. Хутынь на 150 учащихся.

С учетом увеличения численности жителей на расчетный срок потребуется до 400 мест в общеобразовательных школах. Расположение школ осуществить в соответствии с генпланом 2011 года, т.е. в д.Шолохово и д.Хутынь.

Б.  Объекты физической культуры и спорта.

По генплану 2011 года  в Волотовском сельском поселении необходимо иметь:

- спортивных залов общей площадью  - 1,036 тыс. м2;

- плавательных бассейнов м2 зеркала воды -  222 м2;

- плоскостные сооружения  -  5,774 тыс. м2.

Единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений (Е)  в поселении была определена равной  563  человека.

С учетом (Е - единовременной пропускной способностью) на расчетный срок необходимо строительство:

- спортивного зала общей площадью 196 м2 – принимается площадью 400 м2;.

- плавательного бассейна на  42 м2, принимаем на 200 м2 зеркала воды;

- плоскостных сооружений  - 1097 м2 (предлагалось  на I очередь строительство площадок в д. Шолохово и пос. Волховец).

На расчетный срок предлагалось строительство бассейна и спортивного зала в пос. Волховец.

С учетом увеличения численности жителей уже в рамках строительства I очереди предлагается строительство ледового катка  в д.Хутынь.

Строительство объектов на расчетный срок предусмотреть в сооответсвии с генеральным планом 2011 года.

В.  Объекты культурно – досугового  назначения

1.  Клубы и учреждения клубного типа.

Генпланом 2011 года с учетом  плотности  расположения населенных пунктов предлагается иметь клубы  в д.Шолохово на 350 мест и в д.Хутынь  90 мест.

С учетом увеличения численности жителей предлагается увеличить клубы  в д.Шолохово на 400 мест и в д.Хутынь  150 мест.

2.  Библиотеки.

Населенные пункты с числом жителей от 500 до 3000 человек должны иметь не менее одной библиотеки, т. е. нужны библиотеки в д. Шолохово и п.Волховец. В настоящее время есть библиотеки в пос. Волховец и д. Волотово. На расчетный срок при строительстве в д.Шолохово клуба на 350 мест предусмотреть помещение библиотеки.

С учетом увеличения численности жителей предлагается организовать библиотеки при  клубах  в д.Шолохово и в д.Хутынь, которые будут обслуживать и население близлежащих населенных пунктов.

Г.  Определение потребности в объектах здравоохранения.

Учитывая близость областного центра, сельское население Волотовского сельского поселения будет обслуживаться стационарами, поликлиниками и диспансерами г. Великий Новгород. Первая помощь может быть оказана в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).

В настоящее время имеется два ФАПа – в пос. Волховец в специальном здании, состояние его хорошее и в д. Шолохово – в пристроенном здании, состояние которого неудовлетворительное.

Предлагается построить специальное здание ФАП в д.Волотово для обслуживания всего населения населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки  Малый Волховец.

Обеспечение лекарствами возможно решить, имея в ФАПах аптечные киоски.

Выполнить предложения генплана 2011 года.

Д.  Потребность в учреждениях торговли.

Потребность в учреждениях торговли решается предпринимателями с учетом спроса населения.

В общественно-деловой зоне населенных пунктов  предлагается резервировать участки для организации торговли.

# 6. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры:

- максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод;

- минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

В границах проектируемой застройки объектов отнесенных к категориям по ГО нет. Строительство новых категорированных по ГО объектов в пределах проектируемой застройки не предусматривается.

Размещение складов и баз горюче-смазочных материалов, складов и баз продовольственных, материально-технических и прочих резервов, распределительных холодильников и баз, специализированных торговых комплексов, размещение складов и баз восстановительного периода в границах проектируемой территории не предусматривается.

Объекты коммунально-бытового назначения должны проектироваться с учетом приспособления для специальной обработки в качестве станций обеззараживания одежды или техники, постов мойки и уборки.

Размещение новых промышленных объектов в границах проектируемой застройки не предусматривается.

Строительство улиц и проездов между домами (сооружениями) предусматривается с твердым покрытием, обеспечивающим проезд пожарных машин, сил и средств ликвидации возможных ЧС, эвакуацию населения в районы парковых зон и на основные улицы поселка. Ширина проезжей части улиц составляет не менее 6 метров.

Парки, сады, бульвары и свободные от застройки территории (водоемы, спортивные и детские площадки) образуют единую систему, обеспечивающую членение жилой зоны поселка противопожарными разрывами. Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий вместе с сетью улиц обеспечивает свободный выход населения из разрушенных зданий.

Сборные эвакуационные пункты создаются органами местного самоуправления  и располагаются в зданиях общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации. Укрытие население проектируемой застройки в особый период предусматривается в противорадиационных укрытиях группы П-3.

Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения. Существующие шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений проектом предусматривается достаточная ёмкость баков водонапорных башен, проектом также предусмотрено устройство автономных противопожарных резервуаров с источником заполнения от тупиковой водопроводной сети или от реки.

Все проектируемые объекты поселка обеспечены централизованным электроснабжением 220/380В. Объекты, продолжающие работу в военное время, должны иметь резервный источник электропитания (дизель-электростанцию). На проектируемых объектах должно быть предусмотрено устройство молниезащиты.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться также транспортные системы: автомобильные дороги, железные дороги, магистральные газопроводы.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог I, II категорий – 100 м, III, IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами пожарных депо, расположенных на территории поселения.

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в поймах озер, рек, ручьев;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

В весенне-летний период наибольшую опасность для Волотовского сельского поселения представляют пожары природные и подтопления.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматривать, как правило, за границей населенного пункта или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- вопросы подъезда пожарных автомобилей к населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории НП;

- на территории НП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

Защита территории от затопления.

Согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» в качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел.

Повышение поверхности территории до не затапливаемых является наиболее эффективным способом.

Обвалование территории является нецелесообразным, так как в таком случае будет происходить подтопление населенного пункта водами с верховой стороны.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании и строительстве домов должны быть предусмотрены меры по предупреждению возникновения пожара, обеспечению возможности своевременной эвакуации людей из дома на прилегающую к нему территорию, нераспространению огня на соседние строения и жилые блоки, а также обеспечению доступа личного состава пожарных подразделений к дому для проведения мероприятий по тушению пожара и спасению людей. Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу, в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям. Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 метров для зданий до 10 этажей включительно. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередач и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Проектом предусматривается устройство закрытых противопожарных резервуаров, оборудуемых мотопомпами Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен в соответствии с действительным строительным объемом существующих и возводимых зданий. Местоположение пожарных резервуаров назначается из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150-200м.

Кроме того в местах расположения противопожарных резервуаров предусматривается размещение сооружений (щитов) для хранения средств пожаротушения.

Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с органами Государственной противопожарной службы. Помещение для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря должно иметь площадь не менее 10 м2 и несгораемые стены.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) на участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояния, м. |
| --- | --- |
|  | А | Б |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 |

# 7. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

В соответствии со СНиП 35-01-2001 проектом необходимо предусмотреть ряд  мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

# 8.Заключение

Изменения вносимые в генеральный  план Волотовского сельского поселения  развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Волотовского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Волотовского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.