Сообщение директора филиала ООО «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» Е.Н. Щеголева о водоочистной станции в д.Савино(исходящий № 1001 от 27.07.2012 года):

«ВОС д.Савино были построены в 1977г., проектная мощность

сооружений составляла 325 мЗ/сут., источник водоснабжения р.Вишера.

Технология водоподготовки, заложенная в проекте, физический износ

очистных сооружений, неудовлетворительное качество исходной речной

воды р. Вишера не позволяли достичь качества питьевой воды в соответствии

с ГОСТ.

В целях улучшения водоснабжения в 2005-2007г.г. были выполнены

работы по оценке-запасов подземных вод. Поскольку участок недр находится

в сложных гидрогеологических и гидрохимических условиях, и является

недостаточно обеспеченным пресными подземными водами, в результате

проведенных изысканий, в 2005 г. были пробурены и признаны пригодными

для питьевого водоснабжения две артезианские скважины. Однако, их

суммарной производительности оказалось недостаточно для удовлетворения

потребности в питьевой воде,

В 2011 году ООО «МП ЖКХ НЖКС»  заключило договор (от 19.01.2011г. № 4) с ООО «Теплоэнерго» (г, Санкт-Петербург) на выполнение комплекса работ но модернизации водоочистных сооружений, а именно:

* применение реагетного способа очистки речной воды

* увеличение мощности до 400 мЗ/сут.

* замена оборудования водоочистной станции

* замена насосного оборудования

* установка автоматики и сигнализации

В 2011 г. специалистами ООО «Теплоэнерго» были выполнены работы

по монтажу оборудования, после чего были начаты пуско-наладочные

работы, которые продолжаются по сегодняшний день.

В июле 2012г. природный фон р.Вишера существенно ухудшился, цветность речной воды увеличилась и составляет на сегодняшний день 594 градуса, что на 194 градуса превышает максимальные показатели за последние три года. В связи с этим, задача достижения качества питьевой воды, соответствующей гигиеническим нормативам, особенно по органолептическим показателям. Усложнилась. В настоящее время специалисты ООО «Теплоэнерго» продолжают работы по доведению качества очисти питьевой воды до требуемых санитарных норм.

На период проведения работ по капитальному ремонту водоснабжение осуществляется из артезианских скважин, в часы максимального разбора дебита скважин недостаточно. Поэтому частично добавляется речная вода. Вся вода, подаваемая в сеть, проходит обеззараживание на ВОС.»