Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2014 № 30

д. Савино

Об утверждении технического задания

по развитию системы коммунальной инфраструктуры

холодного водоснабжения и хозяйственно - бытового

отведения на территории Савинского сельского поселения

на 2015-2017 годы

В соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным Законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития от 06.05.2011 № 204

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно - бытового отведения на территории Савинского сельского поселения  на 2015-2017 годы обществу с ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Опубликовать постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации Савинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                          В.И.Бабич

|  | Приложение к постановлению администрации Савинского сельского поселения от 17.03.2014 № 30 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на разработку Инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения на территории Савинского сельского поселения на 2015-2017 годы

Заказчик Инвестиционной программы: Администрация Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области

Разработчик Инвестиционной программы: Общество с ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис» (далее ООО «Новкоммунсервис»)

# I.Основание для разработки инвестиционной программы

  - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007   № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1.4. Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства  регионального развития от  06.05.2011 № 204.

1.5. Решение Совета депутатов Савинского сельского поселения от 13.05.2011 №21 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Савинского сельского поселения на 2011-2021 годы».

II.Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения на территории Савинского сельского поселения на 2015-2017 г. г.  (далее – инвестиционная программа):

2.1.1. Обеспечение развития систем и объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на территории Савинского сельского поселения на 2015-2017 г. г.

2.1.2. Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения в соответствии с нормативными требованиями.

2.1.3. Обеспечение доступности для потребителей услуг системы  водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения.

2.1.4. Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов.

2.1.5. Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

2.1.6. В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых показателей и индикаторов:

| Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения Савинского сельского поселения на 2015-2017 годы (таблица 1) |
| --- |
| № п/п | Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы (индикаторы) | Единица измерения | Период |
|  |  |  | 2015 год | 2017 год |
|  |  |  | начало периода | конец периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 3,2 | 1,0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 24 | 10 |
| 1.5. | Коэффициент потерь | куб. м/км | 7,4 | 2,4 |
| 1.7. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 90 | 35 |
| 1.8. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 0 |
| 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 85 | 70 |
| 2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 87 | 95 |
| 3.Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 |
| 3.4. | Удельное водопотребление | куб. м/чел. | 35 | 50 |

2.2. В ходе реализации  инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:

2.2.1. Разработка плана мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения на территории Савинского сельского поселения на 2015-2017 г.г., состоящего из следующих мероприятий:

Реконструкция водоочистных сооружений (далее ВОС) д. Савино с увеличением мощности до 480м3/сутки;

Перекладка наружной водопроводной сети д. Савино протяженностью 9,504км с устройством водопроводных колодцев 93шт.;

Перекладка наружной сети канализации д.Савино протяженностью 6,76 км с устройством канализационных колодцев 47шт.;

Приобретение и монтаж установки очистки хозяйственно-бытовых сточных «Тверь-500» производительностью 500м3/сутки;

Строительство канализационных насосных станций в количестве 3 шт., производительностью 5, 10, 20 м3/час.

2.2.2. Обоснование мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения.

2.2.3. Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

2.2.4. Разработка плана финансирования работ, с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет надбавок к тарифам организации коммунального комплекса.

2.2.5. Развитие системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения в соответствии с разработанным планом мероприятий.

2.2.6. Обеспечение надежности и качества холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения.

2.2.7. Совершенствование механизмов снижения стоимости услуг холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения  при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры Савинского сельского поселения.

III.Требования к инвестиционной программе

3.1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям приказа  Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Савинского сельского поселения на 2011-2021 годы.

Инвестиционная программа должна включать в себя ниже перечисленные разделы:

3.1.1. Паспорт инвестиционной программы.

3.1.2.  Цели и задачи инвестиционной программы;

3.1.3. Описание действующих систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения.

3.1.4. Анализ существующего состояния систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения;

3.1.5. Сведения о развитии  инженерной инфраструктуры Савинского сельского поселения.

3.1.6.Перечень, описание и план технических мероприятий, направленных на развитие системы холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения. По каждому мероприятию необходимо указывать адрес объекта, на котором оно будет реализовываться, и год, в котором планируется его реализация.

3.1.7.Ожидаемые результаты реализации мероприятий, представленные в виде целевых индикаторов на текущий момент, на отдельных этапах и на момент завершения реализации инвестиционной программы, согласно таблице 1.

3.1.8. Ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятий с учетом применения энергосберегающих технологий.

3.1.9.Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы.

3.1.10. План финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования;

3.1.11. Предложения о размерах  надбавок к тарифам на услуги ООО «Новкоммунсервис» для потребителей.

3.1.12. Характеристику деятельности общества.

3.1.13. Анализ финансового состояния ООО «Новкоммунсервис».

3.1.14. Оценку доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и  хозяйственно-бытового отведения.

3.1.15. Оценку рисков реализации инвестиционной программы;

3.1.16.Иные сведения.

3.2. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:

3.2.1. Пояснительная записка.

3.2.2. Технико-экономическое обоснование.

3.2.3. Расчет возврата кредитов и окупаемости затрат (в случае финансирования программ за счет привлеченных средств кредитных организаций).

IV.Сроки разработки инвестиционной программы

4.1. Срок разработки инвестиционной программы – не более одного месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по техническому водоснабжению.

V. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

5.1. Инвестиционная программа разрабатывается на основании:

Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Савинского сельского поселения на 2011-2021 годы, утвержденной решением Совета депутатов Савинского сельского поселения от 13.05.2011 №21.

Технического задания по разработке инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения Савинского сельского поселения на 2015-2017 г. г., утвержденного главой администрации Савинского сельского поселения в соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.2.Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся ООО «Новкоммунсервис».

5.3.Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет

необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются ООО «Новкоммунсервис» в администрацию Савинского сельского поселения, которое проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.

5.4.В случае необоснованности предоставленных расчетов,

несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку администрация Савинского сельского поселения  вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей ООО «Новкоммунсервис» для устранения выявленных несоответствий с письменным изложением перечня замечаний и причин признания проекта инвестиционной программы необоснованным.

5.5.При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы  условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей  администрация Савинского сельского поселения подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги ООО «Новкоммунсервис», а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения Савинского сельского поселения.

5.6. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов.

5.7. Администрация Савинского сельского поселения  проводит также анализ доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Новкоммунсервис» с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения Савинского сельского поселения.

5.8. При вынесении администрации Савинского сельского поселения  решения о недоступности для потребителей товаров и услуг ООО «Новкоммунсервис»,  администрация  Савинского сельского поселения может:

5.8.1. Подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа  ООО «Новкоммунсервис».

5.8.2. Подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей ООО «Новкоммунсервис» за счет средств бюджета Новгородского муниципального района.

5.9. При вынесении решения о доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Новкоммунсервис», администрация Савинского сельского поселения, с учетом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей ООО «Новкоммунсервис» за счет средств бюджета Новгородского муниципального района, направляет проект инвестиционной программы ООО «Новкоммунсервис» и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты на утверждение в администрацию Савинского сельского поселения.

5.10. Совет депутатов Савинского сельского поселения  рассматривает и утверждает инвестиционную программу ООО «Новкоммунсервис», устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.

5.11. После утверждения Советом депутатов Савинского сельского поселения инвестиционной программы ООО «Новкоммунсервис», установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, администрация Савинского сельского поселения   устанавливает надбавку к тарифам на товары и услуги ООО «Новкоммунсервис», тариф на подключение к системе холодного водоснабжения  и хозяйственно-бытового отведения Савинского сельского поселения.

5.12. После установления всех указанных в настоящей статье тарифов и надбавок, администрация Савинского сельского поселения заключает с ООО «Новкоммунсервис» договор в целях развития системы холодного водоснабжения хозяйственно-бытового отведения, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.

5.13. Инвестиционная программа ООО «Новкоммунсервис» и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению Совета депутатов Савинского сельского поселения или ООО «Новкоммунсервис»в порядке ее разработки:

5.13.1. Если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной производственной программы ООО «Новкоммунсервис» будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

5.13.2.  В случаях объективного изменения условий деятельности ООО «Новкоммунсервис», влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги и (или) тарифа  на подключение.

VI. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы

6.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.

6.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

6.2.1. Укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.

6.2.2. Действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

6.3. В финансовые потребности рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы.  К таким расходам относятся:

6.3.1. Проектно-изыскательские работы.

6.3.2. Приобретение материалов и оборудования.

6.3.3. Строительно-монтажные работы.

6.3.4. Работа по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик.

6.3.5. Пусконаладочные работы.

6.3.6. Проведение регистрации объектов.

6.3.7. Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земельных участков на срок строительства и т.п.).

6.4. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

6.4.1. Собственные средства  ООО «Новкоммунсервис», в том числе:

6.4.1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции.

6.4.1.2. Финансовые средства, полученные ООО «Новкоммунсервис» от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение (за исключением средств от применения надбавок и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств).

6.4.1.3. Амортизационные отчисления.

6.4.2. Привлеченные средства, в том числе:

6.4.2.1. Заемные средства кредитных организаций.

6.4.3. Бюджетные средства, в том числе:

6.4.3.1. Федеральный бюджет.

6.4.3.2. Бюджет Новгородского муниципального района.

6.4.3.3. Бюджет Савинского сельского поселения.

6.4.4. Средства внебюджетных фондов.

6.4.5. Прочие источники.

6.5. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам  и этапам реализации инвестиционной программы.

6.6. В случае если финансирование инвестиционной программы будет осуществляться с привлечением заемных средств, к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование.